## Slide 1
Проект выполнили:
Звонарёв Артём и Фомин Вадим
Руководитель: Новаков Сергей Александрович
Лестница для кухни
Санкт-Петербург 2012 - 2013
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 230
с углубленным изучением химии и биологии
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
192238. г. Санкт-Петербург. ул .Пражская д.25.
телефон-факс 269-89-02. тел. 417-30-46, 417-30-48
e-mail: school230@gmail.com сайт: school230.ru _________________________________________________________________________________________________________

## Slide 2: Проблемная ситуация
Моя сестра со своим мужем недавно сделали ремонт на кухне, и некоторые новые полки находятся слишком высоко, и до них трудно достать. Я решил предложить своему другу и однокласснику Вадиму сделать для сестры небольшую лесенку, чтобы не вставать на табуретку, которая к тому же не удобная и не устойчивая.

## Slide 3: Проблема
Стало ясно, что нужно изготовить или приобрести лесенку, но для приобретения лестницы нужно деньги, которых у меня в данный момент не было. Для изготовления лесенки необходимо изучить конструкцию лестницы и подобрать необходимый материал для её изготовления.
Дальше я пошел путем изучения различных конструкций лестниц.
Для этого я посетил магазины: IKEA, МаксиДоМ, OBI, Строитель, Метрика.

## Slide 4: Варианты решения проблемной ситуации
В магазинах, которые я посетил, много различных вариантов:
1) Алюминиевые стремянки
+ лёгкие
- неустойчивые, скользят на полу или
царапают пол, легко гнуться(тонкий
металл)
2) Стальные стремянки
+ устойчивая, крепкая
- тяжёлая, сварная конструкция, не
подходит по дизайну кухни
3) Пластмассовые стремянки
+ дешёвая
- могут сломаться в любой момент
4) Деревянные стремянки
+ устойчивые, крепкие,
долговечные, просты в
использовании
- дорогие, трудно найти нужный
вариант цвета и размеров

## Slide 5: Варианты деревянных стремянок в магазинах
1899 руб.
1499 руб.

## Slide 6: Требования к изделию
Влагостойкость. Ступени выполнены из столешницы, остальные деревянные части были покрыты водонепроницаемым лаком, что соответствует требованию к изделию.
Прочность. Материал должен быть недорогим, но прочным. Мы остановили свой выбор на хвойных породах(ель, сосна), а также использовали берёзовую фанеру(24мм). Для обеспечения прочного соединения мы использовали шиповое соединение и соединение на мебельных стяжках.
Устойчивость. Максимальная высота лестницы составляет 832мм. Ширина – 500х420мм. Можно утверждать, что она не упадет, т.к. пропорция высоты к ширине соответствует «золотому сечению». Угол наклона 10-12 градусов.
Дизайн. Лестница прекрасно вписывается в интерьер. Использовалась морилка цвета «орех».
Экологичность. Вся работа выполнена из экологически чистых материалов.
Ценовой фактор. В нашем проекте были использованы материалы, оставшиеся от школьного ремонта(бруски, обрезки доски, шпильки М8, труба, стяжки).

## Slide 7
1) За основу нашей лестницы мы взяли картонную модель, на которой прикинули все размеры и конфигурации деталей. Детали стоек и ножек ориентировали на коллекцию мебели «Старая Англия».
Технология изготовления

## Slide 8
2) Изготовленный шаблон из ДСП(оргалит) перенесен на фанеру(24мм) и вырезан электролобзиком. На новом осцилляционном шпиндельном станке Jet отшлифовали фигурную кромку фанеры.

## Slide 9: 3) Стойки лестницы. За основу взяты балясины( 800х55х55) и доработаны на новом токарном станке Jet. Отшлифованы наждачной бумагой 120, 260.

## Slide 10
4) Соединение деталей. Фигурная боковая стойка и вертикальная стойка( балясина) соединены шипом и проушиной. Проушину изготовили на долбежном приспособлении комбинированного станка сверлом Ø16мм. Нижняя часть стойки соединена мебельной стяжкой 7х70мм.

## Slide 11: 5) Предварительная сборка осуществлялась без клея. В результате сборки мы определили окончательные размеры металлической шпильки и трубы. В конструкцию внесли дополнения в виде шайб Ø25мм. Уточнили окончательную конфигурацию ступенек и их размер, проверили угол наклона стоек.

## Slide 12
6) 1.Тонирование деталей осуществлялось с помощью спиртовой морилки «Анлес» цвета «орех» кистью. Время высыхания ≈3 часа. Двухразовое покрытие.
2.Отделка
а)грунтовка осуществлялась лаком НЦ-218, растворителем «В-646»
б)2-е и 3-е покрытие осуществлялось лаком ПФ-231 ( глянцевый, алкидный, водостойкий) и растворителем ( уайт-спиритом)

## Slide 13: Смета затрат
Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость, руб.
Брус (800х55х55) | 2 | 140
Ступеньки | 3 | -
Обрез доски | 2 | -
Труба | 3 | -
Шпильки | 3 | -
Стяжки | 12 | -
Морилка | 1 | 40
Лак | 1 | 200
Итого | 27 | 380

## Slide 14: Реклама
Вам надоело бить посуду?
Собирать макароны на лету?
Убирать крупу пылесосом?
Каждые выходные заново склеивать свои чашки? Тогда мы предлагаем Вам нашу конструкцию лесенки за определённое вознаграждение.

## Slide 15: Оглавление
Проблемная ситуация
Варианты решения проблемной ситуации
Требования к изделию
Выбор оптимального варианта
Технология, инструменты, оборудование.
Техническая документация
Смета затрат
Литература
Реклама

## Slide 16: Чертежи деталей, схема сборки.