## Slide 1: Сборка изделий на гвоздях
Носенко М.И.

## Slide 2
Домашняя работа:
§10;
§ 11;
§12.

## Slide 3
Чтобы из отдельных деталей получить готовое изделие, их нужно соединить между собой. Сборка может быть выполнена с помощью гвоздей, шурупов или клея. Соединение деталей на гвоздях применяют при неответственных работах, не требующих большой прочности или красоты. Гвозди бывают разной длины, толщины и с разными головками.

## Slide 5
Гвозди: A – строительный; B – монтажный; C – декоративный; D – обойный; E – тарный; F – кровельный; 1 – острие; 2 – стержень; 3 – головка
Гвозди тарные применяются для производства деревянной тары (ящиков, контейнеров) с помощью гвоздезабивных станков или вручную.

## Slide 6
Для того чтобы соединение деталей было прочным нужно соблюдать следующие правила:
1.Длина гвоздя должна быть в 2 – 3 раза больше толщины прибиваемой детали.
2.Диаметр гвоздя должен быть меньше толщины прибиваемой детали, иначе в детали появится трещина.
3.Гвоздь можно забивать на краю детали на расстоянии большем половины толщины детали.

## Slide 8
Чтобы избежать трещин , в прибиваемой детали сверлят отверстия равные диаметру гвоздя. Наиболее прочное соединение получается, если гвоздь забивается под небольшим углом к поверхности детали.

## Slide 9
Гвоздь начинают забивать несильными ударами молотка (А- кистевой удар), а когда он войдет наполовину стержня – ударять нужно сильнее (В-локтевой удар). Удары по гвоздю наносят сверху, точно по шляпке.

## Slide 10
Гвоздь не должен выступать. Чтобы утопить гвоздь и не смять поверхность детали, на головку гвоздя ставят пробойник и ударяют по нему молотком. Выступающие концы гвоздей прибивают с обратной стороны доски.

## Slide 11
Согнутые гвозди вынимаются клещями. Чтобы не повредить изделие, под губки клещей подкладывают кусочек древесины или фанеры.

## Slide 12
Техника безопасности при забивании гвоздей
1.Работать нужно только исправным инструментом.
2.Молоток нужно держать на расстоянии 20-30 мм от конца ручки.
3.Нельзя оставлять молоток на краю верстака.
4.Нельзя стоять за спиной человека, работающего молотком.

## Slide 13: Сборка изделий на шурупах

## Slide 14
Со временем соединение на гвоздях ослабевает. Более прочно соединение на шурупах. Шуруп – это крепежная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой. Шурупы различаются по длине, толщине, форме головки и шлицу.

## Slide 15
Шлиц – это канавка (прорезь) на головке шурупа. Он может быть прямой и крестообразный.
Шурупы: 1 – под ключ; для отвёртки: 2 – с прямым шлицом; 3 – крестообразным шлицом с дополнительными направляющими (Pz); 4 – крестообразным шлицом (Ph); A – шестигранная головка; B – полукруглая головка; C – полупотайная; D – потайная;

## Slide 16
Виды шлицов шурупов:
1 – шлиц прямой;
2 – крестовой;
3 – крестовой;
4 – шестиконечная звездочка;
5 – шестигранник;
6 – квадрат;
7 – трёхкрылый;
8 – четырехлопастной; 9 – двузубая вилка

## Slide 18
При выборе шурупов нужно учитывать, что их длина должна в 2,5 – 3 раза превышать толщину прикрепляемой (более тонкой) детали. Располагают их вдоль волокон на расстоянии друг от друга, равном 10 диаметрам шурупа, а поперек волокон – 5 диаметрам. Шуруп не должен проходить основную (толстую) деталь насквозь. Ввинчивают шурупы в древесину при помощи отвертки. Ее рабочая часть должна плотно входить в шлиц шурупа. При сборке, сначала размечают места установки шурупов.Затем в тонкой детали сверлят сквозное отверстие диаметром, немного большим, чем диаметр шурупа, а в толстой – диаметром, равным 0,7 диаметра шурупа, и глубиной 0,7 длины шурупа.

## Slide 19
Зенкование:
А – сверлом;
В – зенковкой
Для потайных и полупотайных головок в детали делают гнезда сверлом или зенковкой. Такая операция называется зенкование. Диаметр гнезда должен быть равен диаметру головки шурупа.

## Slide 20
Саморез (самонарезающий винт) — крепёжное изделие в виде стержня с головкой и специальной наружной резьбой, образующей внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета.

## Slide 21
Техника безопасности при завинчивании шурупов
Пользоваться нужно отверткой, которая плотно заходит в шлиц шурупа.
Ось отвертки, вставленной в прорезь шурупа, должна быть продолжением оси шурупа.
Нельзя пользоваться шурупами со сбитыми шлицами.
Шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче завинчиваются в деталь.
Заусенец на головке шурупа нужно удалить напильником.

## Slide 23: Сборка изделий на клею
Основной вид соединения деталей из древесины – склеивание. Между склеиваемыми поверхностями образуется очень тонкая пленка клея, которая после затвердевания прочно скрепляет детали. Основной клей для древесины – ПВА, кроме него можно применять и другие, в инструкции которых сказано, что ими можно склеивать древесину.

## Slide 24
Процесс склеивания
1.Нанесение клея на поверхности деталей.
2.Открытая выдержка.
3.Соединение деталей намазанными поверхностями.
4.Сжатие под прессом (под грузом) склеенных деталей.
5.Выдержка под прессом (с подогревом и без подогрева).
6.Выдержка перед обработкой.

## Slide 25
Клей наносят кисточкой или валиком на одну или обе соединяемые поверхности. Толщина клеевого шва должна быть 0,1 – 0,15 мм. Перед соединением намазанных поверхностей (открытая выдержка) их выдерживают в течение 3 – 20 мин (зависит от вида клея). За это время клей успевает проникнуть в поры древесины. Детали выдерживают под прессом 24 часа. Следующий этап склеивания деталей – выдержка их после освобождения от сжатия длится 12 часов для хвойных пород и 24 часа – для лиственных. За это время клеевое соединение еще больше упрочняется. Лучше всего склеивается древесина влажностью 8 – 12 % . Древесина влажностью более 18 % не допускается к склеиванию.

## Slide 28
Техника безопасности при склеивании
1.Склеивание производить только на подкладной доске.
2.Избегать попадания клея на руки и одежду.
3.После работы вымыть руки .

## Slide 29
Слесарные струбцины — распространенные зажимные приспособления — обладают одним существенным недостатком, заключающимся в том, что при наладке струбцины на различные толщины скрепляемых деталей много времени затрачивается на перемещение зажимного винта.

## Slide 31
Спасибо за внимание!