## Slide 1: Пиломатериалы и древесные материалы
5 класс
Учитель технологии Субботин Н.А.

## Slide 2: Подготовка лесоматериалов к распиловке
Подготовка может включать:
очистку лесоматериалов от кроны и окорку;
транспортировку к лесопильной раме;
первичную сушку лесоматериалов

## Slide 3: Получение пиломатериалов
Пиломатериалы получают на лесопильных рамах

## Slide 4: Получение пиломатериалов
Пиломатериалы получают на ленточнопильных станках

## Slide 5: Пиломатериалы -
это стволы деревьев распиленные вдоль на части.

## Slide 6
Распиловка древесины

## Slide 7: Пластина –
бревно распиленное вдоль пополам

## Slide 8: Четвертина –
бревно распиленное вдоль на четыре части

## Slide 9: Брус двухкантный-
бревно опиленное с двух сторон
100

## Slide 10: Горбыль(обапол) -
пиломатериал, имеющий внутреннюю пропиленную, а наружную непропиленную пласть.

## Slide 11: Брус четырёхкантный-
100
100
пиломатериал опиленный с четырёх сторон толщиной и шириной более 100мм.

## Slide 12: Бруски-
пиломатериал толщиной менее 100мм. и шириной менее двойной толщины

## Slide 13: Доски –
пиломатериал толщиной до 100мм. и шириной более двойной толщины

## Slide 14: Пиломатериалы
Доски
Обрезные
Необрезные

## Slide 15: Доска необрезная-
пиломатериал кромки которого сохранили природное состояние

## Slide 16
Элементы пиломатериалов
Пласть
Торец
Кромка
Рёбра

## Slide 17: Элементы пиломатериалов
Пласть –широкая плоскость пиломатериала
Кромка – узкая плоскость пиломатериала
Торец – поперечная(торцевая) плоскость пиломатериала
Ребро – линия пересечения двух плоскостей

## Slide 18
Фанера
ДСП
ДВП
Древесные материалы
ОСП

## Slide 19: Фанера –
материал получаемый путём наклеивания друг на друга трёх(или более) тонких листов древесины – шпона.

## Slide 20: Шпон -
древесный материал, получаемый путём срезания (лущения)слоя древесины острым ножом при вращении бревна

## Slide 21: Отходы от производства пиломатериалов
Отходы производства - опилки и стружку применяют для получения плит:
древесноволокнистых(ДВП)
древесностружечных (ДСП)
ориентированно стружечная плита(ОСП)

## Slide 22: ОСП-ориентированно- стружечная плита
англ. oriented strand board,OSB)
Стружка в слоях плиты имеет ориентацию: в наружных продольную, во внутренних — поперечную.

## Slide 23: ДСП –древесностружечные плиты
Получают путём прессования и склеивания измельчённой древесины

## Slide 24: ДВП – древесноволокнистые плиты
Прессуют в виде листов из пропаренной и измельчённой древесной массы

## Slide 25: Домашнее задание
§3 читать, ответить на вопросы