Игра-конкурс: «Лучший по профессии».

10 профессиональный класс, профессия  штукатур

2013-2014 учебный год

Шавырнин С.А.

учитель штукатурно-малярного дела

Цели:

1	Обобщение знаний, навыков, умений по отдельным темам штукатурных работ;

2	Привитие интереса к профессии штукатура;

3	Коррекция общетрудовых ЗУН (планирование деятельности, самоконтроль, аккуратности в выполнения работ);

В конкурсе принимает участие 5 человек. Первая часть  теоретическая, вторая практическая.

Правила участия. Каждый участник конкурса получает карточку с вопросом. Он должен прочитать вопрос и дать на него ответ. Каждый правильный ответ оценивается  5 баллов.

Теоретический этап.

Собери пословицу.

Наскоро делать       1 Рыбки из пруда.

2 А лень портит.

3  Переделывать.

Скучен день до вечера      1 Не говори, что не дюж.

2 Коли делать нечего

3 А лень портит.

На чужую работу глядя   1 А лень портит.

2  Сыт не будешь.

3  Коли делать нечего

Труд человека кормит       1 Сыт не будешь.

2	Счастье.

3	 А лень портит.

Взявшись за гуж        1  Счастье.

2  Сыт не будешь.

3  Не говори, что не дюж.

Карточки с вопросами.

Как называется внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены? (ответ усенок)

Как называется наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен? (ответ лузг)

Перечислить три слоя штукатурного намета. (ответ обрызг, грунт, накрывка)

Перечислить здания по назначению и по числу этажей здания. (ответ гражданские, промышленные, сельскохозяйственные, одноэтажные, малоэтажные, высотные)

Что является связующим и наполнителем в цементном растворе? (ответ связующим является цемент, наполнителем песок)

Выбери лишнее

Виды штукатурки по качеству выполнения:

простая,  высококачественная, улучшенная,  обыкновенная

Задачи.

Сколько потребуется краски для окраски поверхности площадью 2 кв.м., если  на 1 квадратный метр расход 200г.?

Сколько потребуется краски для окраски поверхности площадью 4

кв.м., если  на 1 квадратный метр расход 200г.?

Сколько потребуется краски для окраски поверхности площадью 6 кв.м., если  на 1 квадратный метр расход 200г.?

Сколько потребуется краски для окраски поверхности площадью 8кв.м., если  на 1 квадратный метр расход 200г.?

Сколько потребуется краски для окраски поверхности площадью 10 кв.м., если  на 1 квадратный метр расход 200г.?

Техника безопасности. Дописать пропущенные слова.

При работе с водными составами отключить ( электричество)

Работать в свежеокрашенном помещении масляными красками (не более 4 часов)

При очистке от пыли и грязи кирпичных, каменных, бетонных поверхностей рабочие должны работать (в очках и респираторе).

Все движущиеся и вращающиеся части бетономешалки должны иметь (ограждение)

Устранять неисправности и смазывать механизированные инструменты разрешается , если она полностью (отключена)

Для подведения итогов по теоретическим вопросам слово предоставляется жюри.

Практическое задание.

Нанесение набрызга на поверхность, соблюдение последовательности операций. Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.

В конкурсе призовые места занимают следующие учащиеся.

I   Афонасьева Таня

II  Бударин Иван

III Семерухина Света.