## Slide 1
Технология обработки металлов 6 класс

## Slide 2
1 раунд

## Slide 3
1 раунд - «Металлообработка»
Техника безопасности
Измерительные инструменты
Устройство сверлильного станка
Режущий инструмент
Приспособления
100
100
100
100
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
100
2 раунд

## Slide 4
1 раунд
Техника безопасности
Темы
100
Во время работы напильником не захватывать левой рукой…….
Носик напильника

## Slide 5
1 раунд
Техника безопасности
Темы
200
Что необходимо сделать перед началом работы на сверлильном станке?
Проверить наличие и исправность заземления

## Slide 6
1 раунд
Техника безопасности
Темы
300
Выполнять рубку металла можно только……
в защитных очках и при установленном защитным экраном

## Slide 7
1 раунд
Техника безопасности
Темы
400
Что необходимо сделать по окончании работы?
Привести рабочие место в порядок, сдать инструмент, заготовку на проверку и вымыть руки

## Slide 8
1 раунд
Техника безопасности
Темы
500
Как нужно передавать режущий инструмент и располагать его на верстаке?
Передавать инструмент нужно ручками от себя, а класть на верстак ручками к себе

## Slide 9
1 раунд
Измерительные инструменты
Темы
100
Для чего предназначен штангенциркуль ШЦ – 1
Для измерение наружных, внутренних размеров и измерение глубины

## Slide 10
1 раунд
Измерительные инструменты
Темы
200
Что является характерной особенностью штангенциркуля ШЦ – 2?
Возможность производить размету верхними губками
Аукцион

## Slide 11
1 раунд
Измерительные инструменты
Темы
300
Назовите основное назначение микрометра
Измерение диаметра проволоки

## Slide 12
1 раунд
Измерительные инструменты
Темы
400
Прочитайте показание по шкале штанги и нониуса:
34.3
Кот в мешке

## Slide 13
1 раунд
Измерительные инструменты
Темы
500
Назовите, где расположен нониус штангенциркуля?
На подвижной рамке

## Slide 14
1 раунд
Устройство сверлильного станка
Темы
100
Сверло закрепленное в патроне крепится на ……
Шпинделе

## Slide 15
1 раунд
Устройство сверлильного станка
Темы
200
Как можно изменить скорость вращения патрона
Изменяя коэффициент передачи

## Slide 16
1 раунд
Устройство сверлильного станка
Темы
300
Перечислите основные узлы сверлильного станка
Патрон, рукоятка подачи, ременная передача, электродвигатель, рукоятка подъема и опускания шпиндельной бабки, станина, станина

## Slide 17
1 раунд
Устройство сверлильного станка
Темы
400
Какую функцию выполняет реечная передача?
Позволяет поднимать и опускать патрон

## Slide 18
1 раунд
Устройство сверлильного станка
Темы
500
Назовите, узел сверлильного станка, позволяющий изменить скорость вращения патрона.
Ременная передача

## Slide 19
1 раунд
Режущий инструмент
Темы
100
Назовите инструменты, применяемые при обработке отверстия?
Сверло, зенкер, развертка

## Slide 20
1 раунд
Режущий инструмент
Темы
200
Как отличить личной и бархатный напильник?
по количеству насечек: на личном количество зубьев 13-26 на 10 мм, на бархатном напильник 42-80 зубьев на 10 мм, а значит они очень мелкие
Кот в мешке

## Slide 21
1 раунд
Режущий инструмент
Темы
300
Назовите элементы режущей части зубила?
Режущая кромка

## Slide 22
1 раунд
Режущий инструмент
Темы
400
Назовите форму насечек напильников и для каких материалов они применяются?
одинарная (цветные металлы), двойная (твердые металлы), рашпильная (древесина)

## Slide 23
1 раунд
Режущий инструмент
Темы
500
Назовите отличие процесса сверления от рассверливания.
сверление – это способ образования отверстия сплошном металле, рассверливание – это сверление отверстия в несколько приемов
Аукцион

## Slide 24
1 раунд
Приспособления
Темы
100
Назовите дополнительное приспособления для разрезания тонколистового металла толщиной менее 2 мм слесарной ножовкой?
Заготовку необходимо закрепить между двумя деревянными брускам и затем резать)

## Slide 25
1 раунд
Приспособления
Темы
200
Каким приспособлением необходимо пользоваться при рубки чтобы не повредить губки в дисках?
Нагубники

## Slide 26
1 раунд
Приспособления
Темы
300
Какое приспособление применяется для удержания заготовки при сверлении?
Ручные тиски

## Slide 27
1 раунд
Приспособления
Темы
400
Назовите основные способы рубки металл.
В тисках, на плите

## Slide 28
1 раунд
Приспособления
Темы
500
Что необходимо предпринять при разрезании толстого металла слесарной ножовкой?
Полотно необходимо смазать маслом, для устранения трения и износа зубьев

## Slide 29
2 раунд -«Технология металлообработки»
Разметка
Материаловедение
Сортовой прока
Обработка металла
200
200
200
400
400
400
400
600
600
600
600
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
200
3 раунд

## Slide 30
2 раунд
Разметка
Темы
200
Каким разметочным инструментом можно нанести линии на поверхности металл?
Чертилка

## Slide 31
2 раунд
Разметка
Темы
400
Как называется инструмент для разметки центра отверстия на металле?
Кернер

## Slide 32
2 раунд
Разметка
Темы
600
Перечислите линии чертежа
Основная, тонка линия, пунктирная, осевая, линия сгиба, лини обрыва
Кот в мешке

## Slide 33
2 раунд
Разметка
Темы
800
Базовая линия нужна для ….
начала разметки на заготовке

## Slide 34
2 раунд
Разметка
Темы
1000
Что входит в технологическую карту?
Последовательность выполнения операций, изображение, оборудование и инструменты

## Slide 35
2 раунд
Материаловедение
Темы
200
В каком сплаве углерода от 2% до 4% ?
Чугун

## Slide 36
2 раунд
Материаловедение
Темы
400
Из какого материал изготавливают режущие инструменты?
Инструментальная сталь

## Slide 37
2 раунд
Материаловедение
Темы
400
Из какого материал изготавливают режущие инструменты?
Инструментальная сталь

## Slide 38
2 раунд
Материаловедение
Темы
600
Из какого материла изготовлен Памятник Петру первому в Санкт-Петербурге?
Бронза

## Slide 39
2 раунд
Материаловедение
Темы
800
Назовите механические свойства металлов?
Прочность, твердость, упругость, пластичность
Аукцион

## Slide 40
2 раунд
Материаловедение
Темы
1000
Какие свойства наиболее ценные в меди по отношению к другим металлам?
медь поддается обработке при любой температуре, хорошая электропроводность, Устойчив к коррозии, пластичный материал

## Slide 41
2 раунд
Сортовой прока
Темы
200
Виды тонколистового проката?
Фольга, жесть кровельная сталь, листовой прокат

## Slide 42
2 раунд
Сортовой прока
Темы
400
Что называют профиль сортового проката?
Форма его поперечного сечения

## Slide 43
2 раунд
Сортовой прока
Темы
600
Перечислите фасонный сортовой прокат?
швеллер, тауэр, двутаур, уголок, рельс

## Slide 44
2 раунд
Сортовой прока
Темы
800
Сортовой прокат получают….
Прокаткой (обжатием) нагретых слитков металла между вращающимися валками прокатного стана.

## Slide 45
2 раунд
Сортовой прока
Темы
1000
Назовите профиль сортового проката.
Специальный сортовой прокат
Кот в мешке

## Slide 46
2 раунд
Обработка металла
Темы
200
Для какой цели на заготовке в местах разрезания делают пропил трехгранным напильником?
Для того чтобы не скользила полотно по металлу

## Slide 47
2 раунд
Обработка металла
Темы
400
Какие вида удара применяют при рубки металла?
Кистевой, плечевой, локтевой удар
Аукцион

## Slide 48
2 раунд
Обработка металла
Темы
600
Каким инструментом контролируется профиль при опиливания?
Шаблон на просвет

## Slide 49
2 раунд
Обработка металла
Темы
800
В чем преимущество гнутого сортового проката перед листовым?
За счет ребер увеличивается прочность сортового проката

## Slide 50
2 раунд
Обработка металла
Темы
1000
Как по штангенциркулю производится отчет целых и десятых долей мм.?
Слева от нуля шкалы нониуса по мм линейки определяют целые, а по шкале нониуса определяют десятые доли мм.

## Slide 51
3 раунд -«ФИНАЛ»
Всякая всячина
Математика
История
Физика
Материаловедение
Загадка
Технические измерения
Шуточный вопрос

## Slide 52
3 раунд
Всякая всячина
Темы
При пилении длинной заготовки, рамка слесарной ножовки упирается в ее торец. Что необходимо предпринять?
Ножовочное полотно поворачивают на 90 градусов по отношению к рамке и продолжают работу

## Slide 53
3 раунд
Математика
Темы
Назовите приспособление, которое позволяет контролировать угол 90 градусов при выполнение слесарных работ?
Слесарный угольник

## Slide 54
3 раунд
История
Темы
Этот инструмент с перевода с немецкого –скрести. Что это за инструмент?
Рашпиль

## Slide 55
3 раунд
Физика
Темы
При нагреве и медленном остывании
я податлив в обработке, но стоить меня нагреть и быстро остудить, я твердость проявляю. Кто я?
Сталь

## Slide 56
3 раунд
Материаловедение
Темы
Быть символом не каждому дано,
Но именем моим не без причины
Назвали руки, дождь, тельца, руно,
Сечение и мнений середину.
И в честь меня был назван даже век,
Когда был очень счастлив человек.
Что нынче в имени моем? А встарь
Считали все, что я - металлов царь.
Золото

## Slide 57
3 раунд
Загадка
Темы
Он идет на сковородки
Да узорные решетки,
Он совсем-совсем неловок,
Не воспитан и не ковок…
Он ломается, как лед
И тяжел, как бегемот.
Но не врун и не болтун
Работяга наш -
Чугун

## Slide 58
3 раунд
Технические измерения
Темы
Представьте, что вам надо начертить очень ровную окружность и вписанный треугольник. На чертежном столе для этого имеется штангенциркуль, просто циркуль, линейка, карандаш. С чего вам надо начать, чтобы выполнить задание?
Для начала необходимо найти лист бумаги, т.к. чертить пока что не на чем

## Slide 59
3 раунд
Технические измерения
Темы
Глухому человеку нужен молоток, чтобы забить гвоздь в стену своей комнаты и повесить картину. Он пошел в строительный магазин, где нет самообслуживания (т.е. сам он взять молоток не может). Как он смог объяснить продавцу, что ему нужен именно молоток ?
Глухой человек сказал: «Я хочу купить молоток"

## Slide 61: Литература:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&noreask=1&pos=1&rpt=simage&lr=9&img_url=http%3A%2F%2Fcs4463.userapi.com%2Fg16000362%2Fa_4b2c76ec.jpg
© Copyright: Татьяна Бычкова, 2013 Свидетельство о публикации №113051800972 С сайта http://www.inpearls.ru/
http://www.multiserwis.ru/images/baget-nelson-02.jpg
А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко «Технология. Индустриальные технологии» Учебник для учащихся 5 класса. – М. Издательский центр «Винтана-Граф» 2012 г. ФГОС
А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко «Технология. Индустриальные технологии» Учебник для учащихся 6 класса. – М. Издательский центр «Винтана-Граф» 2012 г. ФГОС
В.Д. Симоненко «Технология» Учебник для учащихся 6 класса. – М. Издательский центр «Винтана-Граф», 2008 г.
В.Д. Симоненко «Технология» Учебник для учащихся 5 класса. – М. Издательский центр «Винтана-Граф», 2008 г.
Г.И. Кругликов «Настольная книга мастера профессионального обучения»;
http://www.allchekhov.ru/upload/iblock/708/708e91986d8ab680026a2f94770f26ca.jpg
Харитонова О.Н. Интеллектуальные литературные игры для учащихся. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.
http://www.treningmozga.com/tasks/taskssoob.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Der_Eherne_Reiter.jpg/640px-Der_Eherne_Reiter.jpg