## Slide 1: Трусы
Построение чертежа выкройки

## Slide 2: Мерки необходимые для построения чертежа
Буквенное обозначение | Название мерки | Назначение мерки | Примерная величина мерки
Cт | Полуобхват талии | Определение длины пояса | 
Cб | Полуобхват бедер | Определение ширины штанин | 
Ди | Длина изделия | Определение длины изделия | 
Пб | Прибавка по бедрам | На свободное облегание | 4 – 8 см

## Slide 3: 1. Начертить прямой угол с вершиной в точке А
А

## Slide 4: 2. От точки А откладываем длину изделия и ставим точку Н: АН = 40см.
А
Н

## Slide 5: Положение линии шага 3. От точки А по вертикальной линии строим точку Б: АБ=Cб : 2 + 5= АБ = 50 : 2 + 5 = 30 см. Из точки Б проводим под прямым углом линию. (линия шага)
А
Н
Б

## Slide 6: 4. Отложить расстояние НН1 = 2см Из точки Н1 проводим под прямым углом линию.
А
Б
Н
Н₁

## Slide 7: Ширина передней половинки изделия вверху. 5. От точки А по горизонтальной линии строим точку Т: АТ=Cб : 2 + 5= АТ=50/2+5=30см Из точки Т проводим под прямым углом линию вниз; на пересечении с линией шага ставим точку Б1, а на пересечении с линией длины - точку Н2.
А
Б₁
Н₂
Н₁
Т
Б
Н

## Slide 8: 6. Точки Н и Н2 соединяем слегка вогнутой линией 7. Отложить по вертикальной линии вниз ТТ1=1см Точки А,Т1 соединяем прямой линией.
А
Т
Б
Б₁
Н₁
Н
Н₂
Т₁

## Slide 9: Ширина шага передней половинки изделия. 8. От точки Б1 по линии шага откладываем вправо точку б: Б1б=Cб : 10+0,5= Б1б=50/10+0,5=5,5см. 9. От точки Б1 вверх откладываем точку Б2 Б1Б2=9см. Точки Б2, б соединяем кривой линией, а точки б,Н2 прямой.
А
Т
Б
Б₁
Н₁
Н
Н₂
Т₁
б
Б₂

## Slide 10: 10. Обвести точки А, Б,Н,Н2,б,Б2,Т1,А, жирной линией. Данная линия обозначает переднюю половинку изделия (трусы)
А
Т
Б
Б₁
Н₁
Н
Н₂
Т₁
б
Б₂

## Slide 11: Построение задней половинки трусов. 11. Положение линии слонки: Т1Т2=3см. Точки б, Т2 соединяем прямой линией и от точки Т2 продолжаем ее вверх.
А
Т
Б
Б₁
Н₁
Н
Н₂
Т₁
б
Б₂
Т₂

## Slide 12: 12. От точки Т2 вверх откладываем 4см и ставим точку m: Т2m=4см. Точки А, m соединяем прямой линией.
А
Т
Б
Б₁
Н₁
Н
Н₂
Т₁
б
Б₂
Т₂
m

## Slide 13: 13. Отложить ширину шага задней половинки трусов: бб1=4см. 14. Отложить ширину низа задней половинки трусов: Н2Н3=3см. Точки б1, Н3 соединяем прямой линией.
А
Т
Б
Б₁
Н₁
Н
Н₂
Т₁
б
Б₂
Т₂
m
б₁
Н₃

## Slide 14: 15. Удлинение шаговой линии задней половинки трусов: б1 б2=1см, Н3Н4=1см 16. Построить точку Б3. Провести перпендикуляр из точки Б2 на прямую mб. Точки Н, Н4 соединяем слегка вогнутой линией. Точки m , Б3, соединяем слегка выпуклой линией, как показано на чертеже.
А
Т
Б
Б₁
Н₁
Н
Н₂
Т₁
б
Б₂
Т₂
m
б₁
Н₃
б₃
Н₄
Б₃

## Slide 15: 17. Обвести точки А, Б,Н,Н4,Н3,б2, Б3,Т2, m, А, жирной линией. Данная линия обозначает заднюю половинку изделия (трусы)
А
Т
Б
Б₁
Н₁
Н
Н₂
Т₁
б
Б₂
Т₂
m
б₁
Н₃
б₃
Н₄
Б₃