ПРОЕКТ 8 класс

Пошив изделия

(в этом разделе проекта каждый пункт технологической последовательности расписывается подробно в соответствии вашей модели).

Раскрой изделия.

Выкройка изделия снимается с печатного или электронного журнала мод. На выкройке намечаются все контрольные линии и  метки . Перед раскроем жилета следует выявить ткацкие дефекты на ткани, произвести декатировку и определить структуру ткани, направление долевой нити, рисунок.

Выкройка раскладывается на ткани в соответствии с нитью основы, направлением рисунка, направлением ворса, оттенком ткани (раскладываются детали в одном направлении). Раскладку деталей выкройки производить с учетом экономии ткани. Последовательность раскладки: вначале раскладывают крупные детали, затем мелкие.

При раскладке выкройки на ткани в крупную клетку или полоску нужно, чтобы посередине каждой детали — спинки, полочки, рукава — проходил центр рисунка.

Прежде чем производить раскрой, следует проверить, укладываются ли все детали на ткани, затем приколоть их булавками. Разложить выкройки таким образом, чтобы осталось место для припусков на швы, и обвести по контуру хорошо отточенным мелом, простым карандашом либо сухим мылом (обмылком с тонким краем). Выкройка обводится сплошной линией. Припуски на швы обводятся пунктирной линией. На деталях выкройки намечаются все контрольные линии и метки. Припуски на швы по плечевым срезам и боковым…..см, по рельефным швам ….. см, по проймам …..см, по низу изделия….. см, по краю борта….см.

Раскрой мелких деталей. Раскраиваются детали воротника 2 дет., обтачка горловины спинки 1 дет (обтачка горловины переда 1 или 2 дет), подборта 2 дет., манжеты 2 дет, пояс, шлёвки, клапаны карманов и т.д.

Подготовка изделия к первой примерке

(Сметывание основных деталей изделия)

Следует проложить линии середины спинки, полочек. Если раскрой производится с настилом ткани в сгиб (в два слоя), то меловые линии, намеченные на верхней детали, должны быть переведены на второй слой, то есть на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали. Подписываются все детали и их количество.

Смётывание боковых и плечевых срезов.

Складываются спинка и полочки (перед) лицевыми сторонами вовнутрь. Плечевой срез спинки (если нет выточек) для лучшего облегания лопаток делается длиннее плеча переда и потому при смётывании с ним несколько припосаживается. Сметываются детали по плечевым и боковым швам по намеченным линиям.

Смётывание рельефных швов изделия.

Складываются детали полочек (спинки), складываются лицевыми сторонами вовнутрь, смётываются рельефные швы по намеченным линиям, припосаживая  боковую часть переда на уровне груди.

Смётывание среднего шва спинки.

Складываются детали спинки лицевыми сторонами вовнутрь. Сметываются по среднему шву по намеченным линиям.

1 Примерка изделия.

На примерку изделие надевается, скалывается по линии застёжки булавками. Смотрят баланс изделия, посадку на фигуре по ширине, прилегание по горловине, по линии талии. Смотрят длину изделия. На примерке необходимо уточнить положение плечевых и боковых швов, рельефов. Затем уточнить и наметить мелом или булавками линии горловины и пройм, места расположения петель, карманов, кулиски.

Обработка изделия после примерки

В местах, где во время примерки были намечены исправления и уточнения сметочными стежками, булавками или мелом, после примерки устраняют все дефекты, недочёты кроя и смётывания. Исправляют очертания всех линий и контуров, обозначенных после примерки сметочными стежками. Затем все исправления переносят на нижележащие парные детали.

Обработка рельефов и среднего шва спинки

Стачивание смётанных рельефов производят со стороны той детали, которая имеет выпуклую линию. При стачивании рельефного шва следует уменьшить длину стежка и строчить медленно, чтобы лучше контролировать качество строчки. Короткие стежки укрепляют шов и в то же время делают его более эластичным. Срезы обметывают на оверлоке и заутюживают в сторону средней части переда.

Средний шов спинки сметать и стачать от горловины до низа. Припуски шва обметать и разутюжить или заутюжить.

Обработка плечевых и боковых срезов.

Смётанные плечевые и боковые срезы стачивают со стороны полочки. Для предохранения изделия от растяжения во время носки плечевой шов  выполняется двумя машинными строчками. После стачивания швы заутюживают в сторону переда. В изделиях из толстых, плотных тканей припуски швов разутюживают для уменьшения толщины. После стачивания необходимо сделать влажно-тепловую обработку — ВТО, а затем только обметать шов на оверлоке.

Обработка втачного воротника.

Для того чтобы воротник сохранял форму, не мялся, применяют прокладку из плотной или клеевой прокладочной ткани. Ею дублируют верхнюю часть воротников. Прокладку из плотной ткани выкраивают по верхнему воротнику, клеевую прокладку — без припусков на швы по нижнему воротнику.

Верхнюю и нижнюю детали воротника сложить лицевыми сторонами вовнутрь и сметать по намеченным линиям припосавыя срезы верхнего воротника. Обтачивают воротник по трём сторонам, подрезают уголки воротника, подрезают припуски обтачивания до 0,5 см. Вывёртывают воротник на лицевую сторону, выправляя уголки и выправляя кант по шву из верхней детали в сторону нижней на 1-1,5 мм. Если предусмотрено моделью, прокладывают отделочную строчку по воротнику. Приутюживают готовый воротник.

Втачивание воротника в горловину.

- Воротник серединой нижней  стороны складывают с горловины изделия, уравнивают с горловиной срезы, Вметывают  швом 1- 1,5см таким образом, чтобы вмётанный воротник оказался между обтачкой горловины и изделием. Втачивают воротник одной строчкой вместе со строчкой притачивания подбортов и обтачки горловины. Обтачку горловины и подборта отгибают на изнаночную сторону и обтачка горловины закрывает шов втачивания воротника. Обтачку горловины спинки пришить вручную к припускам плечевых швов и заднего шва спинки потайными подшивочными стежками. См. рис.

Обработка края борта подбортами с одновременной обработкой горловины изделия.

Раскроив подборта и обтачку горловины спинки, вырезать для них прокладки. Прокладки кроят по линиям швов, без припусков.

- Уложить клеевые прокладки на изнаночную сторону подборта и обтачки горловины спинки клеевой стороной вниз, уравняв их края с линиями шва. Слегка закрепить прокладку по ее краям, прикоснувшись к ней в нескольких местах утюгом. Отрегулировать необходимую температуру утюга. Закрепить прокладку через влажную ткань (проутюжильник). Влага размягчает клейкую массу прокладки, и она прочно скрепляется с тканью. Утюг не должен двигаться по поверхности прокладки: его надо поднимать и переставлять на новые, еще не прогретые, участки.

- Подборта сложить с обтачкой горловины спинки, стачать плечевые срезы, припуски швов разутюжить. Обметать внутренние срезы подбортов и обтачки.

- Подборта и обтачку горловины спинки сколоть с полочками и спинкой, сложив их лицевой стороной внутрь.

- Притачивать начиная от середины горловины спинки, затем строчка идёт по краю борта и до линии низа. Затем снова от середины горловины спинки проложить строчку в другую сторону.

- Подрезать диагонально концы припусков на плечевых швах, чтобы избежать утолщений. Надсечь закругленные припуски по горловине с небольшими промежутками.

- Прорезать припуски на бортах послойно: припуск подборта — до 3 мм, припуск полочки до — 6 мм. Более широкий припуск полочки ложится поверх припуска подборта, и край получается гладким.

- Отвернуть подборта и обтачку горловины спинки на изнаночную сторону, швы выправить, выметать со стороны подборта, образуя кант шириной 1—2 мм от борта. Отутюжить и если нужно проложить отделочную строчку.

- Обтачку горловины спинки пришить вручную к припускам плечевых швов и заднего шва спинки потайными подшивочными стежками.

Обработка проймы жилета косой бейкой.

Косую бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Бейку приметать к срезам  проймы так, чтобы срезы проймы окантовывались бейкой. Конец примётанной бейки загнуть у бокового шва и аккуратно заметать. Притачать косую бейку на 1 мм от края. Сделать ВТО.

Обработка проймы жилета подкройной обтачкой.

- Выкроить обтачки проймы для спинки и полочек  из основной или подкладочной ткани и прокладку для обтачки с припусками на швы из прокладочного материала, чтобы обработанная пройма получилась жестче.

- Проклеить обтачки проймы прокладкой и стачать детали обтачки между собой так, чтобы обтачка для обработки проймы получилась сшитой вкруговую, обметать внутренние срезы обтачек.

- Приметать обтачки лицевыми сторонами к лицевой стороне изделия уравнивая срезы со срезами пройм, притачать вкруговую швом шириной 0,5- 1 см. Припуски шва срезать до 0,5см, на закруглениях — рассечь не доходя до строчки стачивания 1,5-2мм. (см. рис.).

- Припуски шва заутюжить на обтачку и настрочить на обтачку на 2—3 мм от шва притачивания обтачки к пройме. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону изделия выправить кант 1-2 мм в сторону обтачки, заметать по пройме кант и приутюжить обработанные проймы.

- Пришить обтачку к припускам плечевых и боковых швов вручную потайными стежками.

- Проложить отделочную строчку по проймам на 0,5 см от края.

Обработка кулиски на спинке

Взять полоску ткани для кулиски шириной 4—6 см (в зависимости от ширины резинки), длиной, большей чем расстояние между рельефами на спинке по линии талии на 3 см, обметать ее по контуру. Наложить кулиску изнаночной стороной на изнаночную сторону жилета и приметать по уточненным на примерке линиям строчек. Притачать кулиску с лицевой стороны.

В кулиску вставить резинку, один конец которой притачать с лицевой стороны в рельефный шов, второй конец наметать к припускам другого рельефного шва. Примерить жилет и отрегулировать длину резинки (при необходимости расслабить ее либо затянуть). Притачать другой конец резинки с лицевой стороны в рельефный шов (см. рис.).

.

Втачивание рукавов в открытую пройму.

- Разложите детали спинки и полочки на столе изнаночной стороной вверх, сверьте размеры проймы рукава и среза по линии притачивания рукава (они должны быть равными).

- Сложите рукав и изделие лицевыми сторонами внутрь, сколите булавками середину среза рукава по линии притачивания и край плечевого шва, вметайте рукав в пройму швом 1-1,5 см.

- Втачайте рукав (рядом с наметкой) швом 1,5 см, начиная от нижней точки проймы спинки и завершая у нижней точки проймы полочки, сделайте закрепки, обметайте срезы зигзагообразной строчкой. Заутюжьте шов на рукав. (см. рис. )

Рис 3.

- Сложить лицевой стороной внутрь рукав, спинку и полочку, сметать, стачать швом 1-1,5 см, обметайте срезы на оверлоке.

Обработка низа изделия.

Низ изделия обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом: припуск на подгибку нижнего среза

изделия заметать на изнаночную сторону, предварительно обметав его на оверлоке.

Отстрочить на расстоянии 1,5—2 см от края, отутюживают.

Низ изделия обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом: два раза подгибают низ изделия швом

шириной….см., застрачивают, утюжат.

Обработка низа рукавов.

Смотри обработку низа изделия.

Окончательная отделка изделия.

- Готовое изделие чистят от ниток, меловых линий.

- Вымётывают прорезные петли для застёжки на петли и

пуговицы. Вся женская одежда застегивается спереди справа налево, сзади на спинке — слева

направо

На правой полочке прометывают петли, на левой - пришивают пуговицы.

Начало петли располагают точно по линии середины переда с правой стороны. Когда одежда застегнута, обе линии середины переда накладываются одна на другую. Для построения застежки сначала определяют размер пуговицы. Затем намечают места расположения пуговиц на равном расстоянии друг от друга и проводят маленькие горизонтальные черточки, пересекающиеся с линией середины переда .

Чтобы создать впечатление более высокой груди, пуговицу, расположенную на линии груди, следует опустить много ниже этой линии.

Минимальная ширина полузаноса для жилета — 2 см, максимальная — 3 см. Если пуговицы среднего или большого размера, то ширина полузаноса должна равняться половине диаметра пуговицы плюс 0,5 см. Иногда полузанос делают чуть шире.

Длина петли равняется диаметру пуговицы плюс 0,1-0,2 см (также учитывается форма пуговицы). В изделиях с центральной застежкой начало петли можно вынести за линию середины переда на 2-3 мм в сторону борта (рис.94), а затем наметить длину петли в сторону бокового шва. Петли вымётывают на универсальной машине имеющей такую программу.

- Пуговицы (на ножке или на прокол) пришиваются по линии середины переда на левой стороне

одежды нитками в цвет пуговицы или в цвет ткани. Стойка пуговицы должна иметь длину, равную

толщине борта.

- Затем выполняют влажно-тепловую обработку. Сначала утюжат рукава и воротник изделия, затем само изделие с лицевой стороны через проутюжильник с увлажнением. Утюжат до полного высыхания изделия. Затем дают ему отвисеться на вешалке, высохнуть окончательно от 30мин. до1 часа.

Обработка края борта на застёжку «молния» с одновременной обработкой горловины изделия.

Раскроив подборта и обтачку горловины спинки, вырезать для них прокладки. Прокладки кроят по линиям швов, без припусков.

- Уложить клеевые прокладки на изнаночную сторону подборта и обтачки горловины спинки клеевой стороной вниз, уравняв их края с линиями шва. Слегка закрепить прокладку по ее краям, прикоснувшись к ней в нескольких местах утюгом. Отрегулировать необходимую температуру утюга. Закрепить прокладку через влажную ткань (проутюжильник). Влага размягчает клейкую массу прокладки, и она прочно скрепляется с тканью. Утюг не должен двигаться по поверхности прокладки: его надо поднимать и переставлять на новые, еще не прогретые, участки.

- Обе половинки разъёмной молнии рассоединить и по отдельности приложить к краю бортов кромками к срезам лицевыми сторонами вниз и приметать на 0,5-0,7 см от срезов.

- Подборта сложить с обтачкой горловины спинки, стачать плечевые срезы, припуски швов разутюжить. Обметать внутренние срезы подбортов и обтачки.

- Подборта и обтачку горловины спинки сколоть с полочками и спинкой, сложив их лицевой стороной внутрь так, чтобы кромки молнии оказались между подбортами и изделием.

- Притачивать обтачку и подборта вместе с кромками «молнии» одной строчкой, начиная от середины горловины спинки, затем строчка идёт по краю борта до низа. Также от середины горловины проложить строчку в другую сторону.

Подрезать диагонально концы припусков на плечевых швах, чтобы избежать утолщений. Надсечь закругленные припуски по горловине с небольшими промежутками (см. рис.).

- Прорезать припуски на бортах послойно: припуск подборта — до 3 мм, припуск полочки до — 6 мм. Более широкий припуск полочки ложится поверх припуска подборта, и край получается гладким.

- Отвернуть подборта и обтачку горловины спинки на изнаночную сторону изделия, швы выправить, выметать со стороны подборта, образуя кант шириной 1—2 мм от борта. Отутюжить. и если нужно проложить отделочную строчку.

- Обтачку горловины спинки пришить вручную к припускам плечевых швов и заднего шва спинки потайными подшивочными стежками.

- Обычно при наличии застёжки «молния» по краю борта и горловине прокладывают отделочную строчку на 0,5 см. от края.

Обработка и настрачивание клапанов карманов.

Верхние детали клапанов дублируют прокладкой, складывают верхние и нижние детали клапанов лицевыми сторонами внутрь, смётывают по трём сторонам, припосаживая срезы верхней детали клапана. Обтачивают по намеченным линиям, припуски на закруглённых концах клапанов надсекают (если концы клапанов в виде углов, припуски в концах подрезают). Клапаны вывёртывают на лицевую сторону, выправляют швы, вымётывая кант. Отутюживают. Если нет прорезного кармана и клапаны имитируют присутствие кармана, их настрачивают на лицевую сторону изделия, положив сначала лицевой стороной на лицевую сторону изделия строго горизонтально и по намеченным линиям. Притачивают клапаны по четвёртой, не простроченной стороне на расстоянии 1 см. Шов притачивания подрезают до 0,5 см. Затем отгибают клапаны вниз и прокладывают закрепляющую строчку по лицевой стороне клапанов, отступив от первого шва на 0,6 см. Приутюжить.

# Text boxes

ширина полузаноса

ширина

полузаноса

у

край борта

линия середины полочки

/