Конспект урока по швейному делу в 5 классе

Тема:  «Выполнение стачного шва»

Цели: познакомить учащихся с назначением и технологией выполнения стачного шва; формировать навыки его выполнения; воспитывать самостоятельность, трудолюбие, аккуратность, культуру труда.

Тип урока: комбинированный

Оборудование: ножницы, иглы, нитки, образцы стачного шва взаутюжку и вразутюжку, таблицы «Правильная посадка», «Машинные швы»

Ход урока

I  Организационный момент

Здравствуйте, садитесь. А сейчас сделайте глубокий вдох и выдох, выплеснули плохую энергию, настроились на хорошую дружную работу.

II Актуализация опорных знаний

Проверка готовности к уроку и состояния рабочих мест.

И г р а    «Найди пару»

Учитель. Каждый из вас получит набор карточек двух цветов: красного и белого. На красных карточках написаны термины швейных работ, на белых – содержание работы, или определение. Каждой карточке красного цвета нужно найти пару в группе карточек белого цвета. Например, карточке красного цвета со словом «стежок» будет соответствовать карточка с определением «переплетение ниток на поверхности ткани между двумя проколами иглы». Победит в игре тот, кто быстрее других найдет все пары.

| Красные карточки | Белые карточки |
| --- | --- |
| Сметать | Временно соединить детали, приблизительно равные по величине, по намеченным линиям прямыми стежками |
| Наметать | Временно соединить детали, наложенные одна на другую, прямыми стежками |
| Заметать | Временно закрепить подогнутые края или складки стежками временного назначения |
| Пришить | Прикрепить фурнитуру, деталь или отделку стежками постоянного назначения |
| Обметать | Обработать срезы для предохранения от осыпания нитей |
| Стежок | Переплетение ниток на поверхности ткани между двумя проколами иглы |
| Строчка | Ряд повторяющихся стежков |
| Шов | Скрепление двух или нескольких деталей с помощью одной или нескольких строчек |
| Длина стежка | Определяется длиной нитки между двумя проколами иглы на лицевой стороне ткани |

Подведение итогов игры

У ч и т е л ь.  Любое изделие изготавливается при помощи швов. Швами можно скрепить две детали из ткани, а также придать изделию особый вид, украсив его декоративными (отделочными ) строчками. Сегодня мы начинаем изучение нового раздела «Машинные швы». Тема первого урока- «Стачной шов»

Таблица  «Машинные швы»

III  Объяснение нового материала.

У ч и т е л ь.   Как вы знаете, длина стежка и номер иглы определяются в зависимости от толщины ткани. Основное правило: для тонких тканей- короткие стежки и тонкая игла, для толстых стежки должны быть длиннее и игла толще. Кроме обычных игл существуют еще и специальные – для шитья эластичных, джинсовых тканей и кожи. На машине шьют, как правило, швейными нитками из шелка, хлопчатобумажными.

Машинные швы подразделяются на соединительные, которые соединяют детали изделия, краевые, которыми обрабатывают срезы для предохранения их от осыпания, и отделочные- служат для отделки изделия. Стачной шов применяют для постоянного соединения деталей изделия. Он относится к соединительным швам. Выкроенные детали складывают лицевыми сторонами, уравнивая срезы, и соединяют машинной строчкой на расстоянии от края, зависящем от назначения шва. Ширина стачного шва может быть от 5 до 15 мм. Стачивание выполняют со стороны детали, имеющей вогнутые срезы, рассеченные углы, сборки и. п. в начале и конце шва выполняют машинную закрепку (короткая строчка в обратном направлении) или завязывают узелки. Машинный шов нужно строчить не по наметке, а выше или ниже нее, чтобы потом наметку было легко удалить, не нарушая машинной строчки.

Стачной шов может быть двух видов: стачной шов взаутюжку и стачной шов вразутюжку. Вспомните, пожалуйста, что обозначают термины «заутюжить» и «разутюжить»?

(Ответы детей)

Разутюжить- разложить припуск шва на две стороны и закрепить их в этом положении.

Заутюжить – отогнуть припуски шва на одну сторону и закрепить их в этом положении.

Срезы стачного шва взаутюжку отгибаются и заутюживаются на одну из сторон, затем два слоя ткани одновременно обметываются ручными обметочными строчками или зигзагом.

Срезы стачного шва вразутюжку сначала приутюживают, а затем разутюживают в разные стороны. Каждый срез шва обметывается отдельно.

- Рассмотрите образцы стачных швов взаутюжку и вразутюжку.  (Рассматривание образцов)

IV. Практическая работа    «Выполнение стачных швов взаутюжку и вразутюжку на образцах».

У ч и т е л ь.  Перед началом работы нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и повторить правила техники безопасности. Давайте вместе выясним, какие инструменты, приспособления и материалы понадобятся для работы.

Чтение      вслух: метод разъяснительного чтения.

- После того как мы выяснили, что понадобится для работы, какие действия необходимо выполнить? (Ответы детей)

- Верно, следует организовать свое рабочее место, убрав все лишнее и расположив нужные предметы рационально. Выполните подготовку рабочего места.

Организация учащимися своих рабочих мест.

- Продолжаем знакомиться с ходом практической работы.

Чтение вслух хода работы: метод разъяснительного чтения. Демонстрация выполнения операций учителем.

- Какие правила техники безопасности необходимо вспомнить для работы? (Ответы  детей.  Повторение  правил техники безопасности.)

- Есть ли вопросы по выполнению практической работы? Если вопросов нет, приступайте к выполнению.

Выполнение работ учащимися. Текущий инструктаж учителя.

Организация выставки работ учащихся. анализ работ, разбор ошибок и установление их причин.

V.  Закрепление нового материала.

Работа в тетради.

У ч и т е л ь. Машинные швы подразделяются на соединительные, которые соединяют детали изделия, краевые, которыми обрабатывают срезы для предохранения их от осыпания, и отделочные – служат для отделки изделия.

Стачной шов применяют для постоянного соединения деталей изделия. Он относится к соединительным швам.

В о п р о с ы     к    у ч а щ и м с я:

- Для чего служит стачной шов?

- Сколько нужно кусочков ткани , чтобы выполнить стачной шов?

- Чем отличается стачной шов взаутюжку от стачного шва вразутюжку7

- Какими стежками можно обработать срезы стачного шва?

- Какие правила нужно соблюдать при работе на швейной машине?

VI.  Подведение итогов.  Оценка работы учащихся.

У ч и т е л ь.   Наиболее распространенный соединительный шов – стачной. Он применяется при изготовлении всех видов одежды и служит для соединения (стачивания) деталей изделия. Стачной шов может быть взаутюжку и вразутюжку. Гладить швы нужно через влажную ткань. При утюжке левой рукой оттягивают шов, держа его с противоположной стороны утюга. Перед обработкой срезов шва, их выравнивают, излишки ткани срезают. Срезы обметывают вручную или на швейной машине.

Оценка работы учащихся на уроке.