ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА в 8 классе

Разработала : Галатонова Татьяна Евгеньевна, учитель технологии МОУ Лицей №87 Нижний Новгород

| Тема: Ремонт смесителя |
| --- |
| Количество школьных часов: 6 | Класс: 8 |
| Описание проекта Учащиеся изучают устройство системы водоснабжения конкретного помещения и устройство смесителя , анализируя состояние системы водоснабжения конкретного помещения, производят ремонт смесителей | Потребность Лицей имеет сложную систему водоснабжения с множеством вентилей, которые в процессе эксплуатации подвержены износу и могут подтекать. Аналогичные проблемы могут возникнуть в квартире у учащегося. |
| Методические рекомендации по выполнению проекта Максимально возможная наглядность выполнения задания . Возможность выполнения практической работы самими учащимися. Соблюдение правил безопасной работы | Краткая формулировка задачи Приобретение учащимися навыков ремонта санитарно –технического оборудования (в частности смесителя) |
| Запуск проекта На первом занятии проводится об актуальности приобретения навыков ремонта санитарно-технического оборудования для школы и дома. Производится ознакомление с системой водоснабжения и устройством некоторых составных частей системы. | Ожидаемые результаты проекта 1.Приобретение учащимися навыков ремонта санитарно-технического оборудования 2. Знакомство с инструментами для выполнения ремонта 3.Устранение дефекта в реально существующем смесителе. |
| Фокус (центр) проекта Исследование и потребности Освоение технологии ремонта Выполнение ремонта | Межпредметные связи Черчение – грамотное выполнение чертежа Изо- эстетическое оформление проекта |

##### Организация процесса обучения

| Формирование навыков и знаний | Практическая деятельность |
| --- | --- |
| проектирование | изготовление | знания | Новая терминология | Исследовательская деятельность и дизайн-анализ | Упражнения до выполнения проекта | Упражнения во время выполнения проекта |
| Приобретение и закрепление навыков работы с инструментами Последовательность выполнения ремонтных работ | Ремонт смесителей с различными дефектами | Свойства материалов 2.Технология обработки материалов Правила соблюдения безопасной работы Знания , связанные с ремонтом сантехнического оборудования | Смеситель Шпиндель Седло Клапан Прокладка Лента «Фум» Фитинги Угольник Муфта Крестовина Тройник | Проведение анализа состояния смесителей в комнате для мытья рук в школьной столовой, дома | Выполнение замеров для определения типоразмеров инструментов. | Изучение неисправностей в смесителях , которые ранее были заменены сантехником, определение дефектов в каждом. Устранение неисправностей, выявленных во время ремонта смесителей |

Соответствие Временным требованиям к обязательному минимуму содержания образовательной области «Технология»

1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.7, 3.1, 3.2, 5.1,6,3, 11.1, 11.2, 11.4, 11.6, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6

Соответствие «Требованиям к уровню подготовки выпускников основной школы по образовательной области «Технология»

1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.13

#### ПОНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

| № | Процесс выполнения проекта | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Материальное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нед. |  |  | на уроке | дома | наглядность | материалы и оборудование |
| 1 | Запуск проекта. Краткая формулировка задачи. Начало оформления дизайн-папки | Проводит беседу об устройстве системы водоснабжения в помещении для мытья рук , находящемся при входе в столовую лицея.. Рассказывает о назначе-нии и конструкции составных частей системы. Объясняет устройство смесителя. | Принимают участие в беседе, обсуждают задания проекта. | Обследуют устройство системы водоснабжения в квартире, проводят сравнение домашней системы со школьной. системой | Плакат «Устройство смесителя» | Листы формата А4, карандаш, фломастеры, линейка.. |
| 2 | Обследование состояния смесителей в комнате для мытья рук в столовой лицея | Организует проведение анализа состояния смесителей в комнате для мытья рук в столовой лицея | Анализируют состояние смесителей в комнате для мытья рук в столовой лицея | Анализируют состояние смесителей на кухне и в ванной. При обнаружении неисправностей, обсуждают проблемы с родителями | Смесители разных типов, вышедшие из строя и снятые с системы водоснабжения ранее. | Листы формата А4, карандаш, фломастеры, линейка.. |
| 3 | Разбор неисправных смесителей , которые ранее были заменены сантехником, определение дефектов в каждом | Организует разделение смесителей на группы по видам дефектов Распределяет учащихся на группы для более глубокого изучения каждого вида дефектов. | Составляют план комнаты для мытья рук в столовой лицея, с указанием вида дефекта смесителя (или отсутствия на каждой раковине | Определяют виды дефектов смесителей в домашней системе водоснабжения и определяют способы их устранения. | Определение необходимости запасных частей для исправления дефектов по каждому типу неисправности. Составление ведомости на приобретение запасных частей | Определение инструментов для ремонта Листы формата А4, карандаш, фломастеры, линейка.. |
| 4-5 | Проведение ремонта одного вентиля из групп с различными дефектами | Обеспечивает соблюдение правил безопасной работы (отключение системы). Объясняет последовательность выполнения операций. Контролирует ход и качество ремонта. По окончании ремонта включает систему и проверяет отсутствие дефекта | Проводят ремонт смесителя в соответствии с указаниями по технологии ремонта | Пр разрешению и под присмотром родителей при необходимости проводят ремонт смесителя. | Ознакомление с деталями вентиля, их функции в общей конструкции смесителя. | Ознакомление с инструментами, их предназна-чением и способами применения |
| 6 | Защита проекта | Организует проведение презентации проектов учащихся | Защищают свои проекты. |  |  | Проектные папки, необходи-мые приборы и приспособления для демонстра-ции |