- ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ

Обработка деталей, узлов, изделий из текстильных материалов

| № теста | № | Задание | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка кокеток |  |
|  | 1 | По способу соединения кокеток могут быть | 1, 2 |
|  |  | 1 | отлетные |  |  |  |
|  |  | 2 | притачные |  |  |  |
|  |  | 3 | замкнутые |  |  |  |
|  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | кокетки, лицевыми, срезы, притачивают. |
|  |  | Детали … и основную откладывают … сторонами внутрь, уравнивают …, а затем … швом шириной 1 см по кокетке. |  |
|  | 3 | Какая кокетка обработана обтачкой | б |
|  |  | А, Б |  |
|  | 4 | Установите правильную последовательность обработки отлетной кокетки | 3, 4, 2, 5, 1 |
|  |  | 1 | отутюжить детали кокетки: |  |  |
|  |  | 2 | притачать кокетку к основной детали: |  |  |
|  |  | 3 | выкроить детали изделия: |  |  |
|  |  | 4 | приметать кокетку к основной детали |  |  |
|  |  | 5 | продолжить отделочную строчку по кокетке. |  |
| 2 | Обработка прорезного кармана с клапаном |  |
|  | 1 | Выберите правильный ответ и обведите его номер: | 3 |
|  |  | Какое действие выполняют при постоянном закреплении клапана на полочку: |  |
|  |  | 1 | стачать |  |
|  |  | 2 | настрочить |  |
|  |  | 3 | притачать |  |
|  |  | 4 | обтачать |  |
|  |  | 5 | втачать |  |
|  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | основной ткани вертикали 1,6 см 1,5 см 1,5 см |
|  |  | клапан выкраивают из …, нить основы проходит по … клапана. Длинна его равна … плюс … на обработку с трех сторон и … по верхнему срезу клапана на припуск шва притачивания клапана к изделию: |  |
|  | 3 | Установите соответствие между операциями обработки прорезного кармана и изображениями этих операций | 1-г, 2-а, 3-в, 4-д, 5-б, |
|  |  | Операции обработки прорезного кармана: |  |
|  |  | 1 | притачивание |  |  |  |
|  |  | 2 | настрачивание |  |  |  |
|  |  | 3 | стачивание |  |  |  |
|  |  | 4 | обтачивание |  |  |  |
|  |  | 5 | обметывание |  |  |  |
|  |  | Изображения операций: |  |
|  | 4 | Установите правильную последовательность операций обработки клапана | 2, 5, 6, 3, 8, 1, 7, 4 |
|  |  | 1 | приутюживание |  |
|  |  | 2 | дублирование подклапана |  |
|  |  | 3 | вывертывание |  |
|  |  | 4 | отутюживание |  |
|  |  | 5 | обмелка, подрезка клапана и подклапана: |  |
|  |  | 6 | обтачивание |  |
|  |  | 7 | прокладывание отделочной строчки: |  |
|  |  | 8 | выметывание |  |
| 3 | Обработка накладного кармана |  |
|  | 1 | Укажите правильный ответ | 3 |
|  |  | какое действие вполняют при временном закреплении накладного кармана на полочку |  |
|  |  | 1 | вметать |  |  |  |
|  |  | 2 | наметать |  |  |  |
|  |  | 3 | сметать |  |  |  |
|  |  | 4 | стачать |  |  |  |
|  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | отгибают; изнаночную; настрачивают; 0,1…0,2 см |
|  |  | при обработке верхнего среза накладного кармана обтачку … на … сторону, заутюживают и … срез обтачки на … см: |  |
|  | 3 | Установите правильную последовательность операций обработки накладного кармана | 3, 2, 4, 1 |
|  |  | 1 | отутюживание |  |
|  |  | 2 | приметывание |  |
|  |  | 3 | заметывание |  |
|  |  | 4 | притачивание |  |
| 4 | Обработка кармана в рельефном шве |  |
|  | 1 | Укажите правильный ответ | 3 |
|  |  | Карманы в рельефном шве могут располагаться: |  |
|  |  | 1 | по долевой нити |  |  |  |
|  |  | 2 | по рисунку ткани |  |  |  |
|  |  | 3 | по направлению шва |  |  |  |
|  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | 0,1 см; 1,0…1,5 см |
|  |  | клеевую кромку располагают на расстоянии … от линии сгиба кармана, выпуская срезы за контрольные знаки на … |  |
|  | 3 | На каком рисунке изображен карман в рельефном шве? | а |
|  | 4 | Установите правильную последовательность операций кармана в рельефном шве | 3, 4, 2, 1 |
|  |  | 1 | прокладывание отделочной строчки по карману |  |
|  |  | 2 | стачивание, обметывание срезов подкладки кармана |  |
|  |  | 3 | притачивание подкладки кармана |  |
|  |  | 4 | стачивание основных срезов деталей, где расположен карман |  |
| 5 | Обработка застежки обтачками-подбортами |  |
|  | 1 | Укажите правильный ответ | 1, 4 |
|  |  | Внутренние срезы подбортов перегибают в сторону изнанки на … и застрачивают на расстоянии … от подогнутого края: |  |
|  |  | 1 | 0,5 … 0,7 см |  |  |  |
|  |  | 2 | 0,5 см |  |  |  |
|  |  | 3 | 0,9 … 1 см |  |  |  |
|  |  | 4 | 0,1 … 0,2 см |  |  |  |
|  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | влево и вправо; удвоенной ширине. |
|  |  | На лицевой стороне основной детали…намечают вспомогательные линии на расстоянии, равном…канта. |  |
|  |  | каким способом обработки застежки: | 1-б; 2-а |
|  |  | 1 | в рамку обтачками-подбортами: |  |
|  |  | 2 | обтачками-подбортами |  |
|  |  | Установите правильную поледовательность обработки застежек в рамку обтачками-подбортами | 4, 5, 2, 3, 1 |
|  |  | 1 | застрочить нижние срезы подбортов |  |
|  |  | 2 | заутюжить внешней срез подборта |  |
|  |  | 3 | застрочить внутренней срез подборта |  |
|  |  | 4 | притачаь обтачки подборта |  |
|  |  | 5 | разрезать застежку |  |
| 6 | Обработка застежки настрочными планками |  |
|  | 1 | Укажите правильный ответ | 4 |
|  |  | Конец нижней планки подгибают внутрь и застрачивают, одновременно притачивая его к низу изделия на … ниже конца разреза |  |
|  |  | 1 | 0,1 см |  |  |  |
|  |  | 2 | 1,2 см |  |  |  |
|  |  | 3 | 0,5 см |  |  |  |
|  |  | 4 | 1 см |  |  |  |
|  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | внутренний, ширины, настрачивания |
|  |  | в изделиях из хлопчатобумажных тканей … край планки перегибают в сторону изнанки на 0,5 … 0,7 см или более … в зависимости от … строчки … |  |
|  |  | Укажите, каким способам обработки застежки соответствуют следующие рисунки | 1-в; 2-а; 3-б |
|  |  | 1 | планкой переходящей в складку |  |
|  |  | 2 | настрочной фигурной планкой |  |
|  |  | 3 | настрочной планкой |  |
|  |  |  | Установите правильную последовательность обработки застежек настрочными планками: | 5, 2, 4, 1, 6, 3 |
|  |  |  | 1 | обтачать борт |  |
|  |  |  | 2 | притачать планку |  |
|  |  |  | 3 | настрочить планку |  |
|  |  |  | 4 | застрочить нижний срез планки |  |
|  |  |  | 5 | заутюжить край планки |  |
|  |  |  | 6 | приутюжить борт |  |
|  |  | Обработка застежки-молнии |  |
|  |  | 1 | Укажите правильный ответ | 1, 4 |
|  |  |  | ширина обрабатываемого шва зависит от … ткани и колеблется в пределах … |  |
|  |  |  | 1 | сыпучести |  |  |  |
|  |  |  | 2 | толщины |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,2 … 0,5 см |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 1 … 3см |  |  |  |
|  |  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | перпендику-лярно,: 0,1…0,5см |
|  |  |  | строчка в конце застежки должна проходить … разрезу на расстоянии … от последних звеньев застежки молнии: |  |
|  |  |  | Укажите на каком расстоянии от застежки-молнии показано притачивание строчек на следующих рисунках: | 1-а; 2-б |
|  |  |  | 1 | на равном |  |  |  |
|  |  |  | 2 | на разном |  |  |  |
|  |  |  | Установите правильную последовательность обработки застежки молнии: | 2, 4, 1, 3 |
|  |  |  | 1 | притачать застежку молнии |  |
|  |  |  | 2 | стачать детали полочки |  |
|  |  |  | 3 | настрочить застежку молнии |  |
|  |  |  | 4 | разутюжить шов стачивания |  |
|  |  | Обработка плечевых срезов |  |
|  |  | 1 | Какой машиной рациональнее выполнять обработку плечевых швов трикотажных изделий: | 2 |
|  |  |  | 1 | стачивающей челночного стежка |  |  |
|  |  |  | 2 | обметочно-стачивающей |  |  |
|  |  |  | 3 | стачивающей цепного стежка |  |  |
|  |  |  | 4 | обметывающей |  |  |  |
|  |  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | 1),полочки; спинки; 1,5…2,0 см от горловины и не доходя 3,0…4,0 см до проймы; 2) кромку |
|  |  |  | 1. в легкой одежде плечевые срезы стачивают со стороны … стачным швом, делая посадку со стороны … на участке … |  |
|  |  | 2. в изделиях из растяжимых тканей для обработке плечевых швов применяют … |  |
|  | 3 | Укажите какие действия | 1-б; 2-а; 3-в |
|  |  | 1 | притачать |  |
|  |  | 2 | втачать |  |
|  |  | 3 | стачать |  |
|  |  | выполняют при следующих соединениях |  |
|  |  | а | рукав с проймой |  |
|  |  | б | манжета с низом рукава |  |
|  |  | в | плечевые срезы |  |
|  | 4 | Выберите необходимые операции и установите правильную последовательность обработки плечевых срезов: | 5, 2, 3, 10, 9 |
|  |  | 1-выметывание | 6-втачивание |  |
|  |  | 2-приутюживание | 7-разутюживание |  |
|  |  | 3-стачивание | 8-настрачивание |  |
|  |  | 4-сутюживание | 9-заутюживание |  |
|  |  | 5-сметывание | 10-обметывание |  |
|  | Обработка воротника, цельного по отлету |  |
|  | 3 | Укажите правильный ответ | 2 |
|  |  | Какая операция в процессе обработки воротника облегчает его конструктивную особенность? |  |
|  |  | 1 | дублирование |  |  |  |
|  |  | 2 | приутюживание |  |  |  |
|  |  | 3 | обтачивание |  |  |  |
|  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | 1- на изнанку нижнего воротника; с помощью утюга или на пресе; 2-обтачивают; концов. |
|  |  | 1. Прокладку с одностороним клеевым покрытием накладывают на … и приклеивают … |  |
|  |  | 2. Воротник перегибают по отлету лицевой стороной внутрь и … по срезам … |  |
|  | 3 | Укажите, в каких деталях изделия | 1-в, 2-а, 3-г, 4-б |
|  |  | 1 | полочка |  |
|  |  | 2 | воротник цельный по отлету |  |
|  |  | 3 | спинка |  |
|  |  | 4 | клапан |  |
|  |  | долевая нить в ткани располагается в следующих направлениях |  |
|  |  | а | параллельно середине детали |  |
|  |  | б | так же, как и в основной детали |  |
|  |  | в | параллельно линии полузаноса |  |
|  |  | г | параллельно средней линии |  |
|  |  | Установите правильную последовательность операций обработки воротника, цельного по отлету: | 4),3),1),2). |
|  |  | 1 | вывертывание |  |  |  |  |
|  |  | 2 | приутюживание |  |  |  |
|  |  | 3 | обтачивание |  |  |  |
|  |  | 4 | дублирование |  |  |  |
|  | Обработка цельнокроенного воротника |  |
|  | 1 | Укажите правильный ответ | 2, 3, 5, 6 |
|  |  | При обработки цельнокроенного воротника выполняют следующие действия: |  |
|  |  | 1 | вметать |  |
|  |  |  | 2 | дублировать |  |
|  |  |  | 3 | приутюжить |  |
|  |  |  | 4 | стачать |  |
|  |  |  | 5 | вывернуть |  |
|  |  |  | 6 | обтачать |  |
|  |  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | 1) верхнего воротника; 2) обтачать; нижнего воротника |
|  |  |  | 1. Воротник обтачивают по концам и отлету с посадкой из … |  |
|  |  |  | 2. …воротник со стороны … |  |
|  |  | 3 | Укажите, на каком оборудовании и какими инструментами | 1-в, 2-г, 3-а, 4-б |
|  |  |  | 1 | утюг |  |
|  |  |  | 2 | ножницы |  |
|  |  |  | 3 | стачивающая машина |  |
|  |  |  | 4 | колышек |  |
|  |  |  | выполняют следующие операции |  |  |
|  |  |  | а | обтачивание |  |
|  |  |  | б | вывертывание |  |
|  |  |  | в | приутюживание |  |
|  |  |  | г | подрезка |  |
|  |  | 4 | Установите правильную последовательность операций обработки цельнокроенного воротника: воротника | 5, 4, 1, 3, 2 |
|  |  |  | 1 | приутюживание |  |  |  |
|  |  |  | 2 | вывертывание |  |  |  |
|  |  | 3 | обтачивание |  |  |  |
|  |  | 4 | наметывание |  |  |  |
|  |  | 5 | дублирование |  |  |  |
| 11 | Обработка воротника с оборкой |  |
|  | 1 | Укажите правильный ответ | 2 |
|  |  | При обработке воротника с оборкой следует: |  |
|  |  | 1 | притачать оборку к верхнему воротнику |  |
|  |  | 2 | притачать оборку к нижнему воротнику |  |
|  |  | 3 | обтачать без предварительного закрепления оборки |  |
|  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | нижний воротник; середина нижнего воротника; притачивают; оборки; 2-й строчке |
|  |  | Оборку накладывают на … обработанным краем в сторону …; … со стороны … строчкой по … образования оборки. |  |
|  | 3 | Укажите правильное графическое изображение соединения оборки с воротником | а |
|  |  | 4 | Установите правильную последовательность обработки воротника с оборкой | 2, 4, 3, 1 |
|  |  |  | 1 | приутюживание |  |
|  |  |  | 2 | притачивание оборки к воротнику |  |
|  |  |  | 3 | вывертывание |  |
|  |  |  | 4 | отачивание |  |
|  |  | Обработка цельнокроеного воротника-стойки |  |
|  |  | 1 | Укажите правильный ответ | 1, 3, 2, 4 |
|  |  |  | При обработки плечевых срезов в изделии с цельнокроенным воротником-стойкой выполняют следующие действия: |  |
|  |  |  | 1 | стачивают |  |
|  |  |  | 2 | надсекают |  |
|  |  |  | 3 | разутюживают |  |  |  |
|  |  |  | 4 | втачивают |  |  |  |
|  |  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | лицевыми; плечевые; стачивают; ростка и горловины; разутюживают |
|  |  | Подбороты и обтачку складывают … сторонами внутрь, уравнивая … срезы … швы у намеченных линий … надсекают и … |  |
|  | 3 | Укажите правильное графическое изображение обработки плечевых срезов | б |
|  | 4 | Укажите, при каких операциях | 1-в .2-б, 3-а, 4-г |
|  |  | 1 | обработка плечевых швов |  |
|  |  | 2 | соединение воротника с горловиной |  |
|  |  | 3 | уменьшение шва обтачивания воротника по толщине |  |
|  |  | 4 | соединение обтачки с подбортами в изделии с цельнокроенным воротником-стойкой |  |
|  |  | выполнять следующие действия: |  |
|  |  | а | приутюживают |  |
|  |  | б | втачивают |  |
|  |  | в | стачивают |  |
|  |  | г | обтачивают |  |
|  | 5 | Установите правильную последовательность операций обработки цельнокроенного воротника-стойки: | 3, 5, 2, 6, 1, 4 |
|  |  | 1 | приутюживание |  |
|  |  | 2 | соединение обтачки с подбортом |  |
|  |  | 3 | обработка плечевых швов |  |
|  |  | 4 | закрепление внутренних срезов подборта и обтачки |  |
|  |  | 5 | ВТО воротника |  |
|  |  | 6 | соединение подборта и обтачки с изделием |  |
| 13 | Обработка отрезного воротника-стойки |  |
|  | 1 | Укажите правильный ответ |  |  | а, б, г, д |
|  |  | При раскрое воротника-стойки, переходящего в галстук, нужно учитывать следующие параметры: |  |
|  |  | а | высота стойки |  |
|  |  | б | длина горловины |  |
|  |  | в | пеличина полузаноса |  |
|  |  | г | длина галстука |  |
|  |  | д | припуски на швы |  |
|  |  | Допишите в тексте пропущенные слова: | обтачать; 0,75см; концы |
|  | 2 | В воротнике-стойке, переходящем в галстук…швом…воротника, сложив его лицевыми сторонами внутрь |  |
|  | 3 | Установите правильную последовательность обработки воротника - стойки без плотного прилегания к шее: | 3, 4, 1, 2 |
|  |  | 1 | вывернуть |  |
|  |  | 2 | приутюжить |  |
|  |  | 3 | продублировать |  |
|  |  | 4 | обтачать |  |
| 14 | Обработка воротника, состоящего из двух частей |  |
|  | 1 | Укажите правильный ответ | 1, 3 |
|  |  | Какие дополнительные действия выполняются во время приутюживания воротника? |  |
|  |  | 1 | Устраняют замины; |  |  |  |
|  |  | 2 | Образовыают кант из верхнего воротника; |  |
|  |  | 3 | Уменьшают шов обтачивания по толщине; |  |
|  |  | 4 | Образовывают кант из нижнего воротника. |  |
|  |  | Допишите в тексте пропущенные слова: | Лицевыми; обтачивают; 0,5…0,7; нижнего воротника. |
|  | 2 | 1 | Части воротника складывают…сторонами внутрь…и…, отступив от обрезного края…со стороны… . |  |
|  |  | 2. | Воротник приутюживают, образуя кант из…величиной… . | Верхнего воротника; 0,1 см. |
|  | 3 | Укажите, при каких операциях | 1-б; 2-в; 3-г; 4-а |
|  |  | 1 | соединение оборки с нижним воротником; |  |
|  |  | 2 | соединение верхнего и нижнего воротника; |  |
|  |  | 3 | обработка срезов отлета и конца воротника косой бейкой; |  |
|  |  | 4 | соединение воротника с горловиной; |  |
|  |  | выполнют: |  |
|  |  | а | втачивание |  |
|  |  | б | притачивание оборки к воротнику |  |
|  | в | обтачивание |  |
|  |  | г | окантовыание |  |
|  | 4 | Выберите операции и установите правильную последовательность обработки воротника, состоящего из двух частей: | 4; 3; 2; 6; |
|  |  | 1 | притачивание |  |
|  |  | 2 | приутюживание |  |
|  |  | 3 | вывертывание |  |
|  |  | 4 | обтачивание |  |
|  |  | 5 | настрачивание |  |
|  |  | 6 | прокладывание закрепочных строчек |  |
|  |  | 7 | сметывание |  |
| 15 | Обработка одинарного воротника |  |
|  | 1 | укажите правильный ответ | в |
|  |  | какие машины применяют для обработки срезов, концов и отлета в одинарном воротнике? |  |
|  |  | а | обметывающие |  |
|  |  | б | окантовочные |  |
|  |  | в | стачивающие со специальным приспособлением для обработки швов вподгибку с закрытым срезом; |  |
|  |  | г | обметочно-стачивающие |  |
|  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | лицевой |
|  |  | Обметывание срезов и отлета воротника выполняют с …стороны. |  |
|  | 3 | Установите соответствие между операциями обработки срезов воротника и изображениями этих операций | 1-б; 2-в; 3-а |
|  |  | Операции обработки срезов воротника: |  |
|  |  | 1 | окантовывание |  |
|  |  | 2 | обработка швом вподгибку с закрытым срезом |  |
|  |  | 3 | обметывание |  |
|  |  | Изображения операций: |  |
| 16 | Обработка отложного воротника с отрезной стойкой |  |
|  |  | 1 | Укажите правильный ответ | б |
|  |  |  | обработка отлетного воротника аналогична обработке: |  |
|  |  |  | а | одинарного |  |
|  |  |  | б | отложного воротника с цельнокроенной стойкой |  |
|  |  |  | в | воротника отделочного |  |
|  |  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | обтачивают; обтачивая; 0,5…0,7 см |
|  |  |  | Отлет воротника…в стойку, одновременно…концы стойки швом… |  |
|  |  | 3 | Укажите, при каких операциях | 1-в; 2-а; 3-б |
|  |  |  | 1 | соединение отлета со стойкой |  |
|  |  |  | 2 | соединение верхнего и нижнего воротников |  |
|  |  |  | 3 | соединение деталей воротника с прокладкой |  |
|  |  |  | выполняют: |  |
|  |  |  | а | обтачивание |  |
|  |  | б | дублирование |  |
|  |  | в | втачивание |  |
|  | 4 | Установите правильную последовательность обработки отложного воротника с отрезной стойкой: | 6; 3; 4; 1; 2; 5 |
|  |  | 1 | вывертывание |  |
|  |  |  | 2 | приутюживание |  |
|  |  |  | 3 | прокладывание закрепочной строчки по срезу стойки |  |
|  |  |  | 4 | втачивание отлета в стойку |  |
|  |  |  | 5 | прокладывние закрепочной строчки по верхнему краю стойки |  |
|  |  |  | 6 | обработка отлета воротника |  |
| 17 | Соединение воротника с горловиной изделия |  |
|  |  | 1 | Укажите правильный ответ | 2 |
|  |  |  | При соединении воротника с горловиной накладным швом с закрытым срезом выполняют следующие действия: |  |
|  |  |  | 1 | застрачивают |  |
|  |  |  | 2 | настрачивают |  |
|  |  |  | 3 | расстрачивают |  |
|  |  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | нижнего; настрачивают |
|  |  |  | Воротник соединяют с горловиной изделия со стороны…воротника по рассечкам. Верхний воротник…накладным швом с закрытым срезом. |  |
|  |  | 3 | Укажите, каким видом швов, которые применяются при соединении воротника с изделием: | 1-б; 2-а; 3-в |
|  |  |  | 1 | накладной с закрытым срезом |  |
|  |  |  | 2 | запошивочный |  |
|  |  |  | 3 | накладной с отрытым срезом |  |
|  |  |  | соответствуют следующие графические изображения |  |
| 18 | Обработка низа рукавов в платьях и блузках |  |
|  |  | 1 | Укажите правильный ответ | а |
|  |  |  | Как изображается шов вподгибку с закрытым срезом? |  |
|  |  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | намеченной; застрачивают. |
|  |  |  | Низ рукава перегибают по… линии, …швом шириной 1см. |  |
|  |  | 3 | Установите соответствие между способом обработки нижнего среза рукава и графическим изображением: | 1-б; 2-в; 3-а |
|  |  |  | 1 | вподгибку с эластичной тесьмой |  |
|  |  |  | 2 | окантовкой |  |
|  |  | 3 | отделочной бейкой |  |
|  | 3 | Установите, какое графическое изображение (а…в) соответствует манжете, застегивающейся на пуговицу и петли: | а |
| 19 | Обработка низа рукавов манжетами |  |
|  | 1 | укажите правильный ответ | 2, 4 |
|  |  | Какой манжетой обрабатывают рукава в платьях: |  |
|  |  | 1 | подгибку с закрытым срезом |  |
|  |  | 2 | круговой |  |
|  |  | 3 | с обрезной обтачкой |  |
|  |  | 4 | цельнокроенной |  |
|  | 2 | Укажите, какое графическое изображение соответствует цельнокроенной манжете. | а |
|  | 3 | Укажите, какие мажеты: | 1-б, 2-а, 3-в |
|  |  | 1 | круговая |  |
|  |  | 2 | цельнокроенная |  |
|  |  | 3 | застегивающая на пуговицы и петли из вытачного шнура |  |
|  |  | соответствуют следующим рисункам. |  |
|  | 4 | Установите правильную последовательность обработки притачной манжеты: | 4, 3, 5, 6, 2, 1, 7 |
|  |  | 1 | обметать шов соединения манжеты с основной деталью |  |
|  |  | 2 | притачать манжет к основной детали рукава |  |
|  |  | 3 | вывернуть манжету |  |
|  |  | 4 | стачать боковые стороны манжеты на 1 см. |  |
|  |  | 5 | приутюжить манжету |  |
|  |  | 6 | приметать манжету к основной детали рукава |  |
|  |  | 7 | отутюжить манжету, соединенную с рукавом |  |
| 20 | Соединение втачного рукава с изделием |  |
|  | 1 | укажите правильный ответ | 3 |
|  |  | При временном соединении втачного рукава с проймой выполняют следущие действия: |  |
|  |  | 1 | наметать |  |
|  |  | 2 | сметать |  |
|  |  | 3 | вметать |  |
|  |  | 4 | стачать |  |
|  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: |  |
|  |  | 1. По … рукавам прокладывают … параллельные на расстоянии … между ними для распределения … . | окату; две строчки; 0,5 см; посадки |
|  |  | 2. Вметывают со стороны …, отступив от среза …, стежками в … . | рукава; 1,3... 1,5 см; 1…1,5 см |
|  | 3 | укажите правильный ответ | 1 -б, 2-а, 3-г, 4-в |
|  |  | Укажите каким видом рукавов соответствуют следующие рисунки |  |
|  |  | 1 | двухшовный с верхним и нижними швами |  |
|  |  | 2 | одношовный |  |
|  |  | 3 | трехшовный |  |
|  |  | 4 | двухшовный с передним и локтевым швами |  |
|  | 4 | установите правильную последовательность соединения втачного рукава с проймой: | 5,3,2,4,1,6, |
|  |  | 1 | обметать верхний срез рукава |  |
|  |  | 2 | сутюжить посадку в рукаве |  |
|  |  | 3 | вметать рукав |  |
|  |  | 4 | втачать рукав |  |
|  |  | 5 | проложить строчки по откату рукава |  |
|  |  | 6 | отутюжить |  |
| 21 | Обработка рукава реглан с изделием |  |
|  | 1 | укажите правильный ответ | 3 |
|  |  | Какая начальная операция выполняет при соединении рукава с проймой? |  |
|  |  | 1 | вметывание рукава |  |
|  |  | 2 | совмещение срезов проймы и рукава |  |
|  |  | 3 | совмещение контрольных знаков на рукаве и пройме |  |
|  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | 0,8..1 см; контрольными знаками; посаживают |
|  |  | Рукав вметывают стежками … , а между … рукав … . |  |
|  |  | Сутюжить посадку со стороны … небольшими участками на расстоянии … . | рукава; 1-1,2 см |
|  | 3 | Укажите какие операции соединения рукава реглан с проймой изделия… | 1-в, 2-б, 3-г ,4-а |
|  |  | 1 | втачивания рукава |  |
|  |  | 2 | вметывание рукава |  |
|  |  | 3 | разутюживание шва рукава |  |
|  |  | 4 | сутюживание посадке в рукаве |  |
|  |  | соответствуют следующим техническим условиям: |  |
|  |  | а | со стороны рукава |  |
|  |  | б | стежками 0,8…1 см |  |
|  |  | в | по рукаву на 0,1 см |  |
|  |  | г | верхней части шва рукава |  |
|  | 4 | Установите правильную последовательность соединения рукава с изделием: | 1, 3, 2, 4 |
|  |  | 1 | вметать рукав |  |
|  |  | 2 | втачать рукав |  |
|  |  | 3 | сутюжить посадки со стороны рукава |  |
|  |  | 4 | разутюжить шов рукава |  |
| 22 | Соединение цельнокроенного рукава с изделием |  |
|  | 1 | укажите правильный ответ | 3 |
|  |  | На каком учатке спинки делают посадку при сметывании верхних срезов рукава? |  |
|  |  | 1 | отступив от среза горловины 0,5 см |  |
|  |  | 2 | отступив от среза горловины 1 см и не доходя до плечевой отметки 2 см |  |
|  |  | 3 | отступив от среза горловины 1,5 … 2 см и не доходя до плечевой отметки 3… 4 см |  |
|  | 2 | Укажите какие операции соединения цельнокроенного рукава с изделия | 1-б, 2-а, 3-в, 4-г |
|  |  | 1 | разутюживание верхнего среза рукава спинки |  |
|  |  | 2 | сметывание верхнего среза рукава |  |
|  |  | 3 | сутюживание посадки по верхнему срезу рукава |  |
|  |  | 4 | сметывание нижнего среза рукава |  |
|  |  | соответствуют следующие технические условия… |  |
|  |  | а | припосаживают плечевой срез |  |
|  |  | б | в два приема |  |
|  |  | в | присаживают по локтевой половине рукава |  |
|  |  | г | со стороны спинки |  |
|  | 3 | Установите правильную последовательность соединения цельнокроенного рукава с изделием: | 3, 1, 2 |
|  |  | 1 | стачивание бокового и нижнего срезов рукава |  |
|  |  | 2 | обметывание бокового и нижнего срезов рукава |  |
|  |  | 3 | стачивание верхнего среза рукава |  |
| 23 | Обработка отрезных платьев и блузок по линии талии |  |
|  | 1 | Укажите правильный ответ | 1 |
|  |  |  | Соединение лифа с юбкой оборками происходит по детали |  |
|  |  |  | 1 | имеющей оборки |  |
|  |  |  | 2 | не имеющей оборки |  |
|  |  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | лицевой стороной; контрольные знаки; лифа; одной строчкой |
|  |  |  | При соединении лифа с юбкой с прокладыванием по нему тесьмы лиф вкладывается в юбку … ,совмещая … ,стачивают со стороны … с прокладыванием тесьмы … . |  |
|  | 3 | Укажите, каким швам, соединяющим лиф с юбкой, соответствуют следущие рисунки: | 1-б, 2-а, 3-в, |
|  |  | 1 | стачной с двойной строчкой |  |
|  |  | 2 | накладной с закрытым разрезом |  |
|  |  | 3 | стачной |  |
|  | 4 | Установите правильную последовательность обработки низа: | 4, 2, 5 ,1, 3 |
|  |  | 1 | обметать разрез со стороны лифа |  |
|  |  | 2 | совместить контрольные знаки лифа и юбки, стачать со стороны лифа |  |
|  |  | 3 | отутюжить шов соединения лифа с юбкой |  |
|  |  | 4 | вложить лиф в юбку |  |
|  |  | 5 | проутюжить шов соединения лифа с юбкой |  |
| 24 | Обработка низа изделия |  |
|  | 1 | Укажите правильный ответ | 1 |
|  |  | Срезы при обработке низа швом в подгибку: |  |
|  |  | 1 | застрачивают |  |
|  |  | 2 | настрачивают |  |
|  |  | 3 | притачивают |  |
|  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: | обметываются; окантовываются; потайным швом |
|  |  | При обработке низа в изделиях из шерстяных тканей срезы … или … и подшиваются… . |  |
|  |  | 3 | Выберите нужные операции и утстановите правильную последовательность обработки низа мужких сорочек и блузок, надеваемых с заправкай в брюки или юбку: | 3 ,2 ,4 |
|  |  |  | 1 | приутюживание |  |
|  |  |  | 2 | окантовывание |  |
|  |  |  | 3 | застрачивание |  |
|  |  |  | 4 | обметывание |  |
|  |  |  | 5 | наметывание |  |
|  |  | Окончательная отделка изделия |  |
|  |  | 1 | Укажите правильный ответ | 1 |
|  |  |  | Петли обметывают согласно: |  |
|  |  |  | 1 | разметке |  |
|  |  |  | 2 | металлическому лекалу машины |  |
|  |  | 2 | Допишите в тексте пропущенные слова: |  |
|  |  |  | Платье, одетое на консольную подушку гладильного стола, воротник, пояс отутюживают … . | с лицевой стороны |
|  |  |  | Рукав и плечевой шов отутюживают … с лицевой стороны. Швы втачивания рукавов, боковые швы отутюживают … . | с лицевой стороны на вспомогательной колодке |
|  |  |  | Швы втачивания рукавов, боковые швы отутюживают … . | с изнаночной стороны |
|  | 3 | Укажите, какое количество проколов в пуговице при пришивании ручным и машинным способом соответствуют следующим рисункам: | 1-а, 2-б, |
|  |  |  | 1 | 20 |  |
|  |  |  | 2 | 21 |  |
|  |  | 4 | Установите правильную последовательность операций окончательной отделки изделия: | 3, 2. 5, 1, 4, 6 |
|  |  |  | 1 | чистка изделия |  |
|  |  |  | 2 | изготовление петель |  |
|  |  |  | 3 | пришивание пояса к изделию |  |
|  |  |  | 4 | окончательная утюжка готового изделия |  |
|  |  |  | 5 | пришивание пуговиц по борту и на запасных кусочках ткани |  |

# Text boxes

Задания разработаны на основе рабочей тетради “Производственное обучение портных по пошиву легкого платья”,

Иконникова Г.А.., изд. Аcademia, 2006 г.