План-конспект урока

Тема: Система питания карбюраторного двигателя

Время: 45 минут

Цель занятия: 1. Контроль и усвоение учебных элементов, изучавшихся на прошедшем занятии (топливо для карбюраторного двигателя).

2. Усвоение учащимися учебных элементов нового занятия.

3. Инструктаж об объеме, содержании, последовательности и способах выполнения и оформления домашнего задания.

Место: Учебный класс

Учебные пособия:

1. Плакаты «Система питания двигателя ЗИЛ-131, ВАЗ-2107»,

«Устройство   элементов системы питания  двигателя ЗИЛ-131»

2. Материальная часть (макеты узлов системы питания).

Система обучения: Малых групп.

План работы:

- Организация группы (2мин):

-проверка присутствующих;

-проверка готовности учащихся к уроку

- Контроль усвоения предыдущих учебных элементов (10мин):

-опрос учащихся по предыдущей теме (топливо для карбюраторного двигателя) при помощи тестирования.

- Изложение и первичное закрепление информации по новым учебным элементам:

-рассказ, работа с учебником, объяснение на плакатах, материальной части(13мин);

- ответы на возникшие вопросы(1мин);

- демонстрация видеоролика(10мин);

- вопросы по просмотренному ролику(2мин).

- Подведение итогов по изложенной теме в форме кроссворда(5мин).

- Инструктаж об объеме и содержании домашнего задания(2мин).

Литература: учебник «Легковые автомобили» гл.2 §2.2 стр. 25-33, нарисовать автомобиль будущего.

Пример теста для контроля полученных знаний по теме топливо для карбюраторного двигателя

Вариант №1.

Найти правильное название определения или его характеристику

| При помещении в одну емкость бензина и воды сверху будет Характеризует способность бензина быстро и плавно сгорать Скорость сгорания рабочей смеси при детонации составляет Для повышения октанового числа к бензинам добавляют Цифры в марке бензина обозначают | 20-40м/с |
| --- | --- |
|  | октановое число |
|  | 2000м /с и выше |
|  | коррозионная стойкость |
|  | бензин |
|  | антидетонатор |
|  | детонационная стойкость |
|  | 8. 100-800м/с |
|  | детонатор |
|  | 10. вода |
|  | 11.температура горения |

Вариант №2.

Найти правильное название определения или его характеристику

| Характеризуется фракционным составом и температурой перегонки Сверхбыстрое сгорание рабочей смеси в виде взрыва Показатель, характеризующий детонационную стойкость В какой цвет окрашивают этилированный бензин марки А-76 Сопровождается резкими металлическими стуками, дымным выпуском, снижением мощности | синий |
| --- | --- |
|  | высыхаемость |
|  | желтый |
|  | кавитация |
|  | вибрация |
|  | цетановое число |
|  | детонация |
|  | 8. октановое число |
|  | 9. испаряемость |
|  | 10. красный |

Карточка для опроса

| Фамилия, Имя ________________________________ |
| --- |
| Класс_______ | Вариант_____ |
| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

Таблица ответов

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 |
|  | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 |

Работа с учебником «Легковые автомобили» §2.2 стр. 25 1-й абзац.

Изучаемые вопросы:

1. Назначение системы питания карбюраторного двигателя

2. Общее устройство и принцип действия системы питания двигателя

3. Назначение узлов системы питания карбюраторного двигателя

1. Назначение системы питания карбюраторного двигателя.

Система питания двигателя предназначена для хранения, очистки и подачи топлива, очистки и подачи воздуха, приготовления горючей смеси нужного состава для работы двигателя на разных режимах и выпуска отработавших газов в атмосферу.

2. Общее устройство и принцип действия системы питания двигателя.

Система питания состоит из следующих элементов:

- топливный бак

- датчик и указатель уровня топлива

- топливный насос

- топливные фильтры

- топливопроводы

- воздушный фильтр

- карбюратор

- впускной и выпускной трубопроводы

- система выпуска отработавших газов

Принцип действия системы питания карбюраторного двигателя следующий. При вращении коленчатого вала двигателя начинает действовать топливный насос, который засасывает через сетчатый фильтр топливо из бака и по топливопроводу нагнетает его в поплавковую камеру карбюратора. При движении поршня вниз (такт впуска) под действием разрежения из распылителя карбюратора вытекает топливо, а через воздушный фильтр засасывается очищенный воздух. В смесительной камере карбюратора струя воздуха распыляет топливо и, смешиваясь с ним, образует горючую смесь, которая по впускному трубопроводу через открытый впускной клапан поступает в цилиндр двигателя, где, перемешиваясь с остатками отработавших газов, образует горючую смесь. При движении поршня вверх происходит сжатие рабочей смеси (такт сжатия) и ее сгорание (рабочий ход). Продукты сгорания (отработавшие газы) через открывающийся выпускной клапан по трубопроводам поступают в глушитель и далее в атмосферу.

3. Назначение узлов системы питания карбюраторного двигателя.

- топливный бак предназначен для хранения запаса топлива, располагается в задней части кузова

- датчик и указатель уровня топлива информирует водителя об уровне топлива в баке

- топливный насос служит для подачи топлива из топливного бака в карбюратор под давлением, насос диафрагменного типа

- топливные фильтры предназначены для очистки топлива, подаваемого из топливного бака к приборам системы питания

- топливопроводы служат для подачи топлива от топливного бака к топливному насосу и карбюратору, и включают в себя металлические трубки и шланги из бензостойкой резины, соединенные при помощи хомутов

- воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха от механических примесей

- карбюратор служит для приготовления из топлива и воздуха горючей смеси и ее дозирования

- впускной  трубопровод служит для подачи приготовленной в карбюраторе горючей смеси в цилиндры двигателя

- выпускной трубопровод  служит для отвода отработавших газов из цилиндров двигателя в систему выпуска отработавших газов

- система выпуска отработавших газов предназначена для отвода отработавших газов от двигателя в атмосферу и снижения шумности выхлопа

Просмотр видеоролика о работе и ремонте топливного насоса.

Кроссворд

|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |
| 7 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

- служит для подачи топлива из топливного бака в карбюратор под давлением (насос)

- предназначен для очистки топлива (фильтр)

- легкое моторное топливо, полученное из нефти путем прямой перегонки (бензин)

- предназначен для хранения запаса топлива, располагается в задней части кузов (бак)

- информирует водителя об уровне топлива в баке (датчик)

- газ, необходимый для процесса горения топлива (воздух)

- прибор, который служит для приготовления из топлива и воздуха горючей смеси и ее дозирования (карбюратор)