Содержание

1. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ	2

1.1 Верстак столярный	2

1.2 Долбление	2

1.3 Древесина	4

1.3.1 Свойства древесины	4

1.3.2  Пиломатериалы	9

1.3.3 Фанера, шпон, ДСП, ДВП, отходы	9

1.4 Отделка изделий	11

1.5 Пиление	12

1.6 Получение цилиндрической детали ручным способом	14

1.7 Разметка	15

1.8 Сверление	17

1.9 Соединение деталей из древесины	17

1.9.1 Соединение гвоздями	18

1.9.2 Соединение шурупами	19

1.9.3 Соединение клеем	20

1.9.4 Соединение вполдерева	22

1.9.5 Шиповое соединение	23

1.10 Строгание	24

1.11 Токарный станок. Точение древесины	25

1.11.1 Токарный станок	25

1.11.2 Точение древесины	28

# 1. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

## 1.1 Верстак столярный

- Из каких основных частей состоит столярный верстак?

А) крышка и подверстачье;       б) лоток и подверстачье;

в) крышка и лоток.

- Для чего сделаны отверстия в верстачной доске?

А) для облечения крышки;      б) для закругления заготовок;

в) для установки клиньев.

- Рабочие каких профессий работают за столярным верстаком?

А) столяр и плотник;      б) столяр и слесарь;          в) столяр.

- Какого типа зажимы используют на столярном верстаке?

А) клиновые;     б) винтовые;     в) деревянные.

- Какой должна быть высота столярного верстака?

А) губки тисков находятся на высоте локтя работающего;

б) кисть выпрямленной вниз руки работающего свободно лежит на крышке верстака;

в) крышка верстака расположена на высоте локтя работающего.

- Как приспосабливают высоту столярного верстака к росту работающего?

А) регулируют высоту крышки верстака или подбирают подставку под верстак;

б) подбирают подставку под ноги работающего или регулируют высоту крышки верстака;

в) подбирают подставку под верстак или под ноги работающего.

- Длинные заготовки при строгании на столярном верстаке крепят:

а) в переднем зажиме;     б) в заднем зажиме;     в) в подверстачье;     г) в лотке.

- Из какого материала изготавливают изделия в столярной мастерской?

А) из металла;   б) из древесины;    в) из металла и древесины.

## 1.2 Долбление

- В каком варианте правильно указан ударный режущий инструмент?

А) стамески;     б) стамески и долота;     в) долота.

- Что называют долблением?

А) обработка древесины резанием при возвратно-поступательном движении резца;

б) выдалбливание древесины;

в) особый вид обработки древесины.

- Какой должна быть ширина долота?

А) немного больше ширины гнезда;

б) немного меньше ширины гнезда;

в) равна ширине гнезда или немного меньше.

- Какое назначение долота?

А) долбление гнезд и проушин;

б) подгонка деталей;

в) черновое долбление.

- Какое назначение стамески?

А) долбление гнезд и проушин;

б) подгонка деталей;

в) чистовое долбление.

- Каким инструментом выполняется зачистка?

А) долотом;     б) стамеской;     в) долотом или стамеской.

Какой угол заточки стамески?

А) 150;     б) 20…250;     в) 350.

- Какой угол заточки долота?

А) 150;     б) 20…250;     в) 350.

- Зачем на ручку долота насаживают дополнительное кольцо?

А) для эстетичности;     б) для предохранения от раскалывания;     в) для прочности.

- Чем долото отличается от стамески?

А) углом заточки, толщиной стержня, дополнительным кольцом на ручке;

б) устройством и назначением;

в) прочностью и надежностью.

- Почему долбление выполняют до середины толщины детали?

А) чтобы обеспечить точность;     б) чтобы ускорить работу;

в) чтобы в конце долбления древесина не скалывалась.

- В какую сторону обращен скос долота при долблении в момент первого удара?

А) в сторону линии разметки;     б) в любую сторону;

в) в сторону отверстия.

- В какую сторону направлен скос долота при срезании слоя древесины?

А) вверх;     б) вниз;     в) в сторону детали.

- Следует ли оставлять линии разметки при долблении?

А) следует;     б) не следует;     в) желательно.

- Кто чаще выполняет долбление на производстве?

А) столяр;     б) плотник;     в) станочник цепнодолбежных машин.

- Режущей кромкой лезвия стамески является:

а) линия пересечения передней и задней поверхностей лезвия;

б) угол между передней и задней поверхностями лезвия;

в) вершина лезвия (носок стамески);

г) пятка лезвия стамески.

- Каким образом получают гнезда прямоугольной формы?

а) строганием;     б) сверлением;     в) долблением.

## 1.3 Древесина

### 1.3.1 Свойства древесины

- Чем является древесина?

А) деревом;     б) материалом;     в) доской;     г) корой;     д) рейкой.

- Какая часть дерева называется кроной?

А) нижняя;     б) средняя;     в) подземная;     г) боковая;     д) верхняя.

- Древесина – это материал, из которого состоят:

а) ствол, кора;      б) корни, ствол, ветви;

в) корни, ствол, ветви, листва (хвоя).

- В каком варианте перечислены хвойные породы деревьев?

А) ель, сосна, клен;      б) сосна, дуб, пихта;       в) ель, сосна, пихта.

- Какой бывает древесина по твердости?

А) твердой;	б) мягкой;	в) твердой и мягкой.

- Древесина каких пород деревьев относится к твердым породам?

А) ель, сосна, пихта;     б) дуб, сосна, береза;    в) дуб, бук, береза.

- Как называется природный рисунок при обработке поверхности древесины?

А) сердцевинные лучи;    б) поперечные волокна;    в) текстура.

- Какие основные разрезы ствола?

А) радиальный и тангенциальный;     б) радиальный и торцевой;

в) радиальный тангенциальный.

- У каких пород деревьев текстура красивее и разнообразнее?

А) у хвойных;     б) у лиственных;     в) у мягких пород.

- Для изготовления посуды и кухонных принадлежностей используют древесину:

а) лиственных пород;     б) хвойных пород;     в) любых пород.

- Как выглядят пороки древесины?

А) сучки, трещины, камбий;      б) искривление волокон, текстура;

в) сучки, трещины, искривление волокон, червоточины.

- Каким признаком характеризуется свилеватость древесины?

А) непараллельное расположение волокон древесины;

б) извилистое расположение волокон древесины;

в) местное искривление годичных слоев.

- На поперечном разрезе ствола дерева невозможно определить порок древесины:

а) сучки;     б) косослой;     в) трещины;     г) гниль.

- Какие пороки древесины могут использоваться при декоративной отделке изделия?

А) глазки, сучки, засмолок;     б) сучки, свилеватость, косослой;

в) смоляные кармашки, грибковые поражения.

- Перечислите основные свойства древесины.

А) цвет, запах, текстура, плотность, твердость, влажность, теплопроводность;

б) разбухание, усушка, коробление, растрескивание, твердость, влажность;

в) разбухание, усушка, коробление, твердость, влажность, влагопоглощение.

- Механические свойства древесины:

а) цвет, плотность;     б) вес, влажность;     в) твердость, прочность.

- Свойство древесины выдерживать определенные нагрузки, не разрушаясь:

а) твердость;     б) плотность;     в) прочность;     г) пластичность.

- Какие свойства древесины как конструкционного материала?

А) прочность, обрабатываемость, соединяется гвоздями и шурупами, боится сырости, коробится при высыхании, горит;

б) прочность, обрабатываемость, соединяется гвоздями и шурупами;

в) боится сырости, коробится при высыхании, горит.

- В каком варианте правильно названы технологические свойства древесины?

А) скалываемость, способность удерживать металлические крепления;

б) твердость, прочность, влажность;

в) свилеватость, косослой, завиток.

- Древесину заготавливают:

а) лесничества;     б) деревообрабатывающая промышленность;

в) лесхозы;           г) цепные пилы.

- В каком направлении выше прочность древесины?

А) поперек волокон;     б) вдоль волокон;

в) под небольшим углом к волокнам.

- Как изменяется прочность древесины с увеличением ее влажности?

А) повышается;     б) снижается;

в) может повышаться, может снижаться.

- Как влияет влага в древесине на ее массу и объем?

А) с уменьшением влаги масса и объем уменьшаются;

б) с увеличением влаги масса и объем увеличиваются и наоборот;

в) с увеличением влаги масса и объем увеличиваются.

- Какой метод определения влажности древесины более точный?

А) весовой;     б) электрический;     в) температурный.

- Как технологические свойства древесины зависят от ее влажности?

А) улучшаются;     б) ухудшаются;

в) некоторые улучшаются, некоторые ухудшаются.

- Как называют способность древесины поглощать влагу из окружающей среды?

А) влагопроводность (разбухание);     б) влагопоглощение (гигроскопичность);     в) влажность (коробление).

- Что показывает процент влажности древесины?

А) сколько граммов влаги содержится в 100 г. абсолютно сухой древесины;

б) сколько граммов влаги содержится в 100 г. древесины;

в) сколько граммов влаги содержится в древесине.

- Определите абсолютную влажность древесины при весе заготовки до сушки 100 г, после сушки 80 г.

А) 15%;     б) 20%;     в) 25%;     г) 30%;     д) 35%.

- Чему равна масса стограммового кусочка древесины 20%-ной влажности?

А) 100-20=80 г.;     б) 100+20=120 г.;     в) 100 г.

- Какой величиной определяют влажность древесины?

А) процентом относительной массы влаги к массе древесины;

б) процентом относительной массы влаги к начальной массе древесины;

в) процентом относительной массы влаги к массе мокрой древесины.

- Какая величина воздушно-сухой и комнатно-сухой древесины?

А) 15…30 и 3…14%;     б) 15…20 и 8…12%;     в) 20…35 и 15…20%.

- Какая влажность мокрой и абсолютно сухой древесины?

А) 70…75 и 8%;     б) 80…90 и 5%;     в) 100 и 2%.

- Как устраняется влага из древесины?

А) выдержкой;     б) проветриванием;     в) сушкой.

- Какие способы сушки древесины применяются?

А) естественный и искусственный;     б) естественный;

в) искусственный.

- Рабочие каких профессий обрабатывают древесину?

А) лесовод, лесник;       б) лесник, егерь;       в) плотник, столяр.

Выберите все правильные ответы

- Выберите положительные качества древесины:

а) малая плотность;     б) усушка;     в) низкая теплопроводность;     г) коробление;     д) упругость.

- Как различают древесину по влажности?

А) абсолютно мокрая;     б) мокрая;     в) свежесрубленная;

г) воздушно-сухая;     д) комнатно-сухая;      е) сухая;

ж) абсолютно сухая.

- Древесина какой влажности применяется для изготовления столярных изделий?

А) воздушно-сухая;     б) абсолютно сухая;

в) комнатно-сухая;      в) сухая.

- Где производится естественная сушка древесины?

А) в сушильной камере;         б) в помещении;

в) на открытом воздухе;     г) под навесом.

- Какие носители тепла применяют при камерной сушке древесины?

А) пар;     б) топочные газы;     в) горячий воздух.

- Перечислите породы деревьев с малоусыхающей древесиной.

А) ель;     б) тополь;     в) пихта;     г) дуб;

д) кедр;     е) береза.

- Перечислите породы деревьев с сильноусыхающей древесиной.

А) береза;     б) тополь;     в) граб;     г) лиственница;     д) ель.

- Что такое усыхание древесины при сушке?

А) уменьшение линейных размеров;

б) уменьшение объема древесины;

в) коробление древесины.

- Выберите положительные качества древесины:

а) малая плотность;     б) усушка;     в) упругость;

г) низкая теплопроводность;     д) коробление.

- Каковы преимущества камерной сушки древесины?

А) можно высушить ниже 18%;     б) экономия времени;

в) дешевизна.

- Что влечет за собой гигроскопичность (влагопоглощаемость) древесины?

А) разбухание;     б) коробление;     в) усушку;

г) уменьшение линейных размеров;     д) растрескивание.

- Как делится древесина по степени усушки?

А) малоусыхающая;     б) среднеусыхающая;

в) неусыхающая;             г) сильноусыхающая.

### 1.3.2  Пиломатериалы

- Бревно на лесопильной раме распиливают:

а) полосовые пилы;     б) ленточные пилы;

в) рифленые вальцы;     г) пропилы.

- Виды пиломатериалов:

а) пласть, торец, ребро, кромка;        б) бревна, фанера, ДСП, ДВП;      в) доски, бруски, рейки, брусы.

- Элементы пиломатериалов:

а) пласть, торец, ребро, кромка;        б) бревна, фанера, ДСП, ДВП;      в) доски, бруски, рейки, брусы.

- Широкая плоскость пиломатериала:

а) доска;     б) брусок;     в) пласть;     г) кромка.

- Сколько пластей имеет брусок?

А) 4;           б) 8;            в) 12.

- Что получают из бревен при продольной распиловке?

А) пиломатериалы;     б) брусы;     в) доски.

- Что относится к древесным полуфабрикатам?

А) пиломатериалы, фанера, древесные плиты;

б) стволы деревьев;	       в) заготовки изделий.

- Рабочие каких профессий распиливают бревна?

А) столяр, плотник;     б) столяр, пильщик;

в) станочник-распиловщик.

### 1.3.3 Фанера, шпон, ДСП, ДВП, отходы

- Назовите виды шпона.

А) поперечный и продольный;     б) лущеный и строганный;                                                         в) из лиственных и хвойных пород деревьев.

- Сколько слоев древесины имеет строганный шпон?

А) 1;       б) 2 или 3;       в) больше 3.

- Для чего применяют строганный шпон?

А) для изготовления плит;     б) для отделки мебели;

в) для покрытия полов.

- Из какого древесного материала изготавливают фанеру?

А) из стружек;      б) из опилок;      в) из шпона.

- Из скольких слоев шпона состоит фанера?

А) 3 и более;     б) 2 или 3;     в) 1 или 2.

- Как получают лущеный шпон?

а) срезанием слоя древесины вдоль волокон;

б) срезанием слоя древесины поперек волокон;

г) срезанием слоя древесины вместе с корой.

- В настоящее время выпускают волнистый шпон. Лезвие лущильного ножа для его получения имеет волнистый профиль. Для чего это делается?

А) для получения в дальнейшем волнистой фанеры;

б) для получения волнистого покрытия для крыш зданий;

в) для увеличения ширины получаемого шпона.

- Как получают лущеный шпон?

А) лущением доски;     б) лущением чурака;

в) строганием  распаренных брусьев поперек волокон.

- Как изготавливают древесно-стружечную плиту (ДСП)?

А) склеивают листы шпона;

б) прессуют и склеивают измельченную древесину;

в) прессуют пропаренную и измельченную до отдельных волокон древесную массу.

- Что общего между фанерой, ДСП и ДВП?

А) они прочнее доски одинаковой с ними толщины;

б) все они изготовлены из древесины и выпускаются в листах;

в) ДСП и ДВП – плиты, а фанера – лист.

- Что делают с отходами древесины?

А) перерабатывают и вносят в почву;      б) сжигают;

в) изготавливают древесные плиты и картон.

- Что изготавливают из отходов древесины?

А) шпон;     б) фанеру;     в) древесные плиты.

- Какой материал считается экологически чистым?

А) ДСП, ДВП;     б) фанера;     в) древесина.

- Ручки разделочных досок будут откалываться, если:

а) волокна заготовки направлены вдоль ручки;

б) волокна заготовки направлены поперек ручки;

в) разделочная доска изготавливается из толстой фанеры;

г) разделочная доска изготавливается из ДВП.

## 1.4 Отделка изделий

- Для чего отделывают изделия из древесины?

А) для защиты от насекомых;     б) для защиты от пыли;

в) для защиты от разрушения и придания лучшего эстетического вида.

- Как лучше увеличить срок службы изделия из древесины?

А) на поверхности изделия выполнить геометрическую резьбу;

б) выполнить декоративную отделку изделия;

в) обработать поверхность изделия красителем или лаком.

- Как защитить поверхность древесины от влаги?

А) отделкой;     б) шлифованием;     в) выравниванием.

- Окончательно зачищают поверхность деревянной заготовки:

а) рашпилем;     б) мелкозернистой шкуркой;

в) крупнозернистой шкуркой;     г) шерхебелем.

- Как называется операция снятия мелких неровностей на поверхности детали из древесины?

А) строгание;     б) шлифование;     в) опиливание неровностей.

- В каком направлении шлифуют древесину шлифовальной шкуркой?

А) вдоль волокон;    б) поперек волокон;     в) в разных направлениях.

- Из каких частей состоит шлифовальная шкурка?

А) основа, клей, зерна;       б) основа, материал, зерна;

в) основа, клей, бумага.

- При шлифовании деревянной поверхности ее надо смачивать водой для того, чтобы …

а) не было разогрева изделия;

б) не забивалась шлифовальная шкурка;

в) не допускать задиров;     г) поднять прижатый ворс.

- Какая бывает отделка изделий?

А) предварительная и окончательная;     б) красивая и не очень;

в) прозрачная и непрозрачная.

- Как называется отделка, при которой сохраняется цвет и текстура древесины?

А) цветная;     б) прозрачная;     в) натуральная.

- Какой материал применяют для прозрачной отделки изделий из древесины?

А) лаки;     б) масляные краски;     в) эмалевые краски.

- Как называется отделка, при которой изменяется цвет древесины?

А) цветная;     б) прозрачная;     в) непрозрачная.

- Какой наиболее распространенный способ прозрачной отделки?

А) окрашивание;     б) шлифование;     в) лакирование.

- Чем наносят спиртовой лак на поверхность изделия?

А) валиком;     б) тампоном;     в) кистью.

- Чем наносят масляный лак на поверхность изделия?

А) валиком;     б) тампоном;     в) мягкой кистью.

- Как наносят спиртовой лак на поверхность изделия?

А) тонким слоем поперек волокон;     б) тонким слоем с растиранием;     в) тонким слоем вдоль волокон.

- Лакирование деревянных изделий выполняют:

а) для создания текстуры древесины;

б) для обработки шлифовальной шкуркой;

в) для покрытия морилками;

г) для придания декоративного вида и защиты  поверхностей от влаги и гниения.

- На изготовление деревянных заготовок не затрачивается:

а) человеческий труд;     б) древесина;     в) шлифовальная шкурка;     г) работа станков.

## 1.5 Пиление

- Назовите виды пиления.

А) продольное и перпендикулярное;

б) поперечное и продольное;

в) поперечное и параллельное.

- Назовите виды пил.

А) для продольного и перпендикулярного пиления;

б) для смешанного и точного пиления;

в) для продольного, поперечного и смешанного пиления.

- Чем отличаются пилы для продольного и поперечного пиления?

А) формой зуба;     б) величиной зуба;     в) видом заточки зубьев.

- Наклонные зубья имеют пилы для пиления древесины:

а) поперечного;     б) продольного;     в) в стуле;     г) с упором.

- Какую форму имеет режущая часть любой пилы?

А) лезвия;     б) зуба;     в) клина.

- Что называют разводом пилы?

А) расстояние между зубьями вдоль пилы;

б) расстояние между зубьями поперек пилы;

в) расстояние между соседними зубьями.

- Зачем нужен развод зубьев пилы?

А) чтобы экономить материал заготовки;

б) чтобы обеспечить точность изготовления детали;

в) чтобы пила не застревала.

- Чтобы полотно пилы свободно перемещалось в пропиле, производят:

A) заточку зубьев пилы;      б) прифуговку вершин зубьев;

в) развод зубьев пил;       г) доводку лезвия.

- Как называется вырез, образованный пилой в древесине?

А) паз;     б) щель;     в) пропил.

- Что уменьшает трение полотна пилы с древесиной при пилении?

А) развод зубьев;     б) форма зубьев;     в) заточка зубьев.

- В какую сторону двигают пилу при запиле?

А) на себя;     б) от себя;     в) в любую сторону.

- Как надо направлять пилу по линии разметки?

А) по линии;     б) слева от линии;

в) чтобы линия осталась на детали.

- Зачем ослабляют нажим на пилу в конце пиления?

А) для точности пиления;     б) для уменьшения пропила;

в) для избегания скола древесины.

- Рабочие каких профессий пилят древесину на производстве?

А) станочник-распиловщик;     б) пильщик;     в) столяр.

- Какие приспособления используют для пиления?

А) стусло, угольник;     б) стусло, упорная доска;

в) упорная доска, рейсмус.

- Для чего используют стусло?

А) для удобства пиления;     б) для упора бруска;

в) для точного пиления под заданным углом.

- Приспособление для запиливания пиломатериалов под углом - ...

а) зажим верстака;     б) стусло;     в) малка.

- Для чего используют упорную доску?

А) для точного пиления под заданным углом;

б) для упора бруска;     в) для выполнения запила.

- Как называют ту часть материала, которую надо снять при окончательной обработке?

А) припуск;     б) увеличение размеров;     в) запасом материала.

- Чем зачищают неровности после пиления?

А) рубанком и напильником;

б) шлифованием и наждачной бумагой;

в) рубанком и наждачной бумагой.

- Каким инструментом контролируют качества пиления?

А) линейка, угольник;     б) линейка, угольник, стусло;

в) линейка, транспортир, упорная доска.

- Какова примерно величина припуска на одно распиливание?

А) 4…5 мм;     б) 8…10 мм;     в) 1,1…1,5 мм на пропил.

- В процессе какой операции можно больше сэкономить пиломатериала?

А) при строгании;     б) при разметке;     в) при пилении.

- Какой должна быть частота в минуту движения руки при пилении?

А) 30…40;     б) 20…25;     в) 45…60.

- Для заточки зубьев пил применяют напильник:

A) надфиль;     б) полукруглый;     в) трехгранный;     г) драчевый.

## 1.6 Получение цилиндрической детали ручным способом

- Заготовку какого сечения используют для получения цилиндрической детали ручным способом?

А) квадратного;     б) круглого;     в) шестигранного.

- Какую величину припуска по диаметру принимают на заготовке?

А) 1…2 мм;     б) 2…4 мм;     в) 4…6 мм.

- Какую величину припуска по длине принимают на заготовке?

А) 10…15 мм;     б) 15…20 мм;     в) 20…30 мм.

- Каким инструментом размечают линии на пластях заготовки?

А) циркулем;     б) линейкой;     в) рейсмусом.

- Какую фигуру размечают вначале на торцах заготовки?

А) шестигранник;     б) восьмигранник;     в) шестнадцатигранник.

- Какой инструмент используют для получения шестнадцатигранника (из восьмигранника)?

А) рубанок;     б) рашпиль;     в) наждачную шкурку.

- Какой инструмент используют для получения цилиндра (из шестнадцатигранника)?

А) рубанок;     б) рашпиль;     в) надфиль.

- При изготовлении деревянной детали цилиндрической формы восьмигранник обрабатывают:

а кронциркулем;     б) шлифовальной шкуркой;

в) шерхебелем;       г) рубанком.

## 1.7 Разметка

- Что такое разметка?

А) проведение линий;      б) измерение заготовки;

в) нанесение линий, по которым деталь обрабатывают.

- Как называется процесс нанесения на поверхность заготовки очертаний будущей детали?

А) копированием;     б) рисованием;     в) разметкой.

- Какой инструмент не используется при разметке?

А) ножовка;     б) линейка;     в) рейсмус.

- В какую сторону наклоняют карандаш при разметке?

А) в сторону к линейке;     б) в сторону от линейки;

в) наклонять карандаш не следует.

- Как называется поверхность заготовки, от которой начинают разметку?

А) пластью;     б) основной;     в) базовой.

- От какой линии начинают разметку детали?

А) от базовой линии;    б) от линии края детали;

в) от линии торца детали.

- Для чего используют рейсмус?

А) для замера расстояния между двумя линиями;

б) для проведения параллельных линий;

в) для проведения перпендикулярных линий.

- Какой инструмент используют для разметки окружности?

А) циркуль;     б) рейсмус;     в) угольник.

- Что называют шаблоном?

А) готовую деталь или ее форму, используемую для разметки;

б) уменьшенную копию детали;

в) способ разметки деталей.

- У нас в руках деталь. Нужно изготовить такую же. Какой способ разметки используем?

А) по чертежу;     б) по шаблону;     в) по внешнему виду.

- Как называется та часть материала, которую надо снять при обработке?

А) припуск;     б) увеличением размеров;

в) запасом длины и ширины.

- Зачем нужен припуск материала?

А) для удобства работы;     б) для экономии материала;

в) для повышения точности изготовления детали.

- Какие профессии имеют отношение к разметке?

А) разметчики, шаблонщики;     б) разметчики, штамповщики;

в) разметчики, инструментальщики.

- Толщина детали должна быть равна 80 мм, а заготовка имеет толщину 84 мм. Ее надо обработать с обеих сторон. Припуск на обработку одной стороны детали равен:

А) 0,25 мм;     б) 2 мм;     в) 1 мм;     г) 3 мм.

- В процессе какой операции можно больше сэкономить пиломатериала?

А) при строгании;     б) при разметке;     в) при пилении.

Выбери наиболее правильный ответ.

- Какая пословица лучше подходит к операции «Разметка»?

А) без труда не вытащишь рыбку из пруда;

б) семь раз отмерь, один – отрежь;

в) делу время, потехе – час.

- Чем следует наносить линии и риски на заготовке при разметке?

А) шилом или карандашом;     б) шилом;     в) карандашом.

- Как нужно размечать заготовку?

А) быстро и точно,     б) быстро и экономно,     в) экономно и точно.

## 1.8 Сверление

- Какие бывают отверстия?

А) сквозные и несквозные;     б) ровные и косые;

в) спиральные и центровые.

- Как называется узел ручной дрели для крепления сверла?

А) патрон;     б) зажим;     в) струбцина.

- Наиболее распространенным сверлом является:

A) ложечное;       б) дрель;     в) коловорот;     г) спиральное.

- Зачем ослабляют нажим на инструмент в конце сверления?

А) чтобы сверло не нагревалось;

б) чтобы обеспечить точность сверления;

в) для избегания откалывания древесины.

- Зачем при сверлении под заготовку подкладывают доску и стягивают их струбциной?

А) для разметки сверления;

б) чтобы обеспечить точность сверления;

в) для прижимания заготовки;

г) чтобы не скалывалась древесина на выходе сверла из заготовки.

- Чем можно просверлить отверстие без сверла?

А) коловорот;     б) бурав;     в) дрель.

- Для чего применяют струбцину?

А) для разметки сверления;

б) чтобы обеспечить точность сверления;

в) для прижимания заготовки.

## 1.9 Соединение деталей из древесины

- Изделие, изготовленное из однородного материала без сборочных операций:

А) отливка;     б) штамповка;     в) деталь;     г) проволока.

- Что такое сборка изделий?

А) соединение деталей гвоздями;

б) соединение деталей в изделие;

в) соединение деталей шурупами.

- Как называется изделие, состоящее из нескольких деталей, соединенных в ходе сборочных работ?

А) комплект;     б) деталь;     в) сборочная единица.

- Какими бывают столярные соединения?

А) неподвижными и неразъемными;     б) подвижными и разъемными;    в) разъемными и неразъемными.

- Какие из перечисленных соединений неразъемные?

А) гвоздями;     б) гвоздями и на клею;     в) шурупами и гвоздями.

### 1.9.1 Соединение гвоздями

- Из каких частей состоит гвоздь?

А) шляпка, стержень, острие;     б) шляпка, конец, тело;

в) шляпка, конец, середина.

- Как называется нижняя часть гвоздя?

А) головкой;     б) насечкой;     в) острием;     г) стержнем;     д) концом.

- Какой порядок соединения деталей гвоздями?

А) Толстую деталь прибивают к тонкой;

б) тонкую деталь прибивают к толстой;

в) подвижную деталь прибивают к неподвижной.

- Следует ли накалывать шилом место забивания гвоздя?

А) да;     б) нет;     в) только на заготовках из твердых пород древесины.

- Наиболее прочное соединение в том случае, если гвоздь вбит:

А) вдоль волокон;     б) поперек волокон;

в) под небольшим углом к волокнам.

- Какой должна быть длина гвоздей для соединения деталей из древесины?

А) в 5…6 раз больше толщины прибиваемой детали;

б) в 2…4 раза больше;      в) в 6…7 раз больше.

- Чтобы гвоздь меньше раскалывал древесину его острие …

А) заостряют;     б) притупляют;     расплющивают.

- Как сделать невидимыми шляпки забитых гвоздей?

А) покрасить шляпки в цвет изделия;

б) добить шляпки, чтобы они не выступали над поверхностью изделия;     в) добить шляпки ниже поверхности изделия, ямки над шляпками зашпатлевать.

- Как правильно держать молоток при забивании гвоздей?

А) за середину ручки;

б) на расстоянии 20…30 мм от свободного конца ручки;                   в) в любом удобном месте.

- Следует ли предварительно подгибать концы выступающих гвоздей перед их загибанием?

А) да;     б) нет;     в) только у тонких гвоздей.

- Чтобы выдернуть забитый и подогнутый гвоздь, его вначале:

а) подгибают на оправке;     б) отгибают стамеской или отверткой;

в) выбивают молотком;         г) выравнивают клещами или плоскогубцами.

- Каким инструментом не вынимают гвозди?

А) клещи,     б) молоток-гвоздодер;     в) кусачки.

### 1.9.2 Соединение шурупами

- Как разметить на детали место для шурупа?

А) карандашом;     б) гвоздем;      в) наколоть шилом.

- В каких случаях следует шилом накалывать ямку под шуруп?

А) всегда;     б) под шурупы небольших размеров;

в) под шурупы больших размеров.

- В каких случаях следует сверлить глухое отверстие под шуруп?

А) всегда;     б) под шурупы небольших размеров;

в) под шурупы больших размеров.

- Сверлом какого диаметра сверлят отверстие под шуруп?

А) равным диаметру шурупа;     б) меньше диаметра шурупа;

в) больше диаметра шурупа.

- На какую глубину сверлят отверстие под шуруп?

А) на 1/2 длины шурупа;     б) на 2/3 длины шурупа;

в) на 4/5 длины шурупа.

- Можно ли забивать шуруп в соединяемую деталь?

А) нет;     б) можно на ½ глубины;     в) можно на ¾ глубины.

- Как надо завинчивать шурупы?

А) чтобы немного выступал;     б) заподлицо с поверхностью;

в) чтобы был немного углублен.

- Ширина рабочей части отвертки должна быть …

А) равна ширине шлица шурупа;

б) меньше ширины шлица шурупа;

в) больше ширины шлица шурупа.

- Как уменьшить опасность раскалывания детали шурупом?

А) затупить конец шурупа;     б) заострить конец шурупа;

в) предварительно просверлить отверстие под шуруп.

- Какие бывают головки у шурупов?

А) тайные и полутайные;     б) круглые и полукруглые;

в) потайные и полупотайные.

- Как называется операция рассверливания отверстий под головку шурупа?

А) сверление;     б) зенкование;     в) рассверливание.

- Чем расширяют входные отверстия под потайные головки шурупов?

А) большим сверлом или зенковкой;     б) гвоздем или отверткой;        в) большим усилием при завинчивании шурупа.

- Отверстия под потайные или полупотайные головки шурупов выполняют:

а) шлицем;      б) шилом;     в) отверткой;     г) зенковкой или сверлом.

### 1.9.3 Соединение клеем

- Назовите виды клеев.

А) естественные и искусственные;     б) природные и синтетические;     в) столярные и универсальные.

- Какое происхождение имеет природный клей?

А) животное;     б) растительное;     в) химическое.

- Природным клеем является клей:

а) ПВА;       б) казеиновый;         в)  БФ;        г) эпоксидный.

- Какой клей выпускается в виде плиток?

А) эпоксидный;     б) казеиновый;     в) столярный.

- В каком виде выпускают казеиновый клей?

А) плитки;     б) раствор;     в) порошок.

- В какой клей перед использованием добавляют воду?

А) эпоксидный;     б) казеиновый;     в) ПВА.

- Для приготовления костного клея используется только …

а) растворитель марки 346;     б) спирт;     в) щелочь;     г) вода;

д) скипидар.

- При какой температуре варят клей?

90…1000;     б) 70…800;     в) 40…500.

- Можно ли кипятить клей?

А) нельзя: он сильно испаряется;     б) можно: он становится вязче;     в) нельзя: он теряет клеевые свойства.

- Как надо накладывать клей на склеиваемые поверхности?

А) по 1…2 капли;     б) тонким слоем;     в) толстым слоем.

- Какую древесину можно склеивать?

А) влажную;     б) сухую;     в) сухую и влажную.

- Выберите из перечисленных клеев наименее водостойкий:

а) эпоксидный;     б) казеиновый;     в) карбамидный;     г) резиновый;     д) костный.

- Для приготовления костного клея используется только …

а) растворитель марки 246;     б) спирт;     в) щелочь;     г) вода;

д) скипидар.

- На деревообрабатывающих предприятиях применяется главным образом синтетический клей марки …

а) «Бустилат»;     б) полиуретановый (ПУ-2);     в) эпоксидный (ЭД-20);     г) карбамидный (КФ-МТ);     д) «Момент».

- У какого вида клеев выше водостойкость?

А) у синтетических;     б) у природных;     в) зависит от марки клея.

- Как изменяется прочность клеевого соединения от снижения шероховатости склеиваемых поверхностей?

А) увеличивается;     б) уменьшается;     в) не зависит.

- Как зависит прочность клеевого соединения от повышения чистоты склеиваемых поверхностей?

А) увеличивается;     б) уменьшается;     в) не зависит.

- Укажите клей, температура которого при склеивании не должна превышать 20 – 25 0С:

а) костный;     б) синтетический;     в) мездровый;     г) казеиновый.

- Рабочие какой профессии готовят клей на производстве?

А) клееварка;     б) клеильщик;     в) клеевар.

- Из приведенных видов клеев выберите тот, которым можно склеивать разнородные материалы.

А) костный;     б) «Момент»;     в) мездровый;     г) казеиновый;

### 1.9.4 Соединение вполдерева

- Соединение «вполдерева» называется так потому что …

А) соединение выполняется на половине длины деталей;

б) соединение выполняют под прямым углом, равным половине угла, если бы бруски соединяли в длину;

в) из каждой детали вырезают кусок древесины, равный половине толщины детали.

- Соединение вполдерева может быть как концевым, так и срединным.

А) да;     б) нет;     в) при некоторых условиях.

- Соединение вполдерева может быть как угловым, так и продольным.

А) да;     б) нет;     в) при некоторых условиях.

- Для упрочнения соединения вполдерева наименее желательно использовать …

А) клей;     б) нагели;     в) гвозди.

- Для разметки соединения вполдерева не используют …

А) рейсмус;     б) стусло;     в) угольник.

- Следует ли сверлить отверстия под нагели?

А) следует;     б) не следует;     в) зависит от диаметра нагеля.

- Какое соединение можно определить внешним осмотром?

А) нагелем;     б) шкантом;     в) шкантом и нагелем.

- Какая длина шипа у концевого соединения вполдерева?

А) произвольная;     б) равна ширине детали;

в) равна половине ширины детали.

- Какой пилой удобнее запиливать шипов?

А) с мелкими зубьями;     б) со средними зубьями;

в) с крупными зубьями.

- Бруски под прямым углом соединяют:

A) шкантами;     б) рейсмусом;     в) столярной стамеской;

г) ступенчатой врезкой со склеиванием.

- Чем не соединяют детали столярных изделий?

А) гвоздями и шурупами;     б) клеем и нагелями;

в) проволокой и веревкой.

- Деталь 1, в которую ввинчивают шуруп 2 для крепления детали 3 к торцу бруска 4 (см. рисунок):

а) штифт;     б) шкант;     в) нагель;     г) кондуктор.

Выберите все правильные ответы

- Какими инструментами зачищают шип?

А) стамеска;     б) рашпиль;     в) наждачная шкурка;     г) рубанок.

### 1.9.5 Шиповое соединение

- Шипом называют:

а) выступ на торце детали;     б) паз на торце детали;

в) углубление на торце детали;     г) разрез на торце детали.

- Что называют проушиной?

А) выступ на торце детали;     б) паз на торце детали;

в) углубление на торце детали;     г) разрез на торце детали.

- Что называют гнездом?

А) выступ на торце детали;     б) паз на торце детали;

в) углубление на торце детали;     г) разрез на торце детали.

- Какой инструмент используют для разметки шипов?

А) стусло;      б) малка;      в) рейсмус;      г) ерунок.

- Последовательность выполнения шипового соединения нарушает пункт:

а) разметка шипов и проушин;                 б) выдалбливание проушин;

в) выпиливание шипов и проушин;          г) подгонка шипов и проушин.

- Каким инструментом вырубают запиленные проушины?

А) долото;     б) стамеска;     в) долото или стамеска.

- Каким инструментом зачищают вырубленные проушины?

А) долото;     б) стамеска;     в) долото или стамеска.

- Каким инструментом подгоняют шипы и проушины?

А) долото, рубанок;     б) стамеска, напильник;     в) долото, ножовка.

- Для большей прочности углового концевого шипового соединения брусков соотношение ширины проушины S2 и толщины бруска S0 определяется формулой:

а) S2=1/2 S0;       б) S2=1/3 S0;        в) S2=0,4S0;.         г). S2=1/4 S0.

- Назовите виды шиповых соединений.

А) угловое концевое;     б) угловое срединное;     в) угловое ящичное.

## 1.10 Строгание

- Протяженные ровные, гладкие поверхности из древесины получают с помощью:

а) лучковой пилы;     б) ножовки;     в) стамески;     г) рубанка.

- Шерхебель относится к … инструментам.

А) разметочным;     б) режущим;     в) ударным.

- Каким стругом выполняют черновое (предварительное) строгание?

А) рубанком;     б) шерхебелем;     в) фуганком.

- На сколько выступает нож шерхебеля?

А) 0,1…0,3 мм;     б) 1…3 мм;     в) 0,1…3 мм.

- На сколько выступает нож рубанка?

А) 0,1…0,3 мм;     б) 1…3 мм;     в) 0,1…3 мм.

- Какая форма лезвия ножа шерхебеля?

А) по прямой линии;    б) закругленная;     в) косая.

- Как правильно строгать?

А) в начале движения прижимать рубанок к заготовке левой рукой, в конце – правой;

б) в начале движения прижимать рубанок к заготовке правой рукой, в конце – левой;

в) в начале и в конце движения равномерно прижимать рубанок к заготовке.

- Из какого материала изготовлен нож (резец) рубанка?

А) железо;     б) сталь;     в) чугун.

- Каким инструментом контролируют качество строгания?

А) угольник, рейсмус;     б) линейка, транспортир;

в) линейка, угольник.

- Какова примерно величина припуска при строгании плоскости?

А) 0,1…1,5 мм;     б) 8…10 мм;     в) 3…5 мм.

- Выберите то направление строгания древесины, которое позволяет получить более гладкую (чистую) поверхность:

а) поперек волокон;     б) против волокон;     в) вдоль волокон;

г) под углом к направлению волокон.

- Не является составной частью металлического рубанка:

а) колодка;     б) шерхебель;     в) нож;     г) стружколоматель.

- Для того, чтобы вынуть нож рубанка нужно …

а) ударить киянкой по носку колодки;

б) ударить киянкой	по рогу рубанка;

в) ударить киянкой по клину;

г) ударить киянкой по пятке колодки;

д) ударить киянкой по подошве колодки.

- Как используется рубанок при столярной обработке если износилась подошва колодки?

А) не используется в работе;

б) используется при черновой обработке;

в) продолжают использовать как и раньше.

- Рабочие каких профессий строгают древесину?

А) строгальщик, столяр;     б) строгальщик, плотник, столяр;

в) столяр, плотник, станочник строгального станка.

Выберите наиболее правильный ответ.

- Каким инструментом можно прострогать поверхность длиной доски?

А) рубанком;     б) фуганком;     в) шерхебелем;     г) горбачом.

## 1.11 Токарный станок. Точение древесины

### 1.11.1 Токарный станок

- К какому типу машин относится токарный станок по дереву?

А) технологические;      б) обрабатывающие;

в) перерабатывающие.

- Выберите самый полный перечень узлов токарного станка по дереву СТД-120М:

А) основание, станина, передняя бабка, подручник, электрооборудование, электродвигатель, пульт управления, защитные кожухи, местное освещение, полукруглая стамеска, косая стамеска;

Б) основание, станина, передняя бабка, подручник, электрооборудование, электродвигатель, пульт управления, защитные кожухи, местное освещение, клиноременная передача;

В) основание, станина, передняя бабка, задняя бабка, подручник, электрооборудование, электродвигатель, пульт управления, защитные кожухи, местное освещение, трехкулачковый патрон.

- Что такое шпиндель?

А) вал задней бабки;     б) вал электродвигателя;

в) главный вал станка.

- Для чего служит задняя бабка станка?

А) для установки заготовки;

б) для закрепления рабочего инструмента;

в) для закрепления правого конца длинной заготовки.

- Для чего служит передняя бабка станка?

А) для установки и крепления заготовки;

б) для передачи вращательного движения заготовке;

в) для крепления заготовки и передачи ей вращательного движения.

- Что относится к исполнительному (рабочему) органу токарного станка по древесине?

А) шпиндель с приспособлением для закрепления заготовок и подручник с режущим инструментом;

б) шпиндель с приспособлением для закрепления заготовок;

в) шпиндель и подручник с режущим инструментом.

- Какой перечень приспособлений для закрепления заготовки на токарном станке по дереву верен?

А) трезубец, патрон, планшайба;     б) вилка, патрон, планшайба;     в) трехкулачковый патрон, планшайба.

- На какой высоте устанавливают подручник?

А) на высоте оси вращения заготовки;

б) на 2…3 мм выше оси заготовки;

в) на 2…3 мм ниже оси заготовки.

- Какой узел не относится к токарному станку по дереву?

А) патрон;     б) средняя бабка;     в) задняя бабка.

- На какую деталь станка навинчивают приспособление для крепления заготовок?

А) на переднюю бабку;     б) на патрон;     в) на шпиндель.

- Какое приспособление используют для крепления заготовки при вытачивании тарелки?

А) трезубец;     б) патрон;     в) планшайбу.

- Можно ли в патроне токарного станка по дереву закрепить сверло?

А) можно;     б) нельзя;     в) можно только большого диаметра.

- К шпинделю токарного станка не крепится:

а) планшайба;       б) трезубец;     в) патрон;      г) заготовка.

- Каким механизмом передается вращательное движение от электродвигателя на шпиндель токарного станка?

А) посредством ремня;     б) ременной передачей;

в) передаточным механизмом.

- Для чего нужен подручник во время работы на токарном станке?

А) в качестве опоры для заготовки;     б) в качестве опоры для рук;

в) в качестве опоры для инструмента.

- Чем изменяют частоту вращения заготовки на токарном станке?

А) ременной передачей;     б) частотой вращения электродвигателя;      в) передней бабкой.

- В каком варианте ответа названы детали, которые не относятся к ременной передаче токарного станка?

А) шпиндель, шкивы, ремень;

б) шкивы, валы, подшипники, ремень;

в) ремень, вал электродвигателя, шкивы.

- Какие основные движения различают в станках токарной группы?

А) движение подачи;     б) главное движение;

в) главное движение и движение подачи.

- Что называют главным движением токарного станка?

А) вращательное движение заготовки;

б) вращательное движение вала электродвигателя;

в) движение стамески.

- Что называют вспомогательным движением токарного станка?

А) вращательное движение заготовки;     б) вращение шпинделя;

в) движение стамески.

- На какой шкив электродвигателя токарного станка надо установить ремень для получения низкой частоты вращения заготовки?

А) на шкив маленького диаметра;

б) на шкив большого диаметра;

в) это зависит от частоты вращения вала электродвигателя.

- Какое назначение винтового механизма задней бабки?

А) закрепление заготовки;     б) закрепление и вращение заготовки;

в) преобразование вращательного движения рукоятки в поступательное движение центра.

- Какую заготовку нельзя использовать для точения?

А) имеющую трещины и сучки;     б) имеющую выпадающие сучки; в) не имеющую трещин и сучков.

- Определите вид обработки, если вращательное движение заготовки является главным?

А) фрезерование;     б) сверление;     в) точение.

- Какой вид главного движения совершает заготовка при токарной обработке?

А) вращательное;     б) поступательное;     в) сложное.

### 1.11.2 Точение древесины

- Каким бывает точение по качеству обрабатываемых деталей?

А) черновое и чистовое;     б) чистовое и грубое;

в) черновое и обдирочное.

- Какие стамески применяют для обтачивания древесины на токарном станке?

А) обдирочные, чистовые, специальные;

б) обдирочные, чистовые, полукруглые;

в) чистовые, специальные, плоские.

- Какая стамеска используется для чернового точения?

А) плоская;     б) полукруглая;     в) косая.

- Какой частью лезвия стамески выполняют черновое точение при первых проходах?

А) средней;     б) боковой;     в) нижней.

- Какой величины припуск (по диаметру) оставляют на чистовую обработку?

А) 1…3 мм;     б) 3…4 мм;     в) 4…6 мм.

- Какой частью лезвия стамески выполняют чистовое точение?

А) верхней и нижней;     б) верхней и средней;     в) средней и нижней.

- Какой стамеской удобнее отрезать деталь на токарном станке?

А) полукруглой;     б) косой;     в) любой.

- Каким углом вниз устанавливают косую стамеску при чистовом обтачивании детали?

А) тупым;     б) острым;     в) прямым.

- Каким углом вниз устанавливают косую стамеску при подрезании торцов детали?

А) тупым;     б) острым;     в) прямым.

- Каким инструментом проверяют качество точения?

А) угольник, центроискатель;     б) линейка, рейсмус;

в) линейка, кронциркуль.

- Чем шлифуют поверхность выточенной детали?

А) бруском из твердой древесины;     б) шлифовальной шкуркой;     в) полировочной пастой.

- Чем полируют поверхность выточенной детали?

А) бруском из твердой древесины;

б) мелкой шлифовальной шкуркой;     в) полировочной пастой.

- Чем выжигают кольца на поверхности выточенной детали?

А) выжигателем;     б) раскаленной проволокой;     в) фанерой.

- Какими параметрами характеризуют процесс резания на токарном станке по древесине?

А) скорость резания, глубина резания, подача;

б) глубина резания, подача, частота вращения;

в) скорость резания, подача, припуск на обработку.

- От чего зависти скорость резания при точении?

А) от частоты вращения шпинделя и величины подачи;

б) от частоты вращения шпинделя и диаметра обрабатываемой заготовки;

в) от диаметра обрабатываемой заготовки и глубины резания.

- Как зависит скорость резания от твердости древесины?

А) чем тверже древесина, тем больше скорость и наоборот;

б) скорость резания не зависит от твердости древесины;

в)  чем тверже древесина, тем меньше скорость и наоборот.

- Какое движение совершает стамеска при обтачивании цилиндрической поверхности?

А) поступательное, параллельное к оси вращения;

б) поступательное, под углом к оси вращения;

в) сложное, перпендикулярное к оси вращения.

- Какое направление подачи при отрезании детали?

А) поступательное, параллельно к оси вращения;

б) поступательное, под углом к оси вращения;

в) сложное, перпендикулярно к оси вращения.

- Как устанавливают заготовку при обтачивании конической детали?

А) в любом положении;

б) основание конуса должно быть у центра (справа);

в) основание конуса должно быть у патрона.

- Каким должен быть угол установки подручника, если угол при вершине изготавливаемой детали должен быть равен 60%?

А) 300;     б) 600;     в) 450.

- Как перемещают стамеску при обтачивании конических поверхностей?

А) поступательно, параллельно к оси вращения;

б) поступательно, под углом к оси вращения;

в) сложно, перпендикулярно к оси вращения.

- Черновое точение конуса проводят:

а) косой стамеской от большего диаметра к меньшему;

б) желобчатой стамеской от большего диаметра к меньшему;

в) фасонным резцом;     г) трезубцем.

- Как совершает движение стамеска при обтачивании конической поверхности?

А) от вершине к основанию справа налево;

б) в любом направлении;

в) от основания к вершине слева направо.

- В последовательности точения вазы первым должен быть пункт:

а) заготовка крепится шурупами на планшайбе;

б) в заготовке по центру высверливается глухое отверстие;

в) точение внутренней поверхности;

г) точение наружной поверхности.

- Какие правила имеют наибольшую важность при точении древесины на токарном станке?

А) правила изготовления детали;     б) правила безопасной работы;    в) правила точной работы.

- Что запрещается во время работы на токарном станке?

А) измерение, уборка, смазка, прикасание к движущимся частям, тормозить руками, делать ремонт, работать без очков;

б) измерение, уборка, смазка, делать ремонт, работать без очков;

в) измерение, прикасание к движущимся частям, тормозить руками, работать без очков;

- В какой одежде можно работать на токарном станке?

А) в спортивной;     б) в школьной;     в) в специальной.

Выберите все правильные ответы

- Когда следует проверять надежность закрепления заготовки?

А) перед началом работы;     б) периодически во время работы;     в) по окончании работы.