Охрана труда при сварочных работах

  - Опасные и вредные производственные факторы при сварочных работах

- твердые и газообразные токсические вещества в составе сварочного аэрозоля,

- интенсивное излучение сварочной дуги в оптическом диапазоне (ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное),

- интенсивное тепловое (инфракрасное) излучение свариваемых изделий и сварочной ванны,

- искры, брызги и выбросы расплавленного металла и шлака,

- электромагнитные поля,

- ультразвук, шум.

  - Средства индивидуальной защиты при сварочных работах

Необходимо использовать щитки и маски с защитными стеклами. Щитки изготовляют из изоляционного металла и по форме и размерам они должны полностью защищать лицо и голову сварщика.

При выполнении сварочных работ внутри ёмкостей следует надевать резиновые диэлектические калоши, перчатки, резиновый шлем. При работе лежа необходимо использовать резиновый ковер.

Образующиеся при дуговой сварке брызги расплавленного металла имеют температуру до 1800 град. С., при которой одежда из любой ткани разрушается. Для защиты от таких брызг используют спецодежду из брезентовой или специальной ткани. Куртки при работе не следует вправлять в брюки, а обувь должна иметь гладкий верх, чтобы брызги расплавленного металла не попадали внутрь одежды.

  - Общие иструктивные требования при сварочных работах

Перед началом работы

- проверить надежность заземления корпуса электросварочного аппарата;

- убрать с рабочего стола посторонние и ненужные для работы предметы, убедиться в том, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей;

- внешним осмотром проверить исправность сварочной части аппарата;

- включить вентиляцию.

Во  время работы

- Следить за тем, чтобы руки, обувь и одежда были сухими.

- Работать с исправным электродержателем, рукоятка которого изготовлена из огнестойкого изолирующего материала.

- Электросварщик, не имеет права самостоятельно подключать к электрической сети сварочное оборудование. Подключение оборудования входит в обязанности электромонтера.

- Свариваемой детали - придать устойчивое положение с помощью специальных приспособлений.

- Не разрешается смотреть на сварочную дугу без защитной маски со светофильтром.

- В качестве обратного провода сети заземления нельзя использовать металлические строительные конструкции здания, коммуникации и несварочное техническое оборудование.

- При смене электродов для огарков использовать металлический ящик.

- При кратковременных перерывах в работе электродержатель необходимо вешать на специальный штатив.

- При зачистке поверхностей свариваемого изделия или удалении с наплавленного металла слоя нагара -пользоваться защитными очками.

- Не оставлять без присмотра сварочный аппарат, включенный в сеть.

По окончании работы

- отключить сварочный аппарат от сети и после его остывания убрать в отведенное для хранения место;

- отсоединить провод с электродержателем от сварочного оборудования и убрать их;

- привести в порядок рабочее место и принять меры по предупреждению возникновения очага пожара;

- очистить стекло, защищающее 	светофильтр щитка от брызг металла, убрать инструмент и защитные средства;

- выключить вытяжную вентиляцию;

- снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом, принять душ и прополоскать рот.