## Slide 1: Химические волокна

## Slide 2: Цели и задачи:
1. Дать представление о видах химических волокон и производстве тканей из них.
2. Научить разбираться в свойствах тканей и применять эти знания в жизни.
3. Воспитывать практичность и способствовать развитию эстетического вкуса.

## Slide 3: Происхождение натуральных волокон

## Slide 4: Происхождение растительных волокон
Пряжа

## Slide 5: Классификация химических волокон
химические
волокна
искусственные
синтетические
вискозные
медно-
амиачные
ацетатные
полиакрило-
нитрильные
эластановые
полиэфирные
полиамидные

## Slide 6: Производство химических волокон

## Slide 7
Процесс
получения
химических
волокон

## Slide 8: Ткани синтетического происхождения
полиэфирные
волокна
полиамидные
волокна
полиакрило-
нитрильные
волокна
эластановое
волокно
лавсан
кримплен
дедерон
найлон
акрил
нитрон
дорластан
лайкра
Сырье – газ. В результате сложных химических реакций
получают волокна

## Slide 9: Ткани искусственного происхождения

## Slide 10: Вискозное волокно
Сырье – древесная целлюлоза (еловая щепка, опилки) и химические вещества.
Свойства:
волокно | блеск | извитость | прочность | Сминае мость | горение
вискозное | Резкий (матовый) | нет | Понижается во влажном состоянии | большая | Горит хорошо, пепел серый, пахнет жженой бумагой

## Slide 11: Ацетатное волокно
Сырье – отходы хлопка и химические вещества.
Свойства:
волокно | блеск | извитость | прочность | Сминае мость | горение
ацетатное | матовый | нет | Понижается во влажном состоянии | Меньше чем у вискозного | Горит желтым пламенем, остается оплавленный шарик

## Slide 12: Свойства волокон
Физико-
механические
Гигиенические
Технологические
прочность
сминаемость
драпируемость
теплопроводность
намокаемость
гигроскопичность
воздухопроницаемость
растяжимость
усадка
раздвижка нитей
осыпаемость

## Slide 15: Лабораторная работа: Определение состава тканей по их свойствам
Свойства тканей |  | № образца ткани |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Блеск |  |  |  |  |  | 
Гладкость |  |  |  |  |  | 
Мягкость |  |  |  |  |  | 
Сминаемость |  |  |  |  |  | 
Осыпаемость |  |  |  |  |  | 
Прочность | В сухом виде |  |  |  |  | 
 | В мокром виде |  |  |  |  | 
Горение |  |  |  |  |  | 

## Slide 16: Определение волокнистого состава ткани
Материалы, инструменты, приспособления: образцы тканей из искусственных и синтетических волокон, игла, сосуд с водой, тигели для поджигания нитей.
Порядок выполнения работы
1. Рассмотрите образцы тканей. Определите, у каких из них поверхность блестящая, а у каких — матовая.
2. Определите на ощупь степень гладкости и мягкости образцов.
3. Определите сминаемость образцов, зажав их в кулаке на 30 сек., а затем расправив.
4. Выньте из каждого образца по две нити. Намочите по одной из них. Сначала разорвите су­хую нить, затем мокрую. Определите, как из­менилась прочность нити.
5. Выньте из образцов по одной нити и подожгите в тигле. Проанализируйте вид пламени, запах и остатки горения.
6. Заполните таблицу отчета и определите волокнистый состав каждого образца ткани.

## Slide 17: Закрепление материала
Вариант 1
1. Искусственное шелковое волокно - это волокно:
а) химическое;
б) синтетическое.
2. К искусственным волокнам относятся волокна:
а) вискозные;
б) полиамидные;
в) ацетатные;
г) полиэфирные;
д) шелковые.
3. Ткани из волокон искусственного шелка имеют свойства:
а) не мнутся;
б) блестящие;
в) жесткие;
г) имеют хорошие теплозащитные свойства;
д) не скользят при раскрое;
е) мало осыпаются.
4. Осыпаемость срезов сильнее в тканях:
а) из шерстяного волокна;
б) капроновых нитей; в)хлопкового волокна.
Вариант2
1. Синтетические волокна получают:
а) из древесины;
б) нефти;
в) растения.
2. Определить волокнистый состав ткани можно:
а) по цвету ткани;
б) пробе на горение;
в) внешнему виду;
г) на ощупь.
3. При горении ткани из синтетического волокна образуется:
а) серый пепел;
б) твердый темный шарик;
в) рассыпающийся черный шарик.
4. Гигиенические свойства лучше у тканей:
а) из хлопкового волокна;
б) вискозного волокна;
в) полиакрилонитрильного волокна.

## Slide 18: Заполните пустые клеточки