## Slide 1: Обобщающий урок-игра
(слайды к уроку: операции ручной обработки древесины)

## Slide 2
ДОРИСУЙ
Рейсмус
Лучковая пила
Угольник
Ерунок
Ножовка
Рубанок

## Slide 3
ПРАВИЛЬНО РАССТАВЬ СЛОВА
Строганых для цикли зачистки применяются поверхностей
Цикли применяются для зачистки строганых поверхностей
Полотном ножовка рекомендуется узким с криволинейного распиливания для заготовок
Ножовка с узким полотном применяется для криволинейного распиливания заготовок
Спиральные и под углом применяются для сверла вдоль древесины сверления заготовок поверхности и к поперек волокон
Спиральные сверла применяются для сверления древесины вдоль волокон и поперек волокон и под углом к поверхности заготовок

## Slide 4
 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 
По горизонтали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Рубанок, предназначенный для нанесения сетки рисок под склеивание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Инструмент, служащий для чистового строгания длинных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Инструмент для долбления древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Лиственная порода, используемая для изготовления ручек стамесок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. Конструктивный элемент, служащий для крепления ножа деревянного рубанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
По вертикали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Инструмент для разметки угла 45 и 135 градусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Инструмент, применяемый для зачистки поверхности на участках с пороками древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Сверло, для конического рассверливания отверстий под головки шурупов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ОТГАДЫВАЕМ КРОССВОРД ВМЕСТЕ

## Slide 5
 |  |  |  | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 |  |  |  | Е |  |  | 2 |  |  |  |  | З |  | 
 |  |  |  | Р |  |  | Ш |  |  |  |  | Е |  | 
 | 1 цц | И | Н | У | Б | Е | Л | Ь |  |  |  | Н |  | 
 |  |  |  | Н |  |  | И |  |  |  |  | К |  | 
 |  |  |  | О |  | 2 | Ф | У | Г | А | Н | О | К | 
 |  |  |  | К |  |  | Т |  |  |  |  | В |  | 
 |  |  |  |  |  |  | И | 3 | Д | О | Л | О | Т | О
 |  |  |  | 4 | Б | У | К |  |  |  |  | Ч |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | К | Л | И | Н |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е |  | 

## Slide 6
тест
Виды строгания | Назначение
Фугование Торцевание Строгание в угол Строгание в размер Зачистка | А) Для образования определенного угла между смежными плоскостями доски или бруска Б) для получения доски или бруска определенной толщины и ширины В) выравнивание для того, чтобы бруски плотно примыкали друг к другу Г) для удаления с поверхности шероховатостей Д) для строгания под каким либо углом
Определить соответствие между колонками, поставив в ответе вместо многоточия соответствующую букву
Форма ответа:1-… 2-… 3-… 4-… 5-…
ОТВЕТ:1-В), 2-Д), 3-А), 4-Б), 5-Г)