## Slide 1: Классификация текстильных волокон.
Текстильные волокна – это волокна, которые используют для изготовления пряжи, ниток, тканей и других текстильных изделий.

## Slide 2
Текстильные волокна
натуральные
химические
Растительного происхождения
Животного происхождения
хлопок
лен
джут
кенаф
шерсть
шелк
искусственные
синтетические
вискозные
ацетатные
капрон
лавсан
нитрон
хлорин

## Slide 3: Натуральные волокна образуются в природе без вмешательства человека
«Какого волокно, таково и полотно»

## Slide 4: Растения
Хлопчатник
Лен
Джут
Кенаф
Конопля

## Slide 5: Хлопчатник
Хлопком называют волокна, покрывающие поверхность семян однолетнего растения хлопчатника, который произрастает в теплых южных странах. Длина волокна от 5 до 50 мм.

## Slide 6: Волокна хлопка и его свойства.
Длина волокна до 5 см.
Волокна мягкие, тонкие, пушистые.
Быстро впитывают влагу (хорошая гигроскопичность)
Быстро высыхают
Горят как бумага.
Под воздействием солнца теряют прочность.

## Slide 7: Использование волокон хлопчатника.
Бытовые ткани для белья и одежды.
Трикотаж.
Нитки
Вата
Технические ткани

## Slide 8: Хлопчатобумажные ткани
Ситец
Сатин
Бязь
Батист
Вельвет
фланель

## Slide 9: Лен
Однолетнее травянистое растение, которое дает льняное волокно. Волокно льна находится в стебле растения и может достигать 1 метра.

## Slide 10: Волокна льна и его свойства
Длина волокна 35-90 мм.
Волокна прямые, жесткие, прочные.
Обладают характерным блеском.
Влагу впитывают сильнее чем хлопок (высокая гигроскопичность)
Стойкость к свету выше, чем у хлопка.

## Slide 11: Использование льняного волокна
Бельевые и платьевые ткани.
Технические ткани
Тарные ткани
Веревки

## Slide 12: Кенаф
Возделывается в основном в Индии, Китае, Иране, Узбекистане.
Волокна кенафа отличаются высокой гигроскопичностью и прочностью. Из него изготавливают мешковину, брезент, шпагат.

## Slide 13: Волокна кенафа
Грубые, жесткие.
Очень прочные
Высокая гигроскопичность

## Slide 14: Джут
Возделывается в тропических районах Азии, Африки, Америки, и Австралии. Волокна джута используют для изготовления технических, упаковочных, мебельных тканей и ковровых покрытий, в качестве утеплителя при строительных работах.

## Slide 15: Волокна джута
Длина волокон 1,5 – 3,5 метров.
Грубые и жесткие
Достаточно прочные
Высокая гигроскопичность
. Волокна джута используют для изготовления технических, упаковочных, мебельных тканей и ковровых покрытий, в качестве утеплителя при строительных работах.

## Slide 16: Конопля
Очень древняя культура, выращивается для получения волокна в России, Индии, Китае. Из стеблей конопли получают волокно (пеньку) из которой делают морские канаты, веревки, парусину.

## Slide 17: Волокна конопли
Длина волокна до 5 метров
Грубые
Очень прочные
Не портятся от сырости
Использование волокна конопли
Канатно-веревочные изделия
Брезент
Паруса
Одежда

## Slide 18: Вопросы для повторения
Что называют волокном?
Какие волокна называют натуральными?
Назовите растения, которые человек использует для получения волокон?
Какую часть растения хлопчатник используют для получения волокна?
Какую часть растения лен используют для получения волокна?
Что называют гигроскопичностью?

## Slide 19
Вид волокна
хлопок
лен
Отличительные признаки
по виду
На ощупь
Заполните таблицу в тетради