## Slide 1: Презентация к уроку
Тема: Виды складок. Обработка складок.
Для учащихся 7 класса
Автор: Уляшева Юлия Михайловна,
учитель технологии
МБОУ «СОШ» пгт. Войвож
Войвож 2013 г.

## Slide 2: ТЕСТ «Моделирование юбки»
1. Юбки по конструкции бывают...
прямые, клиньевые, диагональные
конические, расширенные, зауженные
прямые, клиньевые, конические
2. По какой стороне фигуры снимаются мерки?
по левой
по правой
по любой
3. Размер женских юбок и брюк определяется...
по обхвату бёдер
по обхвату талии
по росту
4. Моделирование - это...
изменение выкройки
процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью
создание моды
5. Прибавка - это...
величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, учитываемая при раскрое
величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание одежды
увеличение зарплаты
Адрес: http://LearningApps.org/watch?v=zcz93yy5

## Slide 3: Определение темы урока. Подсказка:
…есть у шарпея
…бывают изгибы слоев и пород, слагающих земную кору.
….Будем изучать ряд сгибов ткани, расположенных в одном или встречном направлениях.
МБОУ «СОШ» пгт. Войвож
Учитель технологии Уляшева Ю. М.

## Slide 4: Тема: Виды складок. Обработка складок.
Цель: Научиться обрабатывать складки (одностороннюю, встречную, бантовую), соблюдая технологическую последовательность обработки.
Задачи:
обучающая: повторить умение моделировать различные фасоны юбок; учить учащихся последовательной обработки складок; обучение умению работать по инструкционно-технологическим картам; формирование умения ставить цель, делать выводы, оценивать работу по критериям;
развивающая: развивать общие навыки работы с иголкой, ножницами, утюгом, на швейной машине; графическое мышление, самостоятельность, уверенность в своих силах; формирование у учащихся пространственного, логического мышления, творческого воображения, познавательного интереса;
воспитывающая: воспитывать у учащихся потребность в знаниях, чувство ответственности за начатое дело, эстетический вкус, внимательность; формировать точность и аккуратность выполнения работы.
МБОУ «СОШ» пгт. Войвож
Учитель технологии Уляшева Ю. М.

## Slide 5: Складки являются одной из разновидностей вытачек. Их проектируют на основных деталях изделия для свободы движения и одновременно для прилегания изделия по линии талии, а также в качестве отделочных швов. Складки бывают односторонние, встречные, бантовые, застроченные по всей длине, прямые (защипы) и сложные.
МБОУ «СОШ» пгт. Войвож
Учитель технологии Уляшева Ю. М.

## Slide 6: Односторонние складки – это складки, заложенные в одном направлении через определенное между ними расстояние. Складки, у которых все сгибы с лицевой стороны направлены в одну сторону, а с изнанки - в другую. Каждую складку размечают с изнанки тремя линиями - средней линией (линия внутреннего сгиба), боковой (линия наружного сгиба) и линией, определяющей конец стачивания. Встречные складки. Это такие складки, у которых сгибы с лицевой стороны направлены друг против друга, а с изнанки - в противоположные стороны. Встречную складку размечают с изнанки тремя линиями - средней линией, боковой (линия наружных сгибов) и линией, определяющей конец стачивания. Бантовые складки. Представляют собой изнаночную сторону встречной складки или две односторонние складки, у которых сгибы с лицевой стороны направлены в противоположные стороны и образуют «бант». Размечают и обрабатывают бантовые складки так же, как и встречные из одной детали, но только с лицевой стороны детали.
МБОУ «СОШ» пгт. Войвож
Учитель технологии Уляшева Ю. М.

## Slide 7: Инструктаж по технике безопасности.
Техника безопасности при работе с утюгом :
Включать и выключать только за вилку, сухими руками.
Смотреть, чтобы провод не перекручивался.
О неисправностях сообщаем учителю.
МБОУ «СОШ» пгт. Войвож
Учитель технологии Уляшева Ю. М.

## Slide 8: Инструктаж по технике безопасности.
ТБ при работе на швейной машине:
Расстояние от машины до работающего – 10 см, игла – напротив глаз.
Правильное положение рук и ног.
Не наклоняйся близко к движущим частям машины.
Смотри, чтобы провод не перекручивался.
По окончании работы выключи машину.
МБОУ «СОШ» пгт. Войвож
Учитель технологии Уляшева Ю. М.

## Slide 9: Технологическая последовательность обработки складки
1.Наметить место расположения складки:
-для односторонней складки: прочертить 3 параллельных линии с изнаночной стороны ткани, в центре образца на расстоянии 3 см одну от другой.
-для встречной складки: прочертить 3 параллельных линии с изнаночной стороны ткани, в центре образца на расстоянии 5 см одну от другой.
-для бантовой складки: прочертить 3 параллельных линии с лицевой стороны ткани, в центре образца на расстоянии 5 см одну от другой.
2. Сметать складку
3. Стачать складку, выполняя закрепки вначале и в конце строчки
4. Удалить нитки сметывания складки на уровне стачивания
5. Заутюжить припуски складки
-для встречной и бантовой складки припуски складки необходимо разложить на обе стороны, симметрично, а затем разутюжить.
6. Удалить нитки сметывания складки
7. ВТО складки.
МБОУ «СОШ» пгт. Войвож
Учитель технологии Уляшева Ю. М.

## Slide 10: Критерии оценки
№ | Критерии оценивания | Баллы
1 | Разметка выполнена ровно, согласно ИТК. | 1
2 | Стачной шов ровный, закрепки в начале и конце строчки длиной 7-10 мм. | 2
3 | Сметка удалена полностью. | 2
4 | ВТО выполнена качественно. | 2
5 | Организация рабочего места, техника безопасности соблюдена, рабочая одежда в наличии. | 3
 | ИТОГО | 10
10 баллов – оценка «5», 8-9 баллов – «4», 6-7 баллов – «3»
МБОУ «СОШ» пгт. Войвож
Учитель технологии Уляшева Ю. М.

## Slide 11: Закрепление пройденного
Вопросы:
Для чего применяются складки?
Перечислите виды складок?
В каких местах делают закрепки при застрачивании складки?
Адрес: : http://LearningApps.org/watch?v=aza4w0nv
МБОУ «СОШ» пгт. Войвож
Учитель технологии Уляшева Ю. М.

## Slide 12: Ссылки:
ТЕСТ «Моделирование юбки» - http://LearningApps.org/watch?v=zcz93yy5
ТЕСТ для закрепления пройденного: http://LearningApps.org/watch?v=aza4w0nv
Литература:
Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 кл. / Маркуцкая С.Э. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 128с.
Симоненко В.Д., Крупская Ю.В., Кожина О.А, Синица Н.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек)/ Под ред.В.Д. Симоненко. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2006.- 208с.: ил.
http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Ubki/19.html
http://festival.1september.ru/articles/588321/
images.yandex.ru
МБОУ «СОШ» пгт. Войвож
Учитель технологии Уляшева Ю. М.