Технологическая карта

Изготовление макета

Гладиаторский меча

МБОУ СОШ №4

г.о. Железнодорожный Московской области

ТЕХНИЧЕСКИЙ  РИСУНОК

Макет ГЛАДИАТОРСКОГО МЕЧА

Технологическая карта

Изготовление макета гладиаторского меча

| № п\п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить заготовку – брусок (30х40х600мм) |  | Линейка |
| 2 | Прострогать стороны бруска |  | Рубанок, верстак |
| 3 | Сострогать боковые рёбра до состояния формы овала со стороны торца |  | Рубанок, верстак, штангенциркуль |
| 4 | Разметить на заготовке лезвие меча и рукоять |  | Линейка, карандаш |
| 5 | Прострогать лезвие меча до указанной толщины |  | Рубанок, верстак, штангенциркуль |
| 6 | Под углом 30 градусов заострить боковые стороны лезвия |  | Рубанок, верстак, транспортир |
| 7 | Заострить окончание лезвия с верхней и нижней стороны, а также с боковых сторон |  | Рубанок, верстак |
| 8 | Разметить рукоять для обработки |  | карандаш |
| 9 | Обработали рукоять по разметочной линии |  | Рашпиль, стамеска |
| 10 | Зачистить острые углы, неровности и отшлифовать всю поверхность меча |  | Шлифовальная колодка, наждачная бумага |