| Фамилия имя, класс | Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий видимого контура невидимого контура осевых линий линий сечений |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выберите наименование изображения: План Аксонометрическая проекция Чертёж Развёртка |  |
|  | Масштаб - это расстояние между двумя точками на плоскости да нет |  |
|  | Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий чертежа? основной сплошной толстой основной сплошной тонкой штриховой |  |
|  | Выберите наименование изображения: План Аксонометрическая проекция Чертёж Развёртка |  |
| Фамилия имя, класс | Какая линия применяется для нанесения выносных и размерных линий: сплошная тонкая волнистая штрихпунктирная штриховая |  |
|  | Выберите наименование изображения: План Технический рисунок Схема Карта |  |
|  | Толщина штриховой линии равна s/2 s/3 s/2...s/3 |  |
|  | Выберите наименование изображения: Развёртка Технический рисунок Чертёж Схема |  |
|  | Рамку основной надписи на чертеже выполняют основной тонкой линией основной толстой линией любой линией |  |
| Фамилия имя, класс | Линию обрыва показывает: штрихпунктирной линией; сплошной тонкой; сплошной волнистой. |  |
|  | Выберите наименование изображения: Чертёж План Развёртка Технический рисунок |  |
|  | При выполнении чертежей применяют линии: различной толщины и начертания; одинаковой толщины и начертания; по усмотрению чертежника. |  |
|  | Штриховая линия состоит из: отдельных штрихов; штрихов и точек между ними; только из точек. |  |
|  | Выберите наименование изображения: Развёртка Технический рисунок Чертёж Схема |  |

| Фамилия имя, класс | Невидимый контур детали чертят: сплошной тонкой линией; штриховой; штрихпунктирной; не изображают никакой линией |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выберите наименование изображения: Развёртка Технический рисунок Чертёж Схема |  |
|  | Для изображения оси симметрии детали применяют линию: волнистую; штрихпунктирную; сплошную толстую. |  |
|  | Толщина сплошной толстой линии составляет: 0,5 мм; 1 мм; 1,4 мм; все перечисленные. |  |
|  | Выберите наименование изображения: Развёртка Технический рисунок Чертёж Схема |  |
| Фамилия имя, класс | Для проведения центровых линий окружности применяют: штрихпунктирную линию; сплошную тонкую (если диаметр окружности меньше 12 мм); обе перечисленные линии. |  |
|  | Выберите наименование изображения: План Аксонометрическая проекция Чертёж Развёртка |  |
|  | Размерные и выносные линии чертят: сплошной тонкой линией; штриховой; по усмотрению чертежника. |  |
|  | Штрихпунктирная линия состоит из: штрихов и точек между ними; коротеньких штрихов; точек. |  |
|  | Выберите наименование изображения: Схема Чертёж Аксонометрическая проекция Развёртка |  |
| Фамилия имя, класс | Для изображения видимых контуров предмета, рамки и графы основной надписи применяют: штриховую линию; сплошную толстую основную; сплошную тонкую; любую. |  |
|  | Выберите наименование изображения: Развёртка Технический рисунок Чертёж Схема |  |
|  | Толщина сплошной основной линии 0,6 мм 0,6...1,5 мм 1,5 мм |  |
|  | Правила начертания линий устанавливаются: учителем; лично учеников; стандартом. |  |
|  | Выберите наименование изображения: Чертёж План Развёртка Технический рисунок |  |