| Сам. работа 8 кл «Закон Ома. Работа. Мощность» Вариант 1. Три лампочки сопротивлением R1=2 Ом, R2=4 Ом и R3=5 Ом соединены параллельно. В первой лампочке сила тока равна 2 А. Какова сила тока во второй и третьей лампочках? | Сам. работа 8 кл «Закон Ома. Работа. Мощность» Вариант 2. 1. Цепь образована двумя последовательно соединенными сопротивлениями R1=2 Ом и R2=4 Ом. Сила тока в цепи 0,3 А. Найдите напряжение на каждом из сопротивлений и общее напряжение. |
| --- | --- |
| 2. Сила тока в электрической цепи равна 6 А. Напряжение в сети 220 В. Чему равна работа электрического тока за пять минут? | 2. Электрический нагреватель сопротивлением 20 Ом питается током в 6 А. Какое количество теплоты выделится в нагревателе в течение двух минут? |
| 3. В сеть с напряжением 120В последовательно включены две лампы, первая с сопротивлением 400Ом, вторая с сопротивлением 100 ОМ. В какой лампе за одно и то же время будет выделяться большее количество теплоты? | 3. В одну цепь последовательно включены никелиновая проволока (длина 1м, сечение 1мм2) и железная проволока (длина 2м, сечение 0,5мм2). В какой из проволок выделится больше теплоты за одинаковое время? |

| Сам. работа 8 кл «Закон Ома. Работа. Мощность» Вариант 1. Три лампочки сопротивлением R1=2 Ом, R2=4 Ом и R3=5 Ом соединены параллельно. В первой лампочке сила тока равна 2 А. Какова сила тока во второй и третьей лампочках? | Сам. работа 8 кл «Закон Ома. Работа. Мощность» Вариант 2. 1. Цепь образована двумя последовательно соединенными сопротивлениями R1=2 Ом и R2=4 Ом. Сила тока в цепи 0,3 А. Найдите напряжение на каждом из сопротивлений и общее напряжение. |
| --- | --- |
| 2. Сила тока в электрической цепи равна 6 А. Напряжение в сети 220 В. Чему равна работа электрического тока за пять минут? | 2. Электрический нагреватель сопротивлением 20 Ом питается током в 6 А. Какое количество теплоты выделится в нагревателе в течение двух минут? |
| 3. В сеть с напряжением 120В последовательно включены две лампы, первая с сопротивлением 400Ом, вторая с сопротивлением 100 ОМ. В какой лампе за одно и то же время будет выделяться большее количество теплоты? | 3. В одну цепь последовательно включены никелиновая проволока (длина 1м, сечение 1мм2) и железная проволока (длина 2м, сечение 0,5мм2). В какой из проволок выделится больше теплоты за одинаковое время? |

| Сам. работа 8 кл «Закон Ома. Работа. Мощность» Вариант 1. Три лампочки сопротивлением R1=2 Ом, R2=4 Ом и R3=5 Ом соединены параллельно. В первой лампочке сила тока равна 2 А. Какова сила тока во второй и третьей лампочках? | Сам. работа 8 кл «Закон Ома. Работа. Мощность» Вариант 2. 1. Цепь образована двумя последовательно соединенными сопротивлениями R1=2 Ом и R2=4 Ом. Сила тока в цепи 0,3 А. Найдите напряжение на каждом из сопротивлений и общее напряжение. |
| --- | --- |
| 2. Сила тока в электрической цепи равна 6 А. Напряжение в сети 220 В. Чему равна работа электрического тока за пять минут? | 2. Электрический нагреватель сопротивлением 20 Ом питается током в 6 А. Какое количество теплоты выделится в нагревателе в течение двух минут? |
| 3. В сеть с напряжением 120В последовательно включены две лампы, первая с сопротивлением 400Ом, вторая с сопротивлением 100 ОМ. В какой лампе за одно и то же время будет выделяться большее количество теплоты? | 3. В одну цепь последовательно включены никелиновая проволока (длина 1м, сечение 1мм2) и железная проволока (длина 2м, сечение 0,5мм2). В какой из проволок выделится больше теплоты за одинаковое время? |

| Сам. работа 8 кл «Закон Ома. Работа. Мощность» Вариант 1. Три лампочки сопротивлением R1=2 Ом, R2=4 Ом и R3=5 Ом соединены параллельно. В первой лампочке сила тока равна 2 А. Какова сила тока во второй и третьей лампочках? | Сам. работа 8 кл «Закон Ома. Работа. Мощность» Вариант 2. 1. Цепь образована двумя последовательно соединенными сопротивлениями R1=2 Ом и R2=4 Ом. Сила тока в цепи 0,3 А. Найдите напряжение на каждом из сопротивлений и общее напряжение. |
| --- | --- |
| 2. Сила тока в электрической цепи равна 6 А. Напряжение в сети 220 В. Чему равна работа электрического тока за пять минут? | 2. Электрический нагреватель сопротивлением 20 Ом питается током в 6 А. Какое количество теплоты выделится в нагревателе в течение двух минут? |
| 3. В сеть с напряжением 120В последовательно включены две лампы, первая с сопротивлением 400Ом, вторая с сопротивлением 100 ОМ. В какой лампе за одно и то же время будет выделяться большее количество теплоты? | 3. В одну цепь последовательно включены никелиновая проволока (длина 1м, сечение 1мм2) и железная проволока (длина 2м, сечение 0,5мм2). В какой из проволок выделится больше теплоты за одинаковое время? |