## Slide 1
Построение чертежа брюк

## Slide 2
Вопросы
Какие виды брюк вы знаете?
Что такое конструирование?
Что такое мерки?
Какие мерки необходимы для построения чертежа брюк?

## Slide 3
ЦЕЛЬ ?

## Slide 4
* Лист в клетку формата А4
* Линейка
* Карандаш
* Цветной карандаш
Мерки:
Ст = 35 см
Сб = 50 см
Ди = 98+4 (см)
Шн = 22 (см)
Построение передней
половинки брюк

## Slide 5
Требования к оформлению чертежа
* Аккуратность!!!
* Рамка:
Справа – 5 мм
Снизу – 5 мм
Вверху – 5 мм
Слева – 20 мм
* По окончанию работы выделить контур изделия цветным карандашом.

## Slide 6
№ п/п | Последовательность построения, название отрезка | Буквенное обозначение | Расчетная формула, см | Расчет, см
1 | Провести вертикаль с точкой Т вверху | Т | построение | 
2 | Найти линию бедер | ТБ | Сб 3/8 | 
3 | Найти линию высоты сидения | ТШ | Сб : 2 | 
4 | Найти длину брюк | ТО ТН | Дб до щиколотки Дб до низа | 
5 | Найти линию колена | БК | БО : 2 | 
6 | Найти линию середины бедра | ШС | ШК : 2 | 
7 | Провести горизонтальные линии через полученные точки |  | построение | 
Построение базисной сетки

## Slide 7
Построение передней половинки брюк
№ п/п | Последовательность построения, название отрезка | Буквенное обозначение | Расчетная формула, см | Расчет, см
8 | Отложить отрезок | ТТ1 | Ст : 4 | 
9 | Отложить отрезок | ББ 1 | 0,2 (Сб +Пб) | 
10 | Отложить отрезок | ШШ1 | ШШ1 = ББ1 | 
11 | Отложить отрезок | Ш1Ш2 | (Сб + Пб) / 10 | 
12 | Соединить точки Б1 и Ш1 |  | построение | 
13 | Найти вспомогательную точку | Ш1Ш3 | (Сб + Пб ) / 20 | 
14 | Соединить точки Т1, Б1, Ш3, Ш2 |  | построение | 
15 | Отложить отрезок | ББ2 | 0,3 (Сб + Пб) | 
16 | Проверить ширину передней половинки по линии бедер | Б1Б2 | 0,5 (Сб +Пб) | 

## Slide 8
17 | Отложить отрезок | Ш Ш0 | ШШ0 = ББ2 | 
18 | Соединить точки Ш0 и Б2 и продолжить прямую до линии талии (точка Т2) |  | построение | 
19 | Отложить отрезок | Т2Т3 | 0,2 (Сб – Ст) | 
20 | Отложить отрезок | Т3Т4 | 0,1 (Сб – Ст) | 
21 | Соединить точки Т4 и Т1 |  | построение | 
22 | Отложить раствор передней вытачки | 2 см 5 – 6 см | построение построение | 
Построение передней половинки брюк

## Slide 9
23 | Найти ширину передней половинки по линии середины бедра | СС1 = СС2 | 0,25 (Сб + Пб) | 
24 | Найти ширину передней половинки по линии колена | КК1 = КК2 | СС1 – 1 | 
25 | Найти ширину передней половинки по линии низа | НН1 = НН2 | 0, 5 • Шн | 
26 | Соединить точки Ш2, С1, К1, Н1. |  | построение | 
27 | Соединить точки Т4, Б2, С2, К2, Н2. |  | построение | 
Построение передней половинки брюк

## Slide 10
было интересно…
было трудно…
теперь я могу…
я научился…
меня удивило…
мне захотелось…
Продолжить фразу:

## Slide 11
Домашнее задание
Принести:
* цветную бумагу
* клей
* ножницы
* Тетрадь