## Slide 1: Сувениры с отделкой тесьмой – «молния»
Толстихина Вера Ивановна
Учитель технологии ГБОУ СОШ №5

## Slide 2: Материалы и отделка
Зелёный и черный фетр
Кожзаменитель
Тесьма – «молния»
Хлопчатобумажные нитки
Бисер, пайетки, бусины
Тесьма
Инструменты
Игла и булавки, игольница
Ножницы
Наперсток
Карандаш, мел, линейка

## Slide 3: На листе бумаги нарисуйте эскиз ёлочки. Старайтесь делать контур как можно более плавным. Размер эскиза должен соответствовать желаемому размеру изделия.

## Slide 4: Вырежьте изображение по контуру. Получился шаблон. Обведите крону ёлочки на фетре.

## Slide 5: Выкроите детали и приклейте их к основе – кусочку толстого черного фетра. Оставьте работу на 20-30 минут для высыхания.

## Slide 6: Отделите от молнии тесьму. Обожгите ткань, на которой держатся зубчики.

## Slide 7: Начните пришивать обрезанную молнию на основу черной хлопчатобумажной ниткой по контуру кроны, прихватывая каждый зубчик. Во время пришивания молнии постоянно подтягивайте нитку и следите, чтобы она не перекручивалась и не путалась, цепляясь за зубчики.

## Slide 8: Отдельно обшейте основание ствола. Закрепите нитку и вырежьте ёлочку, отступив 1 – 2 мм от молнии.

## Slide 9: Украсьте ёлочку разноцветным бисером, сделайте новогоднюю гирлянду. Из фетра вырезать дыроколом разноцветные кружочки и пришить, вышить узор нитками мулине.

## Slide 10: С изнаночной стороны пришейте ленточку для подвешивания. По шаблону выкроите деталь для задней стороны елочки из кожи или кожзаменителя и приклейте ее к изделию.

## Slide 11: литература
Мария Антюфеева Фигурки из фетра
Москва, «АСТ-Пресс», 2014.