## Slide 1
Природный и попутный газ, их переработка. Коксохимическое производство

## Slide 2
Природные источники углеводородов
Нефть
Уголь
Природный газ
Попутный нефтяной газ

## Slide 3: Способы добычи природного газа и нефти

## Slide 4
Природный газ
Состав:
СН4 – основа(до 95%)
С2Н6 – до 2,2%
Другие алканы;
СО2, N2, H2S
Используется без предварительного разделения
Свойства – соответствуют свойствам метана
Топливо:
Высокая теплота сгорания
Экологично
Удобно добывать, транспортировать, сжигать
Является сырьем:
Для получения водорода и сажи
Для производства ацетилена
Для получения галогенпроизводных
Для органического синтеза

## Slide 5
Попутный газ
Состав – разнообразный
СН4 – 40%, С2Н6 – 20%, С3Н8 - 18%, С4Н10 – 0,2%,
С5, С6, С7 – 4,7%
СО2, N2, H2S
Свойства разнообразные
Особенности переработки – предварительное разделение
«Сухой газ»
Похож по составу и способу переработки на природный
Пропан-бутановая смесь
Топливо
Распылитель аэрозолей
Бутан – уксусная кислота
Сырье для органического синтеза
«Газовый бензин»
Алканы: С5, С6, С7
Добавка к моторному топливу для улучшения его свойств

## Slide 6: - энергетически выгодное топливо; - легкость воспламенения; - отсутствие золы и шлака при нагревании; - отсутствие дыма, - малое содержание оксида серы (IV),; - удобство и дешевизна транспортировки.
Преимущества газообразного топлива:

## Slide 7: Важнейшие продукты, получаемые из природного газа и попутного нефтяного газа
Природные
горючие
газы
Ацетилен
Водород
Аммиак
Соли аммония
Азотная кислота
Карбамид
Растворители
Синтетический каучук
Пластмассы
Сероводород
сера
Серная кислота
Синтез - газ
Кислородсодержащие
вещества
Гелий
Полиэтилен
Этиловый спирт

## Slide 9: Коксование угля (пиролиз). Схема коксовой печи
Каменный уголь
Камеры для коксования угля
Загрузочные отверстия
Трубы для выхода
летучих продуктов
Газосборник
Регенераторы
для нагревания
газа и воздуха
Продукты конденсата
Сырье
t= 900 – 1050 ۫C,
без доступа воздуха

## Slide 10
Каменный уголь
Кокс (твердый)
Доменный процесс
Прямой коксовй газ
(охлаждение)
Обратный коксовый газ
(Отопление коксовых печей)
Жидкие продукты
(отстаивание)
Каменноугольная
смола
Надсмольная
вода
Бензол и
его производные
(органический синтез)
Аммиак
Производство азотной кислоты, минеральных удобрений
1000 С; 14 – 16 часов

## Slide 11: Продукты переработки каменного угля
Светильный газ
Каменный уголь
Кокс
Нафталин
Тринитронафталин
Красители
Аммиак
Тротил
Толуол
Красители
Сахарин
Анилин
Салициловые
препараты
Фенацетин
Бензол
Пек
Фенол
Пластмассы
Каменноугольная
смола
Пикриновая
кислота
Красители

## Slide 12
Задача:
Хватит ли 200 мл 70% раствора азотной кислоты(ρ= 1,4 г/мл) для получения тринитротолуола из толуола – сырца, содержащего 20% инертных примесей?
СН3
+
3HNO3
СН3
NO2
NO2
NO2
+
3H2O
Домашнее задание