Правила размещения реактивов

Контейнер для ЛВЖ:

Легковоспламеняющиеся жидкости

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| Гексан Нефть Циклогексан Ацетон Глицерин Диэтиловый эфир Спирт н-бутиловый, изобутиловый, этиловый Формалин 40%- ный Этиленгликоль. Этиловый эфир уксусной кислоты Кислоты бензойная Кислота аминоуксусная Бензол Кислота масляная Метиламин гидрохлорид Кальций Литий Натрий Магний | 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 7 7 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 5 |

Сейф

Вещества повышенной биологической активности

Верхняя полка

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| Бром Аммоний двухромовокислый. Барий гидроокись Барий окись Барий хлористый Калий гидроокись Калий двухромовокислый калий хромовокислый Кобальт (П) сернокислый. Натрия сульфид Натрий фтористый Натрий гидроокись Никель сернокислый Свинец уксуснокислый Цинк хлористый Цинк cернокислый Серебра нитрат Калий железисто-синеродистый Калий железосинеродистый Калия роданид Иод кристаллический Перманганат калия | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 6 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 |

Нижняя полка

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| Метилен хлористый Хлороформ Гексахлорбензол Углерод четыреххлористый Фенол. Анилин Анилин сернокислый Спирт изоамиловый Кислота муравьиная Кислота уксусная | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 |

Шкаф № 1

Воспламеняющиеся \ окисляющиеся вещества

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| Аммония нитрат Калия нитрат Натрия нитрат Алюминия нитрат Оксид марганца (4) | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 8 8 |

Шкаф № 2

Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| Сера Фосфор красный кислота олеиновая кислота пальмитиновая кислота стеариновая парафин сухое горючее | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |

В нижней секции вытяжного шкафа, в заводской таре из темного стекла

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| Азотная кислота | 7 | 6 |

В нижней секции вытяжного шкафа, в заводской таре

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| 1. Серная кислота 2. Соляная кислота | 7 7 | 8 8 |

Шкаф № 1 или 2

Допускается совместное хранение с веществами 2 – 6 групп

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| Алюминий металлический ( гранулы) Железо восстановленное ( порошок) Кремний металлический Цинк (гранулы) Цинк (пыль) Медь( гранулы) Олово (гранулы) Алюминий гидроксид Алюминий оксид безводный Железа (3) гидроксид Железа (3) оксид Магния оксид Меди гидроксид Меди оксид ( гранулы, порошок) Цинка оксид Алюминия хлорид Алюминия сульфат Алюмлкалиевые квасцы Аммтния карбонат Аммония хлорид Аммония сульфат Железа (3) хлорид Железа (2) сульфат Железа (2) сульфат семиводный Калия ацетат Калия бромид Калия гидрокарбонат Калия гидросульфат Калия иодид Калия карбонат Калия моногидрофосфат Калия сульфат Калия хлорид Кальция дигидрофосфат Кальция фосфат Кальция гидрофосфат Кальция хлорид двуводный Лития хлорид Магния сульфат Магния хлорид Марганца (2) сульфат Марганца (2) хлорид Меди (2) гидроксокарбонат Меди (2) сульфат безводный Меди (2) сульфат пятиводный Меди (2) хлорид Натрия ацетат Натрия бромид Натрия гидрокарбонат Натрия гидросульфат Натрия карбонат Натрия карбонат десятиводный Натрия метасиликат Натрия ортофосфат водный Натрия гидроортофосфат Натрия дигидроортофосфат Натрия сульфат десятиводный Натрия сульфат безводный Натрия сульфит Натрия тиосульфит Натрия хлорид Ортофосфорная кислота Глюкоза Сахароза Активированный уголь Графит Железа сульфид (пирит) Кальция карбонат ( мрамор) | 8 | 8 |

Список реактивов, не подлежащих утилизации в условиях школьной лаборатории

- Кальций

- Литий

- Натрий

- Магний

- Бром

- Аммоний двухромовокислый.

- Барий гидроокись

- Барий окись

- Барий хлористый

- Калий гидроокись (твёрдая)

- Калий двухромовокислый

- Калий хромовокислый

- Кобальт (П) сернокислый

- Натрий фтористый

- Натрий гидроокись (твёрдая)

- Никель сернокислый

- Свинец уксуснокислый

- Цинк хлористый

- Цинк cернокислый

- Серебра нитрат

- Калий железисто-синеродистый

- Калий железосинеродистый

- Иод кристаллический

- Перманганат калия

- Хлороформ

- Гексахлорбензол

- Углерод четыреххлористый

- Аммония нитрат

- Калия нитрат

- Натрия нитрат

- Алюминия нитрат

- Оксид марганца (4)

- Сера

- Фосфор красный

- кислота олеиновая

- кислота  пальмитиновая

- кислота  стеариновая

- Азотная кислота ( концентрированная)

- Серная кислота ( концентрированная)

Приложение  13.

Акт списания реактивов

Утверждаю:

Руководитель учреждения

_________       ______________________

подпись               расшифровка подписи

«_____» ________________200  г.

Акт № ______

на списание химических реактивов

от «__»_________200__г

Комиссия в составе_______________________________________________________________________________

должность, фамилия

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

назначенная приказом (распоряжением) от «_____».________________200  г, №______ .произвела

проверку состояния пришедших в негодность химических реактивов  школьной лаборатории кабинета химии   и установила, что следующие химические реактивы не могут быть использованы, так как ( истёк срок хранения, нарушена герметичность упаковки, реактивы утратили свойства вследствие  нарушения  правил хранения).

Списанию подлежат следующие реактивы:

| № п-п | Наименование реактива | Группа хранения | Количество | Причина негодности . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Председатель комиссии ________________                  ______________                 ______________

должность                               подпись                        расшифровка подписи

Члены комиссии              _____________                       ______________                         __________

должность                              подпись                          расшифровка подписи

______________                       ______________                          ____________

должность                             подпись                           расшифровка подписи

_______________                      ______________                          ___________

должность                             подпись                          расшифровка подписи