## Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Ворошиловского района города Волгограда.

| «СОГЛАСОВАНО» Председатель профкома _________О.В.Масюкова «____» __________200 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МОУСОШ № 48 ________ Т.В. Чернышева «____» __________200 г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №13

Контейнерные перевозки

1. Кузов автомобиля перед подачей к месту погрузки контейнеров должен быть очищен от посторонних предметов, а также от снега, льда, мусора и т.д.

Подготовка контейнера, его загрузка,  погрузка и  выгрузка из автомобиля(автопоезда) должны осуществляться грузоотправителем без привлечения к этим работам водителя. Водитель обязан осмотреть погруженные контейнеры с целью определения правильности погрузки, исправности и их опломбирования, а также надежности крепления  контейнеров  на специализированных   полуприцепах   или универсальных  автомобилях (автопоездах).

2. Крыши контейнеров должны быть очищены грузоотправителем от снега, мусора и предметов.

3. Во время погрузки контейнеров на автомобиль или снятии их водителю и другим запрещается находиться как в кузове, так и в кабине водителя, под стрелой и поднятым  грузом  ( за исключением автомобилей-самопогрузчиков, когда водитель находится в кабине автомобиля).

Рабочие не должны находиться на контейнере и внутри него во время подъема и   перемещения контейнера, а также на рядом расположенных контейнерах,

4. В кузове автомобиля разрешается перевозить контейнеры, не превышающие по высоте (3,8 м).

5. Проезд в кузове автомобиля, где установлены контейнеры, и в самих контейнерах запрещается

6. При транспортировании водитель обязан соблюдать особые меры предосторожнности:

- не тормозить резко:

- снижать скорость на поворотах, закругленностях и неровностях дороги;

- обращать особое внимание на высоту ворот, мостов, контактных сетей, деревьев и на другие препятствия.

Инженер по охране труда                                                                            С.Ю.Маревич

Разработана на основании типовых инструкций для водительского состава по обеспечению безопасности дорожного движения