## Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Ворошиловского района города Волгограда.

| «СОГЛАСОВАНО» Председатель профкома _________О.В.Масюкова «____» __________200 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МОУСОШ № 48 ________ Т.В. Чернышева «____» __________200 г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 7

Порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях для водителей автобусов, занятых на перевозке пассажиров

При возникновении дорожно-транспортного происшествия, угрожающего жизни и здоровью  пассажиров, ответственность за обеспечение их экстренной эвакуации из автобуса возлагается на водителя.

Водитель автобуса обязан:

- остановить  автобус, затормозить его ручным тормозом, без промедления выключить двигатель и открыть все двери салона;

- руководить  эвакуацией  пассажиров  из  салона  автобуса; давать  команды пассажирам, исходя из степени угрожающей опасности о порядке эвакуации из автобуса, создающим наиболее благоприятные условия и исключающим панику. Для пассажиров автобуса команда об эвакуации должна предусматривать:

-разделение пассажиров, начиная с середины салона на две группы и направление

для каждой группы через ближайшую дверь;

-первоочередной выход пассажиров, находящихся на накопительных площадках в проходах между сиденьями;

-выход пассажиров, получивших травму, инвалидов и пассажиров с детьми;
-выход остальных пассажиров.

Для пассажиров автобусов, имеющих только один выход, команда об эвакуации должна предусматривать первоочередной выход пассажиров, получивших травму, инвалидов и пассажиров с детьми, а затем выход пассажиров, начиная с задних мест салона автобуса.

В   случаях,   когда   по   характеру   дорожно-транспортного   происшествия  (опрокидывание автобуса, пожар в салоне и др.) отсутствует возможность открыть двери или эвакуация без двери не обеспечивает спасения всех пассажиров, водитель автобуса:

- дает команду пассажирам открыть люки, вынуть из креплений у окон имеющиеся специальные молоточки, разбивать ими стекла и проводить эвакуацию из салона через люки, оконные проемы, оказывая друг другу всевозможную помощь;

- в случае, если автобус не оборудован специальными молоточками, передав пассажирам наличные средства для уничтожения стекол, оконных проемов салона (молотки, монтировки, гаечные ключи и др.);

- лично участвует в эвакуации пассажиров из автобуса;

- организует по окончании эвакуации пассажиров оказание первой помощи пострадавшим и вызов «Скорой медицинской помощи» или отправку их в ближайшее лечебное учреждение и использует для этих целей все наличные на месте происшествия и проходящие мимо транспортные средства.

Инженер по охране труда                                                                            С.Ю.Маревич

Разработана на основании типовых инструкций для водительского состава по обеспечению безопасности дорожного движения