## Slide 1: Мастер-класс: «Технология изготовления головоломки для детей младшего школьного возраста» Методическая разработка поэтапного выполнения творческого проекта в период летней практики (на базе школьных учебных мастерских) учениками 5-х классов Возраст учащихся -10-11 лет. Автор и составитель- Тихонов С.П., учитель технологии МОУ Кумылженской СОШ №1 им. Знаменского А.Д. станица Кумылженская 2013 г.

## Slide 2: Этапы выполнения проекта. Базовый материал и инструменты
Доска сосновая
Ножовка по дереву
Рубанок
Рашпиль
Напильник
Карандаш
Угольник
Наждачная бумага

## Slide 3: Этапы выполнения проекта. Разметка заготовки
Разметка выполняется при помощи линейки и карандаша. Базовые размеры:
Длина-150
Ширина-100
Толщина-20

## Slide 4: Этапы выполнения проекта. Строгание заготовки
Строгание выполняется при помощи рубанка.
Заготовка должна быть прочно закреплена в столярных тисках.

## Slide 5: Этапы выполнения проекта. Разметка заготовки
Разметка выполняется при помощи угольника и карандаша. Базовые размеры:
Длина-150
Ширина-100
Толщина-20

## Slide 6: Этапы выполнения проекта. Закрепление заготовки
Закрепление выполняется при помощи струбцины.
Доска закреплена струбциной к верстаку.
Место крепления струбцины 150-250 мм от линии разметки.

## Slide 7: Этапы выполнения проекта. Пиление заготовки
Пиление выполняется при помощи ножовки.
Доска закреплена струбциной к верстаку.
Пиление производится строго по линии разметки.

## Slide 8: Этапы выполнения проекта. Разметка заготовки
Выполнение рисунка центральной фигуры.
Разметка выполняется при помощи шаблонов и карандаша.

## Slide 9: Этапы выполнения проекта. Разметка заготовки
Разметка выполняется при помощи шаблонов и карандаша.
Выполнение рисунка произвольных размеров.

## Slide 10: Этапы выполнения проекта. Пиление заготовки термолобзиком
Пиление выполняется при помощи термолобзика.
Доска закреплена струбциной к верстаку.
Пиление производится строго по линии разметки.

## Slide 11: Этапы выполнения проекта. Пиление заготовки термолобзиком
Пиление выполняется при помощи термолобзика.
Доска закреплена струбциной к верстаку.
Пиление производится строго по линии разметки.

## Slide 12: Этапы выполнения проекта. Готовые изделия.
Базовые размеры:
Длина-150
Ширина-100
Толщина-20

## Slide 13: Головоломка для школьника
Головоломка в разобранном виде.
Для её сборки надо установить все детали по местам.
Время (контрольное) для сборки-5 минут.
Предназначается для учеников 1-4 классов.

## Slide 14: Головоломки для школьника
Головоломки в разобранном виде.
Для их сборки надо установить все детали по местам.
Время (контрольное) для сборки-5 минут.
Предназначается для учеников 1-4 классов.

## Slide 15: Головоломка для школьников. Заключение
При выполнении практических работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
После выполнения основных операций головоломку шлифуют при помощи наждачной бумаги последовательно, сначала с шкуркой крупнозернистой, затем с мелкозернистой.
После шлифовальных работ, поверхность заготовки покрывают лаком.
Производят сушку деталей в течение 48 часов.

## Slide 16: Используемая литература
Учебник Технологии для 5-х классов. Под редакцией Симоненко В.Д. М. Изд. «Вентана-Граф» 2010 г.
Учебник «Дерево». Автор Федотов Г.Я.
Изд. Эксмо-Пресс. Москва.2002 г.
Автор методического материала-
Тихонов С.П.,учитель технологии МКОУ Кумылженской СОШ №1 им.Знаменского А.Д. Кумылженский р-н, Волгоградская обл.
При составлении презентации использованы фотографии автора.

## Slide 17
Автор методического материала-
Тихонов С.П.,учитель технологии Муниципального казённого образовательного учреждения Кумылженской средней общеобразовательной школы № 1 имени Знаменского А.Д. Кумылженский район, Волгоградская область.