## Slide 1: Конкурс компьютерных презентаций по физике « Ученик-учителю ». «Электромагнитные волны.»
2015г.
Павлова Дарья Александровна ученица 11 класса МБОУ СОШ №11
г. Павлово

## Slide 2: Электромагнитная волна – процесс распространения электромагнитного поля в пространстве.

## Slide 3: • Процесс распространения переменных магнитного и электрического полей и есть электромагнитная волна. Электромагнитные волны могут существовать и распространятся в вакууме. Условие возникновения электромагнитных волн. Для образования интенсивных электромагнитных волн необходимо создать электромагнитные колебания достаточно высокой частоты. Изменения электромагнитного поля происходят при изменении силы тока в проводнике, а сила тока в проводнике изменяется при изменении скорости движения электрических зарядов в нём, т.е. при движении зарядов с ускорением. Следовательно, электромагнитные волны должны возникать при ускоренном движении электромагнитных зарядов.

## Slide 4
Английский физик Джеймс Клерк Максвелл в 1888 г. первым доказал, что скорость распространения «возмущения» электромагнитного поля равна скорости света в вакууме.

## Slide 5
Свойства ЭМВ:
1. Колебания Е и В в любой точке совпадают по фазе.
2. Расстояние между двумя ближайшими точками в которых колебания происходят в одинаковой фазе называется длинной волны.
3. Наличие ускорения – главное условие излучения ЭМВ.

## Slide 6: Опыт Генриха Герца
Генрих Рудольф Герц (1857-1894) проверил экспериментально теоретические положения Д. Максвелла. Опытная установка Герца состояла из генератора (передатчика) и приемника электрических колебаний, разнесенных друг от друга на некоторое расстояние. Искровой разрядник генератора (индукционной катушки) был соединен с двумя проводниками — «вибраторами». Приемник являл собой прямоугольный разомкнутый контур — «резонатор» — с искровым промежутком (зазором) в одной из коротких сторон контура-рамки. Факт приема сигнала генератора индицировался искрением в зазоре резонатора-приемника. В результате опытов Герц установил, что в его опытах передача сигналов от вибратора к резонатору осуществлялась на принципе электромагнитной индукции.

## Slide 7: Для образования интенсивных электромагнитных волн необходимо создать электромагнитные колебания достаточно высокой частоты.
LС большие следовательно W0 маленькая и следовательно электромагнитная волна слабая.
Закрытый колебательный контур

## Slide 8: К открытому контуру можно перейти от закрытого, если постепенно раздвигать пластины конденсатора, уменьшая их площадь и одновременно уменьшая число витков в катушке. В конце получится просто прямой провод.
В открытом контуре заряды не сосредоточены на концах, а распределены по всему проводнику.

## Slide 9: Изобретение радио.
В 1895 г. русский физик и электротехник А. С. Попов смонтировал первый в мире радиоприемник, с помощью которого беспроволочная радиосвязь. Попов построил первый в мире радиоприемник, применив в его схеме чувствительный элемент – когерер. Во время опытов по радиосвязи с помощью приборов Попова было впервые обнаружено отражение радиоволн от кораблей.

## Slide 10: Принципы радиосвязи.
Радиотелефонная связь – передача речи или музыки с помощью электромагнитных волн.
В приемнике из модулированных колебаний высокой частоты выделяются низкочастотные колебания – детектирование.

## Slide 11: Электромагнитные волны покорили наш мир.
Прошло немногим более всего лишь 100 лет с момента открытия и использования человеком электромагнитных волн, но за это малое с точки зрения науки время, электромагнитные волны завоевали весь мир и покорили человека, ведь мы не можем представить себе жизни без них. Источники ЭМ-излучения согревают и освещают дома, служат для приготовления пищи, обеспечивают мгновенную связь с любым уголком мира.
Ультрафиолетовое излучение
Рентгеновские лучи
Радиоволны
Инфракрасное излучение

## Slide 12: Шкала электромагнитных волн
Низкочастотные излучения
Радиоволны
СВЧ излучения
Инфракрасное излучение
Видимый свет
Ультрафиолетовое излучение
Рентгеновское излучение
Гамма - излучение

## Slide 13: Радиоволны

## Slide 14: Источники информации
http://to-name.ru/biography/genrih-gerc.htm https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 http://dtbiz.biz/wp-content/gallery/scalar-energy/maksvell.jpg http://ppt4web.ru/fizika/ehlektromagnitnye-volny3.html http://ppt4web.ru/fizika/ehlektromagnitnye-volny6.html http://econet.ru/media/78/kindeditor/image/201403/20140328173801.jpg http://lib.exdat.com/tw_files2/urls_27/21/d-20381/7z-docs/1_html_5ba0ddd9.png http://ppt4web.ru/fizika/ehlektromagnitnye-volny5.html http://www.fizika.ru/fakultat/index.php?theme=11&id=11222&PHPSESSID=b72gqjjqbbcbi5blo0psinghb4