## Slide 1: Урок 2(практический) Методы вышивания крестом:
«Традиционный метод»
Вы заканчиваете предыдущий крестик и начинаете следующий.
«Датский метод»
Сначала вышиваете половину крестика и заканчиваете крестики по мере того, как возвращаетесь .
В большинстве случаев используются оба метода.
Например, «датский метод» для большинства стежков и
«традиционный» - для изолированных крестиков .
Выбирайте тот способ, который вам больше всего нравится.

## Slide 2: Этапы выполнения крестика:
На рисунке показано как выполняется один крестик и ряд из них.
Номерами показан порядок выполнения стежков
(традиционный и датский методы).
Основное правило — верхние стежки должны
лежать в одном направлении.
Задание по схемам приложение №2

## Slide 3: Виды вышивки крестом:
  Полукрест — первый стежок шитья обыкновенного крестика (гобеленовый).
Простой крест . Все верхние стежки
должны лежать в одном направлении.
Прямой крест — состоит из вертикальной и горизонтальной линий.
Двойной крест — чередование простых крестиков и между ними маленьких прямых.
Крест Левиафан (Болгарский) — шов
отличается от простого крестика тем, что осложнён ещё двумя перекрещивающимися стежками (вертикальным и горизонтальным).
Крест “Звёздочка” — еще один вид перекрещивания, состоящий из прямого крестика, на который накладывается четыре наклонных диагональных стежка такого же или меньшего размера.

## Slide 4: Разновидность креста
Чередующиеся крестики — эта вышивка состоит из обыкновенных крестиков и других прямых.
Рисовый шов — сначала заполняется весь фон большими крестами нитями одного цвета , а затем приступают к рисовым стежкам нитями другого цвета.
Итальянский крест – это крест в квадрате.
Козлик – это шов перекрещенных стежков по диагонали.
След горностая – это сложный крест из трёх стежков.
Двусторонний крест – это , когда простые кресты получаются и на лицевой, и на изнаночной сторонах.

## Slide 5: Техника безопасной работы
Во время работы По окончании работы
Будьте внимательны!
Наперсток надевается на средний
палец правой руки.
Иглы и булавки
хранить в игольнице.
Ножницы следует передавать
за сомкнутые лезвия,
кольцами вперед.
Сосчитать иглы до работы
в игольнице .
Инструменты и приспособления
хранить в специальном месте.
Сосчитать количество
игл и булавок.
Убрать своё рабочее место.
Вышивку хранить
в прозрачном файле.
Нитки аккуратно сложить,
или смотать.
Ножницы убрать в чехол.

## Slide 6: Практические упражнения
Перед вами лежит лоскутик канвы, игла и нить мулине.
Соблюдая технику безопасности, прошу вас попробовать вышить один из видов болгарского креста по схеме.
БОЛГАРСКИЙ КРЕСТ
БОЛГАРСКИЙ ПОЛУКРЕСТ
или ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БОЛГАРСКИЙ.

## Slide 7: Ваше впечатление об уроке:
Здорово, нам понравилось!
Хорошо, но не всё воплотили
Были трудности
Сделали мало

## Slide 8
Спасибо за работу на уроке!
Вышивка крестом –
это тот вид рукоделия, который
создается на многие
годы, делая теплым
и уютным ваш дом,
радуя вас и привлекая
интерес окружающих.