## Slide 1: Отображение информации с помощью аудио и видео средств ВТ
Борисов В.А.
Красноармейский филиал
ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства
при Правительстве РФ»
Красноармейск 2009 г.

## Slide 2: Традиционные средства отображения информации
<number>
кинопроекторы,
диапроекторы,
телевизоры,
мониторы компьютеров.

## Slide 3: Новые средства отображения информации
мультимедийные проекторы,
LCD-мониторы,
плазменные панели,
настенные экраны,
интерактивные доски,
планшеты,
комплексы для образования и целые интегрированные системы управления.
<number>

## Slide 4: Мультимедиа-проекторы
Мультимедиа-проектор предназначен для воспроизведения на большом экране информации, получаемой от компьютера, видеомагнитофона, видеокамеры, проигрывателя DVD-дисков.
<number>

## Slide 5
Общий принцип устройства LCD-проекторов напоминает кино- или слайд-проектор, только вместо пленки применяется прозрачная жидкокристаллическая панель, на которой с помощью цифровой электронной схемы создается картинка.
<number>

## Slide 6
Свет от лампы проходит через панель и объектив, и на экране воспроизводится изображение, увеличенное во много раз.
<number>

## Slide 7
В DLP-проекторах свет отражается от поверхности специального чипа (микросхемы) размером примерно 15 х 11 мм, на которой находится около 800000 микрозеркал, формирующих изображение и также через объектив попадает на экран.
<number>

## Slide 8
Для получения цветного изображения в LCD-проекторах используются три панели - для красного, зеленого и синего цветов раздельно.
<number>

## Slide 9
В недорогих DLP-проекторах составляющие цвета один за другим проецируются на экран с большой частотой (одночиповая схема).
Три микрозеркальных чипа для составляющих цветов применяются в высококачественных, профессиональных мультимедиа-проекторах.
<number>

## Slide 10
В зависимости от конструкции, качества LCD-панелей, мощности и типа лампы мультимедиа-проекторы могут создавать различный световой поток и, соответственно, получать различную яркость изображения на экране.
<number>

## Slide 11
Многие модели мультимедиа-проекторов оснащаются встроенными громкоговорителями для воспроизведения, например, звуковой дорожки видеофильма.
<number>

## Slide 12: Жидкокристаллические LCD-мониторы (ЖК)
Разработаны для использования в общественных местах: для отображения справочной информации в аэропортах и на вокзалах или рекламы в супермаркетах и торговых центрах, в качестве мониторов в конференц-залах или дисплеев систем видеонаблюдения и др.
<number>

## Slide 13: Плазменные дисплеи
Экран плазменного дисплея может быть намного больше телевизионного, при этом он не испускает вредных электромагнитных излучений.
Помимо размеров, основным достоинством панели является более высокая, чем у телевизоров и мониторов, контрастность изображения и угол обзора - 160º.
<number>

## Slide 14: Плазменные дисплеи
Плазменные дисплеи также отличаются от кинескопов отсутствием мерцания изображения, что позволяет зрителям не утомляться при просмотре сеансов в домашнем кинотеатре.
<number>

## Slide 15: Плазменные дисплеи
Поверхность плазменного дисплея состоит из пикселей, каждый из которых имеет 3 ячейки - источники трех основных цветов - красного, зеленого и синего.
<number>

## Slide 16: Плазменные дисплеи
Ячейка представляет собой герметичную стеклянную емкость прямоугольной формы, заполненную газом в плазменном состоянии, и покрытую изнутри цветным фосфором.
<number>

## Slide 17: Плазменные дисплеи
Благодаря абсолютной плоскостности экрана панели, отсутствуют искажения изображения, характерные при работе с телевизионным или мониторным экраном.
<number>

## Slide 18: Плазменные дисплеи
У плазменных панелей отсутствует неравномерность изображения от центра к краям экрана, характерная для проекционных телевизоров, что значительно увеличивает угол обзора.
<number>

## Slide 19: Интерактивная доска (ИД)
Это устройство, позволяющее лектору или докладчику объединить два различных инструмента: экран для отображения информации и обычную маркерную доску.
<number>

## Slide 20: Интерактивная доска (ИД)
Перед началом работы ИД подключается к компьютеру и проектору.
На нее, как на экран проецируется изображение от любого источника (компьютерного или видео сигнала), с которым Вы теперь можете работать прямо на поверхности доски.
<number>

## Slide 21: Интерактивная доска (ИД)
Манипуляции компьютерной мыши осуществляются касанием поверхности, тем самым докладчик имеет полный доступ к управлению компьютером.
<number>

## Slide 22: Интерактивная доска (ИД)
Доска позволяет показывать слайды, видео, делать пометки, рисовать, чертить различные схемы, как на обычной доске, в реальном времени наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения и сохранять их виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, печати на принтере, рассылки по факсу или электронной почте.
<number>

## Slide 23: Интерактивная доска (ИД)
Запись на интерактивной доске ведется специальным электронным пером или даже пальцем.
Докладчик, взяв в руки специальный маркер, может работать с изображением на экране: выделять, подчеркивать, обводить важные участки, рисовать схемы или корректировать их, вносить исправления в текст.
<number>

## Slide 24: Интерактивная доска (ИД)
Сенсорные устройства "улавливают" прикосновения, и транслируют в соответствующие электронные сигналы, отражающие движение пишущей руки.
<number>

## Slide 25: Проекционные экраны
Необходимый размер проекционного экрана зависит от площади помещения, количества зрителей, мощности проекционного устройства и условий освещения во время просмотра.
<number>

## Slide 26: Выбор проекционного экрана
Ближайшие зрители должны находиться на расстоянии в 2 ширины экрана, а самые дальние - на расстоянии 6 диагоналей.
<number>

## Slide 27: Выбор проекционного экрана
Все полотно экрана, включая нижнюю часть, должно быть видно с любого зрительского места, в том числе с самых дальних и угловых.
<number>

## Slide 28: Выбор проекционного экрана
Если пол помещения горизонтальный, расстояние от него до нижнего края экрана, скорее всего, составит около 1,5 м, тогда для небольших помещений - учебного класса или комнаты для совещаний - допустимый размер экрана по вертикали будет определяется высотой, остающейся до потолка помещения.
<number>

## Slide 29: Выбор проекционного экрана
Для проекции компьютерных и видеоизображений экран должен иметь соотношение сторон 4:3 соответственно.
<number>

## Slide 30: Выбор проекционного экрана
В последнее время для видео и даже для некоторых современных компьютеров все шире применяются дисплеи формата 16:9.
<number>

## Slide 31: Ситуационные центры
Для того, чтобы принимать оптимальные решения с минимальными затратами времени, создается такой инструмент как ситуационный центр или ситуационная комната.
<number>

## Slide 32: Ситуационные центры
Ситуационный центр также дает возможность промоделировать варианты развития событий, продумать последствия тех или действий заранее, не дожидаясь наступления кризисной ситуации.
<number>

## Slide 33: Основные задачи ситуационных центров
мониторинг состояния объекта управления прогнозирование развития ситуации на основе анализа поступающей информации
моделирование последствий управленческих решений, на базе использования информационно-аналитических систем
<number>

## Slide 34: Основные задачи ситуационных центров
экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация
управление в кризисной ситуации
<number>

## Slide 35
Техническое оснащение ситуационных центров
<number>

## Slide 36: Экран коллективного пользования
Экран может представлять собой видеостену или проекционную установку.
<number>

## Slide 37: Видеостены
Системы мультиэкранного отображения данных различного вида (электронные карты, видеоизображения, графики и диаграммы, текстовая документация в электронном виде).
<number>

## Slide 38: Видеостены
Предназначены для коллективного пользования и, благодаря модульной конструкции, могут быть сконфигурированы индивидуально под конкретные помещения и задачи.
<number>

## Slide 39: Видеостены
Ключевым свойством для видеостен является разрешение и, соответственно, информационная емкость, позволяющая представлять на одном экранном поле множество "окон", содержащих полноценные изображения от множества источников.
<number>

## Slide 40: Средства видеоконференц-связи
Передают изображение и звук по телекоммуникационным сетям и используют различные конфигурации связных терминалов - как в виде автономных устройств, так и на базе персональных компьютеров, являются необходимыми в ситуациях, когда происходит работа между удаленными участниками совещания.
<number>

## Slide 41: Средства видеоконференц-связи
В состав любого видеоконференционного терминала входят видеокамера, микрофон, кодек, устройство отображения видео и устройство воспроизведения звука.
<number>

## Slide 42: Высококачественные звуковые системы, включающие специальные звуковые конференц-системы
<number>