## Slide 1
Т
Ю
Г
У

## Slide 2: План работы по пошиву сумки хозяйственной
1. Обработать ручки.
3. Обработать боковые срезы основной
детали.
4. Застрочить углы основной детали.
5. Отутюжить готовое изделие.
2. Обработать верхний срез основной детали.

## Slide 3
Тема урока:
Застрачивание углов основной
детали сумки и утюжка готово-
го изделия.

## Slide 4
Цель урока:
закрепить знания по пошиву хозяйственной сумки;
совершенствовать умения и навыки по выполнению ручных и машинных швейных работ в процессе пошива сумки;
совершенствовать ориентировочные и планирующие действия учащихся в процессе подготовки и выполнения практической работы;

## Slide 5
Практическая работа №1
Выполнение двойной машинной строчкой
Инструменты , приспособления и принадлежности: игла, ножницы, напёрсток, булавки, линейка, карандаш, швейная машина, утюг.
Материалы для работы: крой образцов (две детали), швейные нитки.
Школьные принадлежности: альбом, линейка, ручка, простой карандаш.

## Slide 6: Ход работы:
1. Сложить детали кроя изнаночными сторонами внутрь, уравнять срезы, сколоть булавками, сметать на расстоянии 2см от среза.
2. Стачать детали, выполнив первую строчку на рас-
стоянии 2 см от среза, закрепить начало и конец строчки. Удалить строчку временного назначения.
4. Оформить образец в альбом.
3. Выполнить вторую строчку на расстоянии 1-2 мм от первой строчки, используя в качестве ориентира край внутренней выемки прижимной лапки.

## Slide 7
1-2 мм
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
Практическая работа №1
направление долевой

## Slide 9: Форма
плоская
объёмная
Плоский - ровный, с прямой и гладкой поверхностью
Объём – величина чего-нибудь в длину и ширину

## Slide 10
Боковой срез
Нижний срез
основная деталь сумки

## Slide 11
Боковой срез
ширина сумки

## Slide 12
Практическая работа №2
Застрачивание углов основной детали и утюжка готового изделия
Инструменты , приспособления и принадлежности: игла, ножницы, напёрсток, булавки, линейка, карандаш, швейная машина, утюг.
Материалы для работы: основная деталь сумки, швейные нитки.

## Slide 13: Ход работы:
1. Вывернуть сумку на изнаночную сторону.
2. Наметить линии на расстоянии 2 см 5 мм от углов для образования дна и боковых стенок. Сметать по намеченным линиям.
4. Отутюжить готовое изделие.
3. Стачать углы двойной машинной строчкой. Удалить нитки строчек временного назначения. Закрепить углы в боковом шве.

## Slide 14: Самоанализ выполненной работы
План анализа
1. Какую работу выполняла?
2. Какие швы применяла?
3. Допустила ли ошибки при выполнении работы?
4. Если да, то как их исправила?
5. Довольна ли своей работой?
6. Можно ли сделать лучше?
7. Какую бы оценку себе поставила?

## Slide 15: Найди отличия

## Slide 16
Спасибо
за урок!