8 класс

Раздел: 		Электротехнические  работы

Тема урока: 	Сборка  электрической цепи.

Цели:

образовательная: создать условия для получения учащимися знаний и умений по оконцеванию проводников и сборки разветвленной электрической цепи с использованием установочной электроарматуры;

развивающая: способствовать развитию  безопасных навыков работы с электромонтажными инструментами, развивать способности к чтению и составлению электрических схем;

воспитательная: Прививать навыки электробезопасности, ответственности за порученное дело, стремление к самосовершенствованию.

Методы проведения занятия:

Рассказ, беседа, тестирование, демонстрация, практическая работа

Объект труда:

Разветвлённая электрическая цепь

Межпредметные связи:

Физика, химия, русский язык

Материально-техническое оснащение:

Верстак, наборы электромонтажных инструментов, набор проводников, электроустановочная арматура, карточки – тесты, инструкционные карты, интерактивный плакат «Монтаж электрической цепи»

Литература для учителя:

- Программа “Технология. Трудовое обучение. 5-11 кл.”.

Ход урока:

- Организационная часть (3 мин)

  - Приветствие учащихся и проверка посещаемости

  - Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.

  - Назначение дежурных.

  - Объявление темы урока: Монтаж электрической цепи (ученикам записать дату и тему урока в тетрадь).

  - Объявление цели урока: Научиться выполнять оконцевание и присоединение проводников к электроарматуре, собирать разветвлённую электрическую цепь.

2.  Повторение пройденного материала (7 мин)

Работа по карточкам тестам (смотри интерактивный плакат)

Объяснение нового материала (15 мин)

Монтаж электрической цепи состоит из двух основных операций: оконцевания проводов и присоединения их к электроарматуре (зарядка электроарматуры).

Чтобы подсоединить провода к электроарматуре, их предварительно нужно зачистить и оконцевать.

Оконцевание проводов — это освобождение их от изоляционной оболочки и оформление петелькой (кольцом) или прямым концом (тычком), в зависимости от конструкции электроарматуры (рис. 72).

При монтаже электроцепи, оконцованный в форме кольца (рис. 72, а] провод прижимается винтом к контакту арматуры. Если монтаж предусматривает втыкание провода в отверстие контакта и прижатие его сбоку винтом (рис. 72, б), применяют оконцевание тычком. Однако первый способ получил большее распространение. В инструкционной карте № 3 подробно описан ход этих операций.

При подсоединении проводов к деталям на винт / (рис. 73) последовательно надевают пружинную шайбу 2, плоскую шайбу 3, потом колечко провода   4.                                           Затем винт вставляют в резьбовое отверстие и закручивают отверткой. Надо обратить внимание на то, чтобы направление закрутки колечка совпадало с направлением вращения винта. Это предотвратит выдавливание провода из-под винта. Пружинная шайба необходима для поддержания постоянного давления в месте контакта провода с изделием (рис. 73, а).

Некоторые винтовые зажимы имеют скобы (рис. 73, б), которые предотвращают выбрасывание провода при закручивании винта. Такая конструкция позволяет не делать колечка на конце провода и упрощает крепление его в зажиме.

Надо помнить, что все винтовые зажимы требуют периодического контроля плотности затяжки винтов, которая со временем ослабевает.

На практическом занятии вам предстоит самостоятельно выполнить оконцевание и подсоединение проводов к электроарматуре, наиболее предпочтительным способом. Работа будет проводиться по инструкционным картам.

3.4. Закрепление нового материала.

Вопросы к группе:

- При оконцевании и сращивании проводов после снятия изоляции, жилы зачищают до блеска. Зачем?

- Какие операции называются электромонтажными?

- В каком случае провода оконцовывают петелькой ? тычком?

- Вводный инструктаж (20 мин)

Правила безопасной работы

- Работать только исправным инструментом.

- Соблюдать особую осторожность при работе с монтерским ножом.

- Снятие изоляционной оболочки и зачистку токоведущей жилы выполнять только на подкладной доске, нож держать наклонно, резать от себя.

- Ручки кусачек, плоскогубцев, пассатижей, круглогубцев и щипцов держать в обхват, не закладывая пальцы между ними.

- Изоляцию проводов выполнять надежно.

- Соединительные винты затягивать туго.

- Не работать отверткой на весу.

- Не производить подключение электроарматуры на весу.

- Включение цепи после сборки производить только с разрешения учителя — в сеть с напряжением не более 42 В.

Демонстрация приёмов работы:

Безопасный способ снятия изоляции.

Технология оконцевания проводов тычком и петелькой.

Самостоятельная работа учащихся (30 мин)

Инструменты и материалы: комплект электромонтажных инструментов, подкладная доска, изоляционная лента, отрезки одно и многожильных изолированных монтажных проводов, электропатрон, выключатель, штепсельная вилка, инструкционные карты № 1,2, 3,4  (смотри приложение)

Задание. Выполнить оконцевание проводов и зарядку электроарматуры (электропатрона, штепсельной вилки, выключателя).

Ход работы

- Изучите правила безопасной работы с электромонтажными инструментами.

- Пользуясь принципиальной электрической схемой, найдите на монтажной схеме  «ламповой патрон, штепсельную вилку, выключатель».

- Определите места подключения проводников, что бы получилась замкнутая цепь.

- Изучите инструкционную карту  №1 «Оконцевание проводов»

- Подготовьте необходимые провода и инструменты.

- Выполните оконцевание проводов и произведите зарядку лампового патрона «Инструкционная карта  №2»

- . Изучите инструкционную карту № 3 «Зарядка штепсельной вилки» и выполните подсоединение проводников согласно схемы.

- Изучите инструкционную карту № 4«Присоединение проводов к выключателю» и выполните подсоединение проводников согласно  схемы.

- С разрешения учителя произведите испытание электрической цепи.

Текущий инструктаж учащихся - в процессе целевых обходов.

Первый обход: проверить организацию рабочих мест и соблюдение безопасных приемов труда.

Второй обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов и технологической последовательности операций (оконцевание, подсоединение)

Третий обход: проверить правильность сборки электрической цепи и осуществление учащимися самоконтроля. Провести приемку и оценку работ.

6.  Заключительный инструктаж (5 мин)

6.1. Подведение итогов работы

6.2. Анализ характерных ошибок и их причин.

6.3. Сообщение оценки работы учащихся.

7.   Уборка рабочих мест (10 мин)

Интерактивный плакат «Монтаж электрической цепи», можно скачать здесь:    или здесь.