## Slide 1: Кодирование звуковой информации
9 класс
по учебнику Н. Угриновича: Информатика и ИКТ 9 класс
Составил : Куфаева П.С., учитель информатики, II квалификационной категории.

## Slide 2: Звук
Звук представляет собой распространяющуюся чаще всего в воздухе, воде или другой среде волну с непрерывно изменяющейся интенсивностью и частотой.
Человек может воспринимать звуковые волны (колебания воздуха) с помощью слуха в форме звука различая при этом громкость и тон.
Чем больше интенсивность звуковой волны, тем громче звук, чем больше частота волны, тем выше тон звука.

## Slide 3: Зависимость громкости, а также высоты тона звука от интенсивности и частоты звуковой волны.

## Slide 4: Чтобы измерять громкость звука применяют специальную единицу "децибел" (дБ)
Характерный звук | Громкость, измеренная в децибелах
Нижний предел чувствительности человеческого уха | 0
Шорох листьев | 10
Разговор | 60
Гудок автомобиля | 90
Реактивный двигатель | 120
Болевой порог | 140

## Slide 5: Преобразование непрерывного звукового сигнала в цифровую дискретную форму.

## Slide 6: Качество оцифрованного звука
Частота дискретизации звука, гц - это количество измерений громкости звука за одну секунду.
Герц (обозначается Гц или Hz) — единица измерения частоты периодических процессов (например колебаний). 1 Гц означает одно исполнение такого процесса за одну секунду: 1 Гц= 1/с.
Глубина кодирования звука - это количество информации, которое необходимо для кодирования дискретных уровней громкости цифрового звука. Если известна глубина кодирования, то количество уровней громкости цифрового звука можно рассчитывать по общей формуле N = 2I.

## Slide 7: Качество оцифрованного звука.
Чем больше частота дискретизации и глубина кодирования звука, тем более качественным будет звучание оцифрованного звука и тем лучше можно приблизить оцифрованный звук к оригинальному звучанию.
Самое низкое качество оцифрованного звука, соответствующее качеству телефонной связи, получается при частоте дискретизации 8000 раз в секунду, глубине дискретизации 8 битов и записи одной звуковой дорожки (режим "моно").
Самое высокое качество оцифрованного звука, соответствующее качеству аудио-CD, достигается при частоте дискретизации 48 000 раз в секунду, глубине дискретизации 16 битов и записи двух звуковых дорожек (режим "стерео"). Необходимо помнить, что чем выше качество цифрового звука, тем больше информационный объем звукового файла.

## Slide 8: Алгоритм вычисления информационного объема звукового файла.
1) выяснить, сколько всего значений считывается в память за время звучания файла;
2) выяснить разрядность кода (сколько бит в памяти занимает каждое измеренное значение);
3) перемножить результаты;
4) перевести результат в байты;
5) перевести результат в К байты;
6) перевести результат в М байты;
Задача № 1
Подсчитать объем файла с 10 минутной речью записанного с частотой дискретизации 11025 Гц и разрядностью кода 4 бита на 1 измерение. (Ответ = 3,154277 Мбайт)

## Slide 9: Алгоритм вычисления времени звучания файла.
1) Информационный объем файла перевести в К байты.
2) Информационный объем файла перевести в байты.
3) Информационный объем файла перевести в биты.
4) Выяснить, сколько значений всего измерялось (Информационный объем в битах поделить на разрядность кода).
5) Вычислить количество секунд звучания. (Предыдущий результат поделить на частоту дискретизации.)
Задача № 2
Подсчитать время звучания звукового файла объемом 3.5 Мбайт, содержащего стереозапись с частотой дискретизации 44 100 Гц и разрядностью кода 16 бит на 1 измерение. (Ответ= 20,805 сек)

## Slide 10: Источники
http://fdstar.com/2009/06/11/kak_kodiruetsya_zvuk.htm
http://festival.1september.ru/articles/103548/