# Инструкционная карта 9 класс

# «Обработка вытачки»

Размер лоскута ткани для практической работы = 100 x 150 мм.

| 1. Разметьте на ткани вытачку по размерам, указанным на рисунке |  |
| --- | --- |
| 2. Сложите ткань лицевой стороной внутрь. Сметайте и застрочите вытачку, начиная от ее основания к концу. В начале вытачки выполните закрепку 7-10 мм. Строчка в конце вытачки должна попасть строго в сгиб ткани. |  |
| 3. Завяжите на конце вытачки из ниток двойной узелок. Оставшиеся концы нитей с помощью ручной иглы спрячьте в сгибе вытачки. Удалите сметочную строчку. Вытачку приутюжьте. |  |
| 4. Разверните ткань, вытачку заутюжьте. Сутюжьте слабину в конце вытачки, делая плавные, округлые движения утюгом. Ткань перед сутюживанием можно слегка увлажнить. |  |

# Карта пооперационного контроля

# «Обработка вытачки»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение лицевой стороны ткани (да/нет) | 6 |
| 2 | Размеры вытачки соответствуют чертежу (да/нет) | 5 |
| 3 | Выполнение закрепки в начале вытачки 7÷10 мм. | 5 |
| 4 | Строчка в конце вытачки заканчивается на сгибе ткани 0÷1 мм | 7 |
| 5 | На конце вытачки завязан узелок из ниток (да/нет) | 4 |
| 6 | Нитки на конце вытачки убраны в сгиб ткани (да/нет) | 4 |
| 7 | Качество сутюживания: ткань у концов вытачек ровная, без волнистости и мягких складочек (да/нет) | 6 |
| 8 | Соблюдение ТБ (да/нет) | 3 |
|  | Итого | 40 |