Технология обработки сорочки 7 кл.

Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность технологии обработки плечевого изделия.

А. Примерка изделия

В. Обработка основных деталей, их соединение в узлы

В. Начальная обработка основных деталей

Г. Обработка нижнего среза

Д. Временная сборка изделия

Б. Влажно-тепловая обработка изделия

Ж. Уточнение деталей после примерки

Ответ: 1 — В; 2 — Д; 3 — А; 4 –ж, 5 - Б; 6 — Г; 7 — Е.

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).

Тесьма «молния» в женской одежде вшивается на.......     боку.

а) правом;

б) левом.

Ответ: б.

Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:

а)   шерстяная;

б)   льняная;

в)   хлопчатобумажная;

г)   синтетическая;

д)   искусственная.

Ответ: в.

# Раскрой сорочки 7 кл.

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).

Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:

а)   сметочными;

б)   копировальными;

в)   косыми.

Ответ: б.

При выкраивании подкройной обтачки ее долевую нить располагают:

а) вдоль обтачки;

б)  поперек обтачки;

в) под углом 45°;

г)   по направлению долевой нити основной де тали;

д)  перпендикулярно долевой нити основной детали.

## Ответ: г

При раскрое ткани пользуются ножницами:

а)   маникюрными;

б)   садовыми;

в)   канцелярскими;

г)   портновскими.

Ответ: г.

При выкраивании косой бейки ее долевую нить располагают:

а)   под углом 30° к долевой нити ткани;

б)   поперек бейки;

в)   под углом 45° к долевой нити ткани;

г)   вдоль бейки.

## Ответ: в

При раскрое изделия необходимо учитывать:

а)   расположение рисунка на ткани;

б)   направление нитей основы;

в)   ширину ткани;

г)   величину припусков на швы;

д)   направление ворса.

Ответ: а; б; в; г; д,

Пронумеруйте по порядку операции по подготовке ткани к раскрою.

- А - определить лицевую сторону ткани, характер рисунка, направление нити основы

- Б - проверить качество ткани, отметить на изнаночной стороне мелом или стежками участки с дефектами

- В - сложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, по долевой нити, сколоть портновскими булавками

- Г - продекатировать ткань,  срезать кромки

- Д - проутюжить ткань вдоль нити основы с изнаночной стороны, удаляя замины

Ответ: 1-Г,  2-Д,   3-Б,   4-А,   5-В

Вставьте пропущенные слова, используя слова для справок.

Раскладывают обязательно сразу_____________лекала, в том числе и_______________.

При раскладке лекал необходимо совмещать направление____________________на лекале с направлением _____________________на ткани. Найдя наилучший вариант раскладки с учетом всех необходимых______________________, лекала _________________ булавками к ткани, контуры обводят мелом_____________линией, припуски на швы намечают_________________линией, отмечают все     -------------------------  точки. Прямые линии проводят с помощью_________________.  Детали выкраивают по ________________  линиям.

Слова для справок: сплошная; линейка; долевая нить; все; мелкие; приколоть булавками; припуски на швы; пунктирная; контрольные.

8 класс

Технологически правильные способы пришивания пуговицы с 4 отверстиями следующие:

а)   крестом;

б)   «куриной лапкой»;

в)   параллельными стежками.

Ответ: б; в.

Пуговицы на застежке плечевого изделия должны обязательно быть:

а)   на линии талии;

б)   в 1,5 см от верхнего края застежки;

в)   на линии бедер;

г)   на линии груди;

д)   в 2 см от нижнего края застежки.

Ответ: б; г.