## Slide 1: презентация к уроку географии «Заполярный филиал ОАО ГМК Норильский никель (к 80-летию компании»»
Юсупова Румия Арифуллаевна
Учитель географии
МБОУ СШ №8
г.Норильск

## Slide 2
«Норильский никель» — российская горно-металлургическая компания, объединяет две основных производственных площадки расположенных на Таймырском полуострове: в Норильске, Талнахе, Кайеркане и Дудинке — Заполярный филиал, и Кольском полуострове, а также вспомагательные предприятия в разных регионах России.

## Slide 3
Заполярный филиал находится на Таймырском полуострове (Красноярский край), за Полярным кругом. Транспортное сообщение филиала с поставщиками и покупателями осуществляется по реке Енисей и Северному морскому пути, а также воздушным сообщением.
Кольская ГМК расположена на Кольском полуострове и является ведущим производственным комплексом Мурманской области.

## Slide 4
В Финляндии действует завод Norilsk Nickel Harjavalta, входящий в состав Группы. Это единственный в стране завод, занимающийся рафинированием никеля.
Производственные подразделения компании находятся на трех континентах в пяти странах мира – России, Австралии, Ботсване, Финляндии и ЮАР.

## Slide 5
В Группу также входят исследовательские подразделения:
в Санкт-Петербурге (Россия) - научно-исследовательский институт ООО «Институт Гипроникель» (его отделения действуют также в городах Норильск и Мончегорск)
в Австралии - научно-техническое подразделение Norilsk Process Technology.
Собственная глобальная сеть представительств и сбытовых офисов Норильского никеля действует в России, Великобритании, Китае, США и Швейцарии.

## Slide 6: Основными видами деятельности предприятий компании являются:
поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых
производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

## Slide 7: История
Медно-никелевые месторождения на полуострове Таймыр известны еще с XVII века, но активное исследование этих месторождений началось в 20-х годах XX века. 23 июня 1935 года Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление “О строительстве Норильского комбината” и о передаче "Норильскстроя" в состав НКВД СССР, что положило начало строительству на Таймыре, почти в 2000 километров к северу от Красноярска, крупнейшего в стране горно-металлургического комплекса.

## Slide 8: История
На Кольском полуострове расположены два предприятия, производящие медно-никелевую продукцию. Горно-металлургический комбинат “Печенганикель” расположен в северо-западной части Кольского полуострова на двух промышленных площадках в г. Заполярном и поселке Никель. Комбинат был построен в 1940 г. компанией "Инко" на той части территории Финлядии, которая после Великой Отечественной войны отошла к СССР. Комбинат “Североникель” создан в 1935 г. Он расположен в г. Мончегорске Мурманской области.

## Slide 9: Заполярный филиал
Четыре рудника Заполярного филиала ведут добычу сульфидных медно-никелевых руд месторождений «Октябрьское», «Талнахское» и «Норильск-1». Руды различной ценности содержат никель, медь, кобальт, металлы платиновой группы, золото, серебро и другие компоненты.

## Slide 10
Месторождение/Рудник | Вид рудника | Руды(1)
Месторождение «Октябрьское» | — | медно-никелевые сульфидные
Рудник «Октябрьский» | подземный | богатые, медистые и вкрапленные
Рудник «Таймырский» | подземный | богатые
Рудник «Комсомольский»2 шахта «Комсомольская» | подземный | медистые и вкрапленные
Месторождение «Талнахское» | — | медно-никелевые сульфидные
Рудник «Комсомольский»2 шахта «Комсомольская» | подземный | медистые и вкрапленные
Рудник «Комсомольский» шахта «Маяк» | подземный | богатые и вкрапленные
Рудник «Комсомольский» шахта «Скалистая» | подземный | богатые
Месторождение «Норильск-1» | — | медно-никелевые сульфидные
Карьер рудника «Заполярный» | открытый | вкрапленные
Шахта рудника «Заполярный» | подземный | вкрапленные

## Slide 11
бурение шпуров
забой
выгрузка руды
движение в забой на подземном автобусе
Спуск в шахту
Подъем руды и транспортировка руды на горно-обогатительный комбинат

## Slide 12: Рудник «Таймырский»

## Slide 13: Рудник «Комсомольский»

## Slide 16: ТОФ и НОФ
Обогащение руды производится на Талнахской и Норильской обогатительных фабриках.
Талнахская обогатительная фабрика перерабатывает богатые руды месторождений «Талнахское» и «Октябрьское», а также медистые руды месторождения «Октябрьское» с получением никелевого, медного и пирротинового концентратов.
Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь объём вкрапленных руд, медистые руды месторождений «Талнахское» и «Октябрьское» с получением никелевого и медного концентратов.

## Slide 17
Обогащение руды
подача руды на мельницы
дробление
сушка
обогащение

## Slide 21: Металлургические мощности Заполярного филиала включают Надеждинский металлургический завод, Никелевый и Медный заводы
Металлургическое производство
плавка
конверторный пролет
розлив никелевых анодов
розлив файнштейна

## Slide 22: Надеждинский металлургический завод
Перерабатывает весь объем никелевого концентрата Талнахской обогатительной фабрики, основную часть пирротинового концентрата Талнахской обогатительной фабрики, часть ранее заскладированного на Кайерканском угольном разрезе (КУР-1) пирротинового концентрата и весь объем медного концентрата участка разделения файнштейна обжигового цеха Никелевого завода с получением файнштейна, медных анодов и элементарной серы.

## Slide 24: Никелевый завод
перерабатывает весь объем никелевого концентрата Норильской обогатительной фабрики, часть ранее заскладированного на Кайерканском угольном разрезе (КУР-1) пирротинового концентрата, часть файнштейна Надеждинского металлургического завода с получением товарного никеля и кобальта.

## Slide 26: Медный завод
перерабатывает весь объем медных концентратов Норильской и Талнахской обогатительных фабрик и медные аноды Надеждинского металлургического завода с получением товарной меди, элементарной серы и серной кислоты. Металлургический цех производства концентратов драгоценных металлов, являющийся подразделением Медного завода, перерабатывает шламы Цеха электролиза меди Медного завода и Цеха электролиза никеля Никелевого завода, медный шлам ОАО «Кольская ГМК» с последующим получением концентратов платиновых металлов, чернового серебра и селена.

## Slide 28
Гранулированное серебро
Огневой кобальт
Теллур
Палладий
Катодный никель
Никелевая дробь
продукция

## Slide 29: На отечественном рынке на долю ГМК «Норильский никель» приходится:
100 % платины,
96 % никеля,
95 % кобальта,
55 % меди.

## Slide 30: На его долю (от мировой) приходится:
50 % палладия,
более 20 % никеля (первое место в мире по объёму производства — 244 тыс. т в 2006 году[19]),
20 % платины,
более 10 % кобальта (кобальтовый концентрат),
3 % меди.

## Slide 31
Группа Норильский никель – это:
крупнейший в мире производитель никеля и палладия
один из крупнейших в мире производителей платины и меди.
Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.

## Slide 32: Проверим свои знания
Из каких основных частей состоит ОАО ГМК «Норильский никель»?
В каких странах находятся производственные подразделения компании ?
Назовите основные виды деятельности предприятий компании.
Когда было принято Постановление «О строительстве Норильского комбината»?

## Slide 33: Используемые ресурсы
http://www.nornik.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki