- Фрикционная (лат. “трение”) – передача вращения трением.

| Цилиндрические катки(пара) (1 (2 Конические катки(пара) (1 (2 | (1 (2 R2 R1 - передаточное число(для пары) |
| --- | --- |
| Система пар (3 (1 (2 | (1 R1 R3 R2 (2 (3 R4 N –число пар |

Применение :

- Бумагоделательные машины

- Печатные машины

- Привод механизма намотки ниток в швейных машинах

КПД =80(95%

- Ременная и цепная передачи

| Ременная R2 Шкивы R1 (1 (1 (2 Ремень(хлопчатобумажные, прорезиненные, кожаные, шерстяные). Ремень относительно шкива не проскальзывает(трение покоя!). Скорость любой точки ремня и любой точки поверхности шкивов одинаковы! | Цепная цепь Z1 (1 (2 R1 R2 Z2 z-число зубьев зубчатого колеса(звездочки). |
| --- | --- |
| ( ( |  |

Применение:

- Транспортеры

- Двигатели и генераторы

- Станки

- Магнитофоны и видеомагнитофоны

- Велосипеды, мотоциклы, автомобили, снегоходы и т.п.

КПД  = 90(95%

- Зубчатая передача

| Внешнее зацепление R1 (1 (2 R2 Z1 Z2 | Внутреннее зацепление (2 (1 Z2 Z1 |
| --- | --- |

Применение: лебедки, дрели, двигатели, часы, коробки передач автомобилей и т.п.

# Text boxes

Ведущий вал(1)

Ведомый вал(2)