## Slide 1
Ваш заголовок
Подзаголовок
Строгание
древесины
Учитель технологии МОУ «СОШ №37»
Мякушин А.И.,
г/о Саранск, Республика Мордовия

## Slide 2
Ваш заголовок
Подзаголовок
Цель:
Формирование умений и навыков у учащихся по строганию, изготовлению строгальными инструментами деталей, изделий различной геометрической формы.
Задачи:
- расширить представления о способах обработки древесины;
- способствовать развитию навыков
работы измерительным инструментом;
- привить навыки аккуратности, стремления к самосовершенствованию и взаимопомощи.

## Slide 3
Ваш заголовок
Подзаголовок
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Предметные УУД :
Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества.
Организация учебного сотрудничества совместной деятельности с учителем и сверстниками.
Проявление познавательной активности.
Метапредметные УУД:
Личностные УУД:

## Slide 4
Ваш заголовок
Подзаголовок
Правила техники безопасности при строгании.
1. Перед строганием следует правильно и надёжно закрепить заготовку на верстаке.
2. Работать рубанком с хорошо заточенным ножом.
3. Нельзя проверять рукой остроту лезвия ножа рубанка и качество обработки поверхности.
4. Стружку из летка извлекать только щепкой
и со стороны клина.
5. Рубанок и шерхебель класть на крышку верстака на бок лезвиями от себя.

## Slide 5
Ваш заголовок
Подзаголовок
Строгание заготовок из древесины применяют для того, чтобы придать будущей детали форму и размеры, указанные в чертеже. При строгании с поверхности заготовки снимается тонкий слой древесины – стружка, что позволяет получить ровные и гладкие поверхности.
Для ручной обработки заготовок из древесины строганием используют в основном два вида строгальных инструментов (стругов):
шерхебель и рубанок.

## Slide 6
Ваш заголовок
Подзаголовок
Устройство шерхебеля.
«Шерхебель»
— слово немецкого происхождения, что означает «струг для грубого срезания».
Служит для предварительного (чернового) строгания вдоль и поперёк волокон.
Нож шерхебеля имеет лезвие, заточенное полукругом

## Slide 7
Ваш заголовок
Подзаголовок
Рубанок предназначен для окончательного (чистового) строгания заготовок.
Нож рубанка шире, чем нож шерхебеля, и его лезвие заточено по прямой линии.
Устройство рубанка.

## Slide 8
Ваш заголовок
Подзаголовок
Современные рубанки имеют металлическую колодку.
Конструкция рубанка позволяет плавно регулировать величину выступания лезвия ножа.
У правильно установленного ножа лезвие расположено над подошвой колодки без перекосов и выступает на 1…3 мм у шерхебеля или на 0,1…0,3 мм у рубанка.

## Slide 9
Ваш заголовок
Подзаголовок
Закрепление заготовки.
Обрабатываемую деталь крепят на верстаке, зажимая или заклинивая между упором и клином так, чтобы сострагиваемая сторона была направлена вверх.

## Slide 10
Ваш заголовок
Подзаголовок
Строгание заготовки.
Для того, чтобы отстроганная поверхность получилась гладкой и ровной, надо чтобы направление волокон древесины совпадало с направлением движения рубанка при строгании,
а иначе лезвие ножа будет постоянно цеплять древесину, образуя множество сколов.

## Slide 11
Ваш заголовок
Подзаголовок
Приёмы строгания рубанком.
В начале строгания осуществляют нажим на переднюю часть рубанка, а в конце — на заднюю, чтобы обрабатываемая поверхность получалась плоской.

## Slide 12
Ваш заголовок
Подзаголовок
Контроль качества.

## Slide 13
Ваш заголовок
Подзаголовок
Закрепление материала.
Для чего применяется строгание заготовок?
Какие инструменты применяют для строгания заготовок из древесины?
Каково назначение и устройство рубанка?
Чем отличается нож шерхебеля от ножа рубанка?
По каким признакам можно судить о правильности установки резца?
Почему шерхебель и рубанок нельзя ставить на крышку верстака подошвой?
Какие меры безопасности следует соблюдать при строгании?

## Slide 14
Ваш заголовок
Подзаголовок
Другие разновидности рубанков и их предназначение.

## Slide 15
Ваш заголовок
Подзаголовок
Горбач.
Строгание криволинейных поверхностей. Для ручного строгания выпуклых и вогнутых деталей. Особенности конструкции: рубанок со съемными колодками выпуклой и вогнутой формы. Из-за этого их применение ограничено. Металлические горбачи более универсальны, так как у них кривизну подошвы можно регулировать (минимальный радиус кривизны — 250 мм). Длина стандартного горбача равна 240–250 мм, ширина подошвы — 60 мм, ширина ножа — 50 мм.

## Slide 16
Ваш заголовок
Подзаголовок
Грунтубель.
Профильное строгание. Для выборки трапециевидного паза («ласточкин хвост») или зачистки поперек волокон таких пазов, выбранных с помощью ножовки-наградки или стамески. Особенности конструкции: это косоугольный зензубель (наград). Очень узкий инструмент (не более 12 мм) с ножом, затачиваемым по двум кромкам, сходящимся в острый угол. Грунтубель с косым ножом строгает более чисто, к тому же им строгают поперек волокон древесины.

## Slide 17
Ваш заголовок
Подзаголовок
Калевка.
Декоративное строгание. Для профилирования разнообразных реек, кромок плоских деталей, фигарейных поверхностей филенок и т. д. Особенности конструкции: внешне похожа на зензубель, но имеет многоступенчатую подошву сложного профиля, повторяющего профиль лезвия ножа и зеркальную (обратную) форму профиля детали. Ширина колодки и профиль подошвы и лезвия бывают самыми разнообразными.

## Slide 18
Ваш заголовок
Подзаголовок
Отборник.
Профильное строгание. Для прямоугольной обработки кромок, вы сборки и разработки четвертей. Особенности конструкции: малогабаритный рубанок, состоящий из корпуса из алюминиевых сплавов, стального ножа и прижима, а также из упора, закрепленного на корпусе двумя винтами. Ширина ножа — 35 мм. Размер выбираемого фальца — до 12,5 мм (+/- 2 мм).

## Slide 19
Ваш заголовок
Подзаголовок
Цикля.
Плоское строгание. Для отделки больших плоскостей, выравнивания и заглаживания мелких неровностей и заусенцев. Цикли с ручкой широко применяют при циклевании паркета. Цикли с корпусом чаще используют для зачистки шпона. Особенности конструкции: тонкая (0,7–1 мм) стальная пластинка шириной 25–30 мм, края которой слегка закруглены и заточены для соскабливания тонкой стружки.

## Slide 20
Ваш заголовок
Подзаголовок
Плоское строгание. Для рифления поверхностей, необходимого при фанеровании и при склеивании очень твердых пород древесины. Используют при строгании свилеватой поверхности твердых пород (красное и особенно черное дерево). Особенности конструкции: имеет один нож, режущая кромка которого со стороны, противоположной фаске, покрыта мелкой насечкой, создающей зубчики на режущей кромке. Зубчики цинубеля при строгании снимают очень узкую (ширина — 0,8–1 мм) стружку. В результате поверхность становится рифленой. После цинубления поверхность зачищают циклей.
Цинубель.

## Slide 21
Ваш заголовок
Подзаголовок
Плоское строгание. Для окончательной зачистки торцов, древесины со свилеватостью и задирами. Особенности конструкции: внешне напоминает двойной рубанок, но отличается от него укороченной (до 180–200 мм) колодкой и увеличенным (до 60°) наклоном ножа (угол резания) при ширине лезвия 45–50 мм. Имеет укрепленный корпус. Колодку шлифтика иногда делают слегка овальной (лодочка). Строгает чисто из-за большого угла резания, наличия стружколома и небольшой толщины снимаемого слоя древесины.
Шлифтик.

## Slide 22
Ваш заголовок
Подзаголовок
Данная презентация составлена на основе учебника:
Технология. Индустриальные технологии: 5 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. – М.:Вентана-Граф, 2012.
Также при подготовке данной презентации были использованы материалы из интернет источников.
Саранск - 2015