## Slide 1: ПЛЕТЕНИЕ ИЗ СОЛОМКИ
изготовление сувенира «Птичка»
По программе «Художественная работа с природным материалом» (2 год обучения)

## Slide 2: Соломенная птица
Из соломы можно сделать птиц — игрушки и декоративную скульптуру. Их связывают из нескольких пучков или собирают из отдельных плетеных деталей.

## Slide 3
Очень красивы подвесные соломенные птицы — легкие, парящие в воздухе, непрестанно вращающиеся и мерцающие золотистым блеском. Их выразительная форма диктуется рациональными конструктивными приемами, выработанными народным искусством.

## Slide 4
Наиболее проста в изготовлении традиционная для белорусского и литовского народного искусства птица — голубок. Она выполняется в технике прямого плетения.

## Slide 5: Вам понадобятся:
ножницы для обрезки соломки
нитки хлопчатобумажные для перевязки каркаса соломенной скульптуры и связывания соломин при выполнении плетенок

## Slide 6
Для изготовления этой птицы используют не только целые соломины, но и плоские соломенные ленты. Их получают при разворачивании и разглаживании соломин.

## Slide 7
Для этого нужно соломину расщепить вдоль стебля.

## Slide 8
затем соломенную трубочку расправить, приложить к столу глянцевой стороной и прогладить несколько раз кольцами ножниц, перевернуть и повторить ту же операцию.

## Slide 9: Технология изготовления
14-20 длинных соломин или соломенных лент переплести между собой в квадрат или прямоугольник по принципу прямого плетения, концы оставить незаплетенными.

## Slide 11
1
2
3
4

## Slide 12
Чтобы сделать крылья, нужно собрать в пучки соломины со сторон 1 и 2, переложить их так, чтобы они поменялись местами, и закрепить вместе перевязкой.

## Slide 16
Для шеи пучок 3 отогнуть вверх, обвить соломенной лентой и сделать перевязку на месте головы и клюва.

## Slide 18
Со стороны 4 соломины собрать в пучок, формируя хвост, и перевязать.

## Slide 19
Соломины крыльев и хвоста подравнять ножницами.

## Slide 20
При желании их можно дополнительно расщепить.

## Slide 21
Теперь птицу можно подвесить или надеть на палочку.
Ваша птица готова!