## Slide 1: Прикладные материалы

## Slide 2: Прикладные материалы
Прикладные материалы -это вспомогательные материалы, которые применяют при пошиве одежды.
Они предназначаются для придания необходимой формы изделию, обеспечение этой формы во время эксплуатации изделия, обеспечение гигиеничности и удобства при эксплуатации, повышение долговечности.

## Slide 3: Ассортимент прикладных материалов
Подкладочные материалы;
Прокладочные материалы;
  Формоустойчивые прокладочные материалы;
  Прокладочные материалы для предохранения отдельных участков одежды от растяжения;
  Ветрозащитные и утепляющие прокладочные материалы;
  Полотна для нижних воротников мужских костюмов, подокатников;
Отделочные материалы;

## Slide 4: Прикладные материалы

## Slide 5: Подкладочные материалы
Подкладочные материалы улучшают эксплуатационные свойства швейных изделий. Они оформляют одежду с изнаночной стороны и в процессе эксплуатации подвергаются интенсивному трению.

## Slide 7
Подкладочные материалы должны иметь гладкую поверхность для обеспечения удобства пользования одеждой, быть несминаемыми, стойкими к истиранию, окраска их должна быть устойчива к сухому и мокрому трению, действию пота, влажно- тепловой обработке и другим воздействиям.

## Slide 8
Подкладочные материалы не должны электризоваться, не должны иметь раздвигания нитей в швах. Они должны иметь небольшую осыпаемость и не вызывать затруднений при уходе.

## Slide 9: Подкладочные материалы

## Slide 10: Прокладочные материалы
Прокладочные материалы - это материалы, которые размещают в одежде с изнаночной стороны деталей, выкроенных из материала верха. Их используют для решения одной из следующих задач:
придание деталям верха жесткости, упругости, форма устойчивости;
предохранение отдельных участков изделия от растяжения;
снижение воздухопроницаемости одежды;
повышение теплозащитных свойств одежды.

## Slide 12: Формоустойчивые прокладочные материалы
Такие материалы используют для создания и сохранения объем ной формы костюмов, жакетов, пальто в области плечевого пояса.
Прокладки должны быть легкими, упругими, жесткими, с хорошей формообразующей и формозакрепляющей способностью. Они должны быть гигроскопичны, паро- и воздухопроницаемы, устойчивы к механическим воздействиям в условиях носки, к химчистке.
Формоустойчивые прокладки бывают клеевыми и неклеевыми.

## Slide 14: Клеевые материалы
Дублерин – это материал на тканой основе с односторонним клеевым покрытием.
Клеевая паутинка продается в виде полос определенной ширины и представляет собой клеевой материал, полученный методом формования.
Она предназначена для закрепления подогнутых краев деталей одежды.

## Slide 15
Клеевая нить представляет собой клеевое волокно. Оно получается путем вытяжки и не должна иметь утолщений и утончений.
Ее применяют для незаметного закрепления подогнутых краев деталей.

## Slide 17: Неклеевые прокладки
Неклеевые прокладки вырабатывают ткаными из льняной, полульняной, полушерстяной пряжи. Для льняных бортовок применяют льняную или оческовую пряжу.
Полульняные бортовки имеют хлопчатобумажную или хлопколавсановую основу и льняной уток либо льняную основу и полушерстяной уток.

## Slide 18: Ветрозащитные и утепляющие прокладочные материалы
В качестве ветрозащитных прокладочных материалов используют шелковые ткани поверхностной плотности 50-65 г/м2 саржевого переплетения из ацетатных или капроновых нитей.
В качестве утепляющих прокладочных материалов в одежде применяются трикотажные холстопрошивные и иглопробивные ватины, клеевые объемные и иглопробивные полотна, а также полушерстяные тканые утеплители.