Министерство образования и науки Республики Татарстан

МБОУ

«Стародрожжановская средняя общеобразовательная школа № 1»

Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках

(урок технологии в 7 классе при изучении раздела «Обработка металла и элементы машиноведения»)

Учитель технологии

высшей квалификационной категории

Тазетдинов Шамиль Хасиятуллович

2012 год

Тема: Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках

Цели:

- создать условия для изучения способов чтения и построения чертежей деталей, изготовленных на станках;

- способствовать развитию технической и графической грамотности;

- воспитание любви к техническим профессиям.

Метод: Проектный с применением информационно-коммуникационных технологий

Оборудование: образцы деталей, измерительный инструмент, компьютер, интерактивная доска.

Объект работы: компьютер с программой трехмерного моделирования «КОМПАС-3D LT V9»

Место: компьютерный класс

Ход урока

- Организационный момент

- Актуализация опорных знаний:

  - Что включает в себе графическая документация? (Чертежи, эскизы, технические рисунки)

  - Что такое эскиз? (Условное изображение предмета, выполненное от руки без соблюдения точного масштаба)

  - Что такое чертёж? (Условное изображение предмета, выполненное с помощью чертёжных инструментов с соблюдением точного масштаба)

  - Чем отличается эскиз от чертежа? (Эскиз выполняется от руки без соблюдения точного масштаба, а чертёж – с помощью чертежных инструментов с соблюдением точного масштаба. На чертеже бывает несколько видов: спереди, слева, сверху и т.д.)

  - Какие бывают чертежные инструменты? (Готовальни, циркули, угольники, рейсшины и т. д.)

  - Что такое технический рисунок? (Наглядное изображение предмета, выполненное от руки с соблюдением пропорций между частями предмета)

  - Можно ли построить чертёж без чертёжных инструментов? (Можно, на компьютере)

  - В каких программах можно построить чертёж? (Word, Paint, КОМПАС)

  - В какой программе вы предпочли бы работать сегодня на уроке? (В программе трехмерного моделирования «КОМПАС-3D LT V9»)

- Изучение новой темы

Учитель. Сегодня мы построим чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. Форма детали определяется поверхностями, которыми он ограничен. Какими же поверхностями ограничены детали, изготовленные на станках? ( Цилиндрическими, коническими, сферическими, плоскими)

Учитель.Давайте откроем программу «КОМПАС-3D LT V9» и создадим трехмерную модель детали, изготовленной  на токарном и фрезерном станках.

Класс делится на группы по 3 человека. В каждой группе по одному ученику, имеющий представление работы в программе «КОМПАС». Создание трехмерной модели, чертежа, разреза и технического рисунка ведется одновременно с учителем (на интерактивной доске) на четырех компьютерах

Технологическая карта создания трехмерной модели винтового стержня

| № | Наименование операции | Изображение на экране | Способ создания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание цилиндрической детали радиусом 10 мм, длиной 45 мм |  | Выбрать ориентацию XYZ, плоскость XY, открыть «Эскиз», пстроить окружность радиусом 10 мм, закрыть «Эскиз», выполнить операцию выдавливания |
| 2 | Выполнение фаски длиной 1мм на ребре цилиндра |  | Выделить ребро, выполнить фаску |
| 3 | Добавление цилиндра меньшего диаметра на дальнюю торцевую сторону цилиндра (точеная часть на токарном станке) |  | Повернуть цилиндр, выделить грань, открыть «Эскиз», построить окружность диаметром 6 мм, закрыть «Эскиз», выполнить операцию выдавливания. |
| 4 | Выполнение паза на ближней торцевой стороне цилиндра (участок обработки на фрезерном станке) |  | Выделить грань, открыть «Эскиз», построить прямоугольник шириной 21 мм, высотой 6 мм, закрыть «Эскиз», выполнить вырезание выдавливанием |

Технологическая карта создания чертежа винтового стержня

| № | Наименование операции | Изображение на экране | Способ создания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открыть чертеж винтового стержня |  | Открыть стандартные виды (слева или спереди) |
| 2 | Показать невидимые линии |  | Выделить вид, определить параметры вида, показать невидимые линии. |
| 3 | Указать размеры |  | Сделать вид текущим, применить линейные и диаметральные размеры |
| 4 | Создать разрез |  | На виде сверху указать двумя точками секущую плоскость, указать направление взгляда |
| 5 | Создание технического рисунка |  | Открыть стандартные виды (изометрия XYZ), лишние виды удалить |

В ходе работы находят ответы на следующие вопросы:

  - Для чего делается фаска? (Чтобы не поранить руку токаря)

  - Зачем необходимо уменьшить диаметр стержня? (Чтобы подогнать к размеру плашки)

  - На каком станке выполняется уменьшение диаметра стержня, фаска и паз? (Уменьшение диаметра и фаска – на токарном, паз – на фрезерном)

  - Где наносится штриховка? (Где секущая плоскость рассекает деталь)

- Физкультминутка. Упражнение для глаз с использованием стенда-тренажера (движение глаз вверх-вниз, вправо-влево, по движению часовой стрелки и против движения часовой стрелки, по горизонтальной восьмерке)

- Практическая часть. Самостоятельная работа по созданию собственного варианта детали, изготовленного на токарном и фрезерном станках. Создание его чертежа, разреза и технического рисунка.

- Подведение итогов. Домашнее задание. Подготовить ответ на вопрос: «Как обозначаются на чертеже линии видимого контура, невидимого контура, осевые линии, размерные линии?»