## Slide 1: ЧЕКАНКА-это искусство художественной обработки металла
Материалы:
Листовой металл толщиной 0,3-1,5 мм
Медь Золото
Серебро
Латунь
Алюминий
Сталь
Кровельное железо

## Slide 3: ЧЕКАНКУ ДЕЛАЮТ НА
*ТОЛСТОЙ РЕЗИНЕ
*СМОЛЯНАЯ
(ПЛАСТИЛИНОВАЯ) ПОДЛОЖКЕ
*НА ВОЙЛОКЕ
*ЛИПОВОЙ ИЛИ БЕРЁЗОВЫЙ КРЯЖ (ПЕНЁК)
* СВИНЦОВОЙ ПЛИТЕ

## Slide 4: ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕКАНЫ
Их изготовляют из древесины твердых пород — дуба, бука, березы в виде цилиндрических стержней с боковыми срезами по всей длине. Применяют деревянные чеканы для выколачивания высокого рельефа, опускания и выравнивания фона, особенно при работе с мягким алюминием и медью.

## Slide 5: Деревянные чеканы

## Slide 6: Металлические чеканы
Б- ЛОЩАТНИКИ
В - БОБОШНИКИ
ЧЕКАНЫ
Г- ПУРОШНИКИ
Д - КАНФАРНИК
Ж- САПОЖОК
З- ПУАСОНЫ
А-РАСХОДНИКИ

## Slide 7: ЭТАПЫ РАБОТЫ
1.Перенесение рисунка с помощью чертилки
2.Обводка контура чеканом-расходником

## Slide 8: Этапы работы
3.Опускание фона чеканом-лощатником
4.Создание объема чеканом-пурошником

## Slide 9: Этапы работы
5.Уточнение деталей чеканом -расходником
6.Отделка фона чеканом -канфарником

## Slide 10: Ответим на вопросы:
1) Что такое чеканка?
2) Каким инструментом наносят чеканку?
3) На какие предметы можно наносить чеканку?
4) Какие виды чеканки вы запомнили?
5) Как вы думаете а много ли людей занимается чеканкой и почему?