## Slide 1: Изготовление прихватки.
Лоскутное шитье
5класс
МО ленинский район Ватутинская СОШ
Учитель технологии Иовенко т.Ю.

## Slide 2: Нам понадобиться: Лоскутки разных размеров контрастных цветов, х.б. Синтипон или ватин, размер 25*25 см Нитки, иголки, булавки.

## Slide 3: Берем 4 квадратных лоскутка размером 6*6 см.

## Slide 4: 2. Соединяем лицевыми сторонами, стачиваем, припуск 0,5 см. 3. Заутюживаем на темную сторону

## Slide 5: 4. Соединяем лицевыми сторонами, скалываем. Особенно точно в месте стыка!

## Slide 6: 5. Стачиваем, припуск 0,5 см

## Slide 7: 6. Заутюживаем

## Slide 8: 7. Вырезаем полоски ткани 4 вида шириной 3,8 см, длина 25 см 8. Пришиваем к одной из сторон полоску, припуск 0,5 см

## Slide 9: 9. Заутюживаем туда куда ложится ткань

## Slide 10: 10. Обрезаем излишки ткани

## Slide 11: 11. Пришиваем на вторую сторону полоску, делаем всё также, стачиваем, заутюживаем, обрезаем

## Slide 12: 12. Повторим тоже для оставшихся двух сторон

## Slide 13: 12. Обрезаем излишки ткани

## Slide 14: 13. Вырезаем 4 полоски из двух видов ткани, шириной 3,8 см

## Slide 15: 14. Пришиваем к четырем сторонам четыре полоски, также как описано показано выше

## Slide 16: 15. Выравниваем квадрат по сторонам

## Slide 17: 16. Подбираем заднюю сторону прихватки, если ткань узковата ее можно сшить из нескольких кусочков ткани, размер должен быть больше лицевой стороны прихватки на 2 см с каждой стороны

## Slide 18: 17. Синтепон средней толщины вырезаем квадрат размером меньше задней стороны прихватки и больше лицевой стороны прихватки

## Slide 19: 18. Скалываем булавками три слоя.

## Slide 20: 19. Простегиваем шов в шов, немного раздвигая ткань, прошли до конца линии, остановились, игла опущена в ткань, подняли лапку, повернули прихватку на 90* градусов и продолжаем по другой стороне.

## Slide 21: 20. Простегали еще две стороны, остановились игла опущена в ткань, подняли лапку, повернули прихватку на 45* градусов, по диагонали перешли на другой ряд, простегиваем также шов в шов

## Slide 22: 21. Прошли последнюю сторону, остановились, игла опущена, подняли лапку, повернули прихватку на 45 градусов, простегали по диагонали, перешли к соседней грани кубика плавной скобочкой

## Slide 26: 24. Делаем петельку. Булавочка воткнута по центру диагонали на изнанке. Берем полоску 3,8 см, длиной чтобы выходила немного за край прихватки

## Slide 27: 25. Берем другую полоску ткани 15 см шириной 3,8 см, заутюживаем вдоль согнув по середине

## Slide 28: раскрываем и заутюживаем каждую сторону еще пополам

## Slide 29: Складываем

## Slide 30: Стачиваем, складываем петелькой и приутюживаем

## Slide 31: 26. Притачиваем к изнанке прихватки

## Slide 32: 27. Вставляем петельку по центру (ориентир булавка), загибаем детальку, скалываем булавками и настрачиваем.

## Slide 33: 28. Загибаем петельку и прикалываем на булавку (чтобы не мешала)

## Slide 34: 29. Берем полоски ткани шириной 3,8 см длина около 1м, для окантовки, складываем и заутюживаем вдоль по середине. 30. На одну из сторон лицевой стороной друг к другу прикалываем полоску.

## Slide 35: Настрачиваем, припуск 5-7 мм

## Slide 36: Обрезаем лишнее, оставляем от шва 5-7 мм

## Slide 37: 31. Полоску отгибаем, подгибаем на изнанку и скалываем булавками, с изнанки (игла входит в шов)

## Slide 38: 32. С лицевой стороны простегиваем шов в шов

## Slide 39: 33. Повторяем тоже для всех оставшихся трех сторон. 34. Складываем внутрь краешки и зашиваем потайным швом

## Slide 40: Дарим подарочки мамочкам, бабушкам

## Slide 41: Пользование интернет- ресурсами http://www.livemaster.ru/shlykova