## Slide 1
рукоделие
Картины из соломки
Мастер класс учителя технологии
высшей квалификационной категории
МОУ «СОШ №53» Байкуловой Валентины Васильевны

## Slide 2
Аппликации ,картины из соломки
Аппликация — (лат. applicatio — прикладывание), способ создания изображения путём наклеивания на некую поверхность отдельных элементов из материалов другого цвета или фактуры.
Аппликация из соломы отлично вписывается в интерьеры современных помещений домов, и квартир. Сувениры, декорированные соломой - красивый приятный подарок.

## Slide 3
Аппликации ,картины из соломки
Мир развивается всё ускоряющимися темпами. На современном рынке можно найти практически всё. Но иногда бывает такое, что невозможно подобрать что-то подходящее и по вкусу, и по стоимости. Купить картину может каждый. Намного оригинальнее сделать ее своими руками из природного материала - соломки.
В такой картине будет все время ощущаться тепло человеческих рук.

## Slide 4
Аппликации ,картины из соломки
Для работы можно использовать следующий природный материал:
Овес
Рожь
Пшеницу
Ячмень

## Slide 5
Аппликации ,картины из соломки
Соломку заготавливают впрок осенью перед уборкой урожая .Из – под комбайна использовать соломку нельзя, т.к она бывает раздавленной и не подходит для работы.

## Slide 6
Аппликации ,картины из соломки
Для работы подходят 2 и 3 междоузлия ,сами же узлы вырезаются.
Соломина завернута в лист, который флористы называют рубашкой соломки. Эта рубашка очень полезна в работе, ею изображают небо, воду, она хорошо имитирует дерево .

## Slide 7
Аппликации ,картины из соломки
- разглаженные стебли злаковых культур;
- бархатная бумага;
- клей ПВА;
бумага;
калька;
-тряпочка;
- рамка
Для выполнения аппликации необходимы следующие материалы:

## Slide 8
Аппликации ,картины из соломки
Для выполнения аппликации необходимы следующие инструменты :
ножницы (большие и маленькие маникюрные);
утюг, прибор для выжигания;
гладильная доска, лучше жесткая (для разглаживания соломенных лент);
кисточка, карандаш

## Slide 9
Аппликации ,картины из соломки
Подготовка соломки для работы горячим способом
соломку залить горячей водой и кипятить минут 20;
разрезать соломку вдоль;
разгладить горячим утюгом с внутренней стороны

## Slide 10
Аппликации ,картины из соломки
Вот такие ленты получаются после проглаживания соломки утюгом

## Slide 11
Аппликации ,картины из соломки
В работе с соломкой есть какая – то магическая притягательность. Этот теплый, солнечный материал будто имеет колдовскую силу, и тот, кто однажды пробовал клеить из соломки, становится страстным поклонником этого вида художественного ремесла.

## Slide 12
Аппликации ,картины из соломки
Перевести рисунок на кальку

## Slide 13
Аппликации ,картины из соломки
Соломенную ленту смазать клеем и наклеить на кальку, выступивший клей - убрать тряпочкой
Вырезать детали по контуру

## Slide 14
Аппликации ,картины из соломки
Наши работы