## Slide 1: Измерение напряжения на различных участках электрической цепи
Лабораторная работа № 4

## Slide 2: Цель работы
Измерить напряжение на участке цепи, состоящих из двух последовательно соединенных спиралей, и сравнить его с напряжением на концах каждой спирали.

## Slide 3: Приборы и материалы
- источник питания
- спирали-резисторы
- низковольтная лампа на подставке
вольтметр
ключ
соединительные провода

## Slide 4: Источник питания

## Slide 5: Спираль-резистор

## Slide 6: Низковольтная лампа

## Slide 7: вольтметр

## Slide 8: ключ

## Slide 9: Соединительные провода

## Slide 10: Ход работы
1. Соберите цепь из источника пи-тания, спиралей, лампы и ключа, соединив все приборы последо-вательно.
Замкните ключ.

## Slide 11: Ход работы
2. Измерьте напряжение U1 на концах первой спирали.

## Slide 12: Ход работы
3. Измерьте напряжение U2 на концах второй спирали.

## Slide 13: Ход работы
4. Измерьте напряжение U на участке цепи, состоящих из двух спиралей.

## Slide 14
5. Вычислите сумму напряжений U1+U2 на обеих спиралях и сравните ее с напряжением U.

## Slide 15
Сделайте
вывод

## Slide 16
Начертите схему собранной вами цепи и покажите на ней, куда подключается вольтметр при измерении напряжения на каждой спирали и на двух спиралях.

## Slide 17
Измерьте напряжение на полюсах источника питания и на зажимах лампы. Сравните эти напряжения.