## Slide 1: Лабораторная работа
Измерение удельной теплоемкости твердого тела

## Slide 2: Цель работы
Определить удельную теплоемкость металлического цилиндра

## Slide 3: Приборы и материалы
- стакан с холодной водой;
- калориметр;
- термометр;
- весы;
- гири;
- металлический цилиндр на
нити
- сосуд с горячей водой

## Slide 4: Стакан с водой

## Slide 5: калориметр

## Slide 6: термометр

## Slide 7: весы

## Slide 8: гири

## Slide 9: Металлический цилиндр на нити

## Slide 10: Сосуд с горячей водой

## Slide 11: Ход работы
1. налейте в ка-лориметр воду массой 100-150г комнатной температуры. Измерьте температуру воды.

## Slide 12: Ход работы
2. Нагрейте ци -линдр в сосуде с горячей водой. Измерьте ее температуру (эта температура будет начальной температурой цилиндра. Затем опустите его в калориметр с холодной водой.

## Slide 13: Ход работы
3. Измерьте температуру в калориметре после опускания цилиндра.

## Slide 14: Ход работы
4.С помощью весов определите массу алюминиевого цилиндра, предварительно обсушив его.

## Slide 15: 5. Все данные измерений занесите в таблицу
Масса воды в калори-метре, m1, | Начальная температура воды, t1,⁰C | Масса цилиндра, m2, | Начальная температура, t2, ⁰C | Общая темпера-тура ци- линдра, t, ⁰C

## Slide 16: Рассчитайте:
Количество теплоты Q1,которое получила вода при нагревании
С1 – удельная теплоемкость воды

## Slide 17: Рассчитайте:
Количество теплоты, отданное металлическим цилиндром при охлаждении:
С2 – удельная теплоемкость вещества цилиндра, значение которой надо определить.

## Slide 18
Зная, что количество теплоты, полученное водой при нагревании, равно количеству теплоты, отданному цилиндром при охлаждении, можно записать:

## Slide 19
Тогда с2- удельную теплоемкость вещества, из которого изготовлен цилиндр, можно подсчитать по формуле
Рассчитайте удельную теплоемкость
дельную теплоемкость вещества, из которого изготовлен цилиндр. Сравните ее с табличным значением.