## Slide 1: Построение профиля рельефа местности Автор: Колоколова Н.Л., учитель географии МБУ лицея №37 г.о. Тольятти г.о. Тольятти 2013

## Slide 2: Постройте профиль рельефа местности по линии А – В. Для этого перенесите основу для построения профиля на бланк ответов № 2, используя горизонтальный масштаб в 1 см 50 м и вертикальный масштаб в 1 см 5 м. Укажите на профиле знаком «Х» положение родника.

## Slide 3: Приступая к построению профиля, обращаем внимание на масштаб плана. Определяем самую высокую и низкую точки высоты по линии профиля. Приложили край листа бумаги (линейки) к линии, соединяющие заданные точки, отметили черточками горизонтали через которые проходит наше направление, подписывая их отметки.
155 м
150 м
145 м
150 м
145 м

## Slide 4: 1. Приложили к горизонтальной линии, где будете строить профиль. Так как у нас масштаб в 2 раза крупнее, то мы расстояние между двумя соседними вертикалями будем откладывать по горизонтали в 2 раза больше. 2. Восстанавливаем перпендикуляры до пересечения с соответствующими горизонталями. Эти пресечения дадут ряд точек, их соединяют плавной кривой, которая и выразит профиль местности. 3. Две точки имеют одинаковые отметки высот, а между ними лежит отрицательная форма рельефа (в нашем случае родник), тогда линия, соединяющая точки с одинаковой высотой, должна быть вогнутой.
155
150
145
145
150
145

## Slide 5
1) На рисунке в ответе длина горизонтальной линии основы
профиля равна 80 ± 2 мм, и расстояние от левой вертикальной оси
до родника – 29 ± 2 мм.
2) Форма профиля в основном совпадает с эталоном.
3) На участке 1 склон круче, чем на участке 2
Ответ включает все три названных выше элемента - 2 балла
Ответ включает один (1-й)
ИЛИ
два (любые) из названных выше элементов – 1 балл
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
выставления оценок в 1 и 2 балла - 0 баллов