Лабораторная работа №6.

Тема: «Градуирование пружины и измерение сил динамометром.»

Цель работы: научиться градуировать пружину, получать шкалу с любой (заданной) ценой деления и с ее помощью измерять силы.

Цели урока:

·	Образовательная: познакомиться с прибором для измерения силы, его устройством и принципом действия, научиться измерять силы динамометром.

·	Развивающая: развивать навыки экспериментальной работы, умение применять знания в нестандартных ситуациях, творческие способности учащихся к исследовательскому труду. Формирование умения высказывать умозаключения; развитие самостоятельности в суждениях.

·	Воспитательная: воспитывать умение работать в группе, коммуникабельность, любознательность, трудолюбие и аккуратность, воспитание инициативы и самостоятельности в достижении поставленной цели.

Тип урока: комбинированный

Оборудование: динамометр, шкала которого закрыта бумагой; набор грузов; штатив с муфтой.

Правила техники безопасности

1.	Будьте осторожны при работе с растянутой пружиной.

2.	Не роняйте и не бросайте грузы.

Орг. момент.

Приветствие, выявление отсутствующих, проверка готовности учащихся к уроку.

Сегодня на уроке вам предстоит:

·	познакомиться с новым измерительным прибором,

·	рассмотреть принцип его действия,

·	научиться пользоваться им,

·	выполнить практическое задание.

·	Разгадайте кроссворд и вы получите ключевое слово, то с каким прибором вам предстоит сегодня работать.

·	1.

·	2. Мера взаимодействия тел.

·	3. Единицы измерения силы.

·	4.Молекулы состоят.

·	5. Мера инертности тела, которая измеряется на весах.

·	6. Величина  которую можно измерить с помощью мензурки.

·	7. Основная единица длины в Международной системе единиц.

·	8.  Я под мышкой посижу  и что делать укажу или разрешу гулять, или уложу в кровать.

9.

10. Крашенное коромысло через реку повисло.

Ход работы:

Собственно градуировка это и есть получение шкалы с заданной точностью. Из любого предмета с плоской поверхностью можно сделать импровизированную линейку, приложив к нему предмет известного размера, сделав отметки и разбив расстояние между ними на нужное количество равных промежутков. В этом случае ценой деления будет отношение размера предмета к числу этих промежутков.  Вы же будете в ходе лабораторной работы градуировать пружину динамометра.

Ход работы подробно описан в учебнике. Расстояния между соседними отметками вашей шкалы будут практически одинаковы, поскольку удлинение пружины под действием приложенной силы изменяется прямо пропорционально изменению силы. Груз 100 г (0,1 кг.) растягивает пружину с силой в 1 Н. Соответственно, 2 груза в 200 г (0,2 кг.) растягивают пружину с силой в 2 Н, а 3 груза в 300г.( 0,3кг.)  растягивают пружину с силой в 3 Н . Чтобы получить цену деления шкалы динамометра равную 0,1 Н, нужно разделить промежутки между соседними полученными делениями на 10 равных частей (при помощи линейки).

С помощью такого проградуированного динамометра вы сможете измерить вес различных предметов.

1.	Закрепите в штативе динамометр с закрытой шкалой.

2.	При нерастянутой пружине отметьте на бумаге нулевое деление напротив стрелки.

3.	Подвесьте к пружине груз массой 100г. Отметьте положение стрелки и поставьте отметку 1Н.

4.	С помощью 2-х и 3-х грузов получите деления 2Н и 3Н.

5.	Снимите динамометр со штатива. Измерьте расстояние между обозначениями 0 и 1Н,  1Н и 2Н, 2 Н и 3Н. Уточните, получили ли Вы равномерную шкалу. Запишите результаты.

6.	Проградуируйте шкалу динамометра. Получите шкалу с ценой деления 0,1Н. Обозначьте единицу измерения на шкале.

7.	Снова укрепите динамометр в штативе.

8.	Измерьте Вашим динамометром вес нескольких тел.

9.	Результаты измерений запишите в таблицу.

| № опыта | Название тела | Вес тела, Н |
| --- | --- | --- |

10. Снимите шкалу динамометра и сравните её с той, которая есть на приборе. Поясните возможные расхождения. Вложите Вашу шкалу в тетрадь. Напишите вывод.

Ответы на кроссворд:

1.диффузия

2.сила

3.Ньютон

4.атом

5масса

6.объем

7.метр

8.термометр

9. траектория

10.радуга

Закрепление.

·	С каким прибором вы сегодня познакомились?

·	Что значит проградуировать прибор?

·	Что измеряют с помощью динамометра?

Итог урока

Итак, мы с вами познакомились с прибором для измерения силы, и принципом его действия, научились измерять силу с помощью динамометра.

Домашнее задание: § 30, упр.11