## Slide 1
Знатоки автомата Калашникова
Презентацию выполнил преподаватель-организатор ОБЖ ФГКОУ СОШ №24 МО РФ
Соколов Владимир Алексеевич

## Slide 2
Тема:
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова.

## Slide 3: Цели урока: Сформировать у обучающихся преставление о назначении, боевых свойствах АК-74, устройстве его частей и механизмов, а так же умение и навыки при обращении с оружием. Задачи урока: Образовательные Познакомить обучающихся с назначением, боевыми свойствами АК-74 и устройством его частей и механизмов. Сформировать представления об автоматическом действии автомата АК-74. Научить выполнять неполную разборку и сборку после неполной разборки автомата АК-74. Развивающие Развивать интеллектуальные качества обучающихся, познавательный интерес и компетенции в области военной подготовки. Развивать волевые качества обучающихся, самостоятельность, умение преодолевать трудности, используя для этого проблемные ситуации, творческие задания, дискуссии. Воспитательные Воспитывать у учащихся патриотические качества, позитивное отношение к военной службе, прививать ценностное отношение к Отечеству.

## Slide 4: Жизнь и творчество Михаила Тимофеевича Калашникова
Дата рождения: 10 ноября 1919 года, семнадцатый ребенок в семье.
Место рождения: село Курья Алтайского края.
Семья: мать - Александра Фроловна Калашникова, отец - Тимофей Александрович Калашников.
Историческая справка: в 1930 году семья, признанная кулаческой, сослана в Томскую область, посёлок Нижняя Моховая.
Интересы: техника, устройство и принципы работы разных механизмов.

## Slide 5: Первый пистолет-пулемет М.Т. Клашникова
«Пистолет-пулемёт Калашникова в изготовлении сложнее и дороже, чем ППШ и ППС, и требует применения дефицитных и медленных фрезерных работ. Поэтому, несмотря на многие подкупающие стороны (малый вес, малая длина, наличие одиночного огня, удачное совмещение переводчика и предохранителя, компактный шомпол и пр.), в настоящем виде своём промышленного интереса не представляет…»
ПП Калашникова обр. 1942 года.
Заключение специалистов Главного Артиллерийского Управления РККА

## Slide 6
С 1942 года Калашников работает на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения (НИПСМВО) Главного Артиллерийского управления РККА.
В 1944 году он создал опытный образец самозарядного карабина, который частично послужил прототипом для создания автомата.
С 1945 года Михаил начал разработку автоматического оружия под промежуточный патрон 7,62×39 образца 1943 года.
В 1947 году автомат Калашникова победил в конкурсе и был принят на вооружение.
Ак-47

## Slide 7
Ак-74М
РПК-74
АКС-74У
ПКМ
АК-101
АК-102
АК-105
Последующие разработки стрелкового оружия М.Т. Калашникова

## Slide 8
Флаг страны Мозамбик Герб страны Мозамбик Герб страны Зимбабве
Автоматы и пулемёты М.Т.Калашникова находятся на вооружении армий более чем пятидесяти стран мира.
АК-47 на флагах и гербах различных стран.
Встреча Калашникова с Юджином Стоунером

## Slide 9
Из-за своей простоты, хороших боевых качеств и надежности автомат Калашникова пользуется огромной популярностью в мире. По самым скромным подсчетам в мире насчитывается 100 миллионов штук автоматов Калашникова.

## Slide 10: 5.45 мм автомат Калашникова (АК-74) является индивидуальным оружием. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

## Slide 11
Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож.
Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автомату присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный НСПУ.

## Slide 12
Для стрельбы из автомата АК-74 применяются патроны с обыкновенными (стальной сердечник) и трассирующими пулями.
Обыкновенная пуля состоит из оболочки, стального сердечника и свинцовой рубашки.
Трассирующая - из оболочки, свинцового сердечника, стаканчика и трассирующего состава.

## Slide 13
Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведётся короткими ( до5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью – 30 патронов.

## Slide 14
БОЕВЫЕ СВОЙСТВА АК-74
- Калибр АК-74 …………………………………………………………….........5,45 мм
- Прицельная дальность стрельбы из автомата ……………... ...........1000 м.
Наиболее действенный огонь:
по наземным целям до……………………………………………… 500 м.
по воздушным целям до……………………………..…………….. 500 м.
- Начальная скорость полета пули ……………………………………….. 900 м/с
- Убойное действие пули сохраняется на дальности до…………….. 1350 м.
- Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям
ведется на дальности до………………………………………….. 1000 м.
Боевая скорострельность:
одиночными до…………………………………………………….40 в/мин
очередью до………………………………………………………. 100 в/мин
- Темп стрельбы около…………………………………………………… 600 в/мин.
Дальность прямого выстрела:
по грудной фигуре……………………………………………………440 м.
по бегущей фигуре …………………………………………………..625 м.
Вес автомата без штык - ножа со снаряженным пластмассовым
магазином ……………………………………………………………… 3.6 кг.
вес штык - ножа с ножнами ……………………………………..…490гр
- Емкость магазина:……………… ………………………………………. 30 патрон.
- Число нарезов в канале ствола ………………………………………………. 4

## Slide 15
Общее устройство АК-74
Ствол служит для направления полета пули.
Камера служит для направления пороховых газов из ствола на газовый поршень затворной рамы.
Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора.

## Slide 16: «Секретная шифровка»
ТЛВСО, РИПЛЕЦ, ЛАДРИКП, ТВОРАЗ, ЕВЦЕЬ, ШАКУМ,
РАПТНО, ЯУЛП,
ЛОМПОШ, БКАУРТ.

## Slide 17: «Исчезнувшие слова».
Дополнить фразу:
1. «Автомат ___________________предназначен для _______________живой силы_____________.
2. «В _____________ бою к ___________________
присоединяется ____________ - ____________.

## Slide 18
При разборке и сборке автомата необходимо соблюдать следующие правила:
1. Разборку и сборку производить на столе или скамейке, а в поле - на чистой подстилке;
2. Части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;
3. При сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не перепутать их с частями других автоматов

## Slide 32: Внимательно посмотрите на рисунки. Из предложенных вариантов названий основных частей и механизмов автомата выберите один, с вашей точки зрения, правильный:
1.
а) ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением и прикладом;
б) ствол с прицелом и ложем;
в) ствол с газовой камерой, прицельным приспособлением и прикладом.
2.
а) ствольная коробка;
б) крышка ствольной коробки;
в) газовая трубка.

## Slide 33: Внимательно посмотрите на рисунки. Из предложенных вариантов названий основных частей и механизмов автомата выберите один, с вашей точки зрения, правильный:
3.
а) штык-нож;
б) штык;
в) штык-тесак.
4.
а) возвратная пружина;
б) механизм возврата;
в) возвратный механизм.

## Slide 34: Внимательно посмотрите на рисунки. Из предложенных вариантов названий основных частей и механизмов автомата выберите один, с вашей точки зрения, правильный:
5.
а) затворная рама с газовым поршнем;
б) газовый поршень;
в) рама для запирания канала ствола.
6.
а) ствольная накладка с газовой трубкой;
б) газовая трубка со ствольной накладкой;
в) газовая трубка.

## Slide 35: Внимательно посмотрите на рисунки. Из предложенных вариантов названий основных частей и механизмов автомата выберите один, с вашей точки зрения, правильный:
7.
а) затвор;
б) боек;
в) затворное устройство.
8.
а) ершик для чистки канала ствола;
б) выколотка;
в) шомпол.

## Slide 36: Внимательно посмотрите на рисунки. Из предложенных вариантов названий основных частей и механизмов автомата выберите один, с вашей точки зрения, правильный:
9.
а) цевье;
б) газовая трубка;
в) ствольная накладка.
10.
а) корпус магазина;
б) подаватель патронов;
в) магазин.
11.
а) пенал с принадлежностью;
б) затвор;
в) принадлежность.

## Slide 37: Какая из предложенных операций неполной разборки автомата изображена на рисунках в каждом варианте?
12.
а) присоединение магазина;
б) отделение магазина;
в) отделение цевья.
13.
а) отделение шомпола;
б) присоединение шомпола;
в) отделение газовой камеры.

## Slide 38: Какая из предложенных операций неполной разборки автомата изображена на рисунках в каждом варианте?
14.
а) отделение приклада.
б) отделение ствольной рамы;
в) отделение крышки ствольной коробки;
15.
а) отделение возвратного механизма;
б) отделение приклада;
в) отделение затворной рамы с затвором.

## Slide 39: Какая из предложенных операций неполной разборки автомата изображена на рисунках в каждом варианте?
16.
а) отделение затвора от затворной рамы;
б) отделение затвора;
в) отделение затворной рамы с затвором.
17.
а) отделение затвора от затворной рамы;
б) отделение затворной рамы и затвора;
в) отделение затворной рамы от затвора.

## Slide 40: «Распредели по порядку»
Распределите операции в порядке их выполнения при неполной разборке автомата (ответ представьте последовательностью букв, например: в, а... :
А) отделяют затворную раму с затвором;
Б) отделяют шомпол;
В) отделяют газовую трубку со ствольной накладкой;
Г) отделяют магазин;
Д) отделяют возвратный механизм;
Е) отделяют затвор от затворной рамы;
Ж) вынимают пенал с принадлежностью;
З) отделяют крышку ствольной коробки.

## Slide 41: Кроссворд

## Slide 42
Кроссворд