Аннотация урока.

Урок   «Обработка накладных карманов»  в 5 классе,  включен по программе в раздел «Проектирование и изготовление рабочей одежды». По программе на урок отводится  2 часа. Урок – объяснение нового материала с практическим закреплением.

Уроки изготовления одежды являются наиболее сложными во всей программе технологии, так как девочкам в пятом классе уже приходится обращаться к швейной машине. Приходится запоминать много терминов, а также выполнять практическую работу по обработке изделия.

Поэтому, чтобы повысить положительную мотивацию к таким урокам, я решила обратиться к помощи компьютера.

Использование компьютера позволяет с одной стороны, активизировать внимание учащихся и усиливает интерес к уроку, а с другой – облегчает работу учащихся и учителя. Так, применение компьютерных технологий, в частности презентация, как наглядное пособие, помогает учителю излагать материал, позволяет наглядно продемонстрировать учащимся  различные виды карманов, правильные приемы работы и их последовательность в обработке накладных карманов, развивает навыки наблюдения и анализ формы предметов, обеспечивает прочное усвоение учащимися знаний, повышает интерес к предмету. Для показа слайдов используется специальный проектор, подключаемый к компьютеру и экран.

Данный урок развивает интерес и положительную мотивацию к процессу изучения предмета технология.

Цель урока достигнута, благодаря использованию современных технических средств обучения.

Тема:  Обработка накладных карманов

Технологии 5 класс

Цели урока:

расширить производственные представления учащихся о процессе изготовления рабочей одежды, познакомив их с различными видами карманов, формировать умения учащихся по правильному выполнению обработки накладных карманов с соблюдением технологической последовательности и правил техники безопасности;

совершенствовать моторные навыки, умение работать на швейной машине; формировать у пятиклассниц культуру общения, умение  слушать; учить сотрудничеству с людьми;

воспитывать трудолюбие и самостоятельность.

Методы проведения занятия: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый.

Наглядные       пособия:       образцы      поузловой      обработки       кармана, инструкционные карты.

Оборудование и материалы:

раздаточный материал по теме: «Обработка накладных карманов» и «Машиноведение», швейная машина, рабочая коробка, детали кроя, компьютер, проектор, экран

ХОД УРОКА

I.	Организационно-подготовительная часть:

приветствие;

проверка наличия учащихся, назначение дежурных;

проверка готовности учащихся к уроку;

II.	Введение в тему

Сегодня на уроке мы продолжаем тему  фартука. Обратите внимание, на доске весит фартук.

(Слайд №1)

- Давайте вспомним, к какому виду одежды относится фартук? (рабочий вид одежды)

- Из каких деталей состоит фартук? (нагрудник, бретели, пояс, нижняя часть фартука)

- Какую часть фартука мы уже с вами обработали? (нижняя часть фартука)

- Какие швы можно использовать для обработки боковых сторон и низа фартука? (шов в подгибку с открытым срезом, шов в подгибку с закрытым срезом)

- Какой это шов: краевой или соединительный?

Для сравнения я вам хочу показать еще один фартук.

(Слайд №2)

1. Скажите, чем эти фартуки отличаются друг от друга? (на одном есть карманы, а на другом нет)

- А как вы думаете, нужны ли для фартука (рабочей одежды) карманы?

- Применяется ли карман в других видах одежды? Да, карман - это необходимый элемент одежды.

Карман - это пришитый к одежде мешочек для ношения при себе мелких вещей, денег. (Слайд №3)

О том, что карман известен как элемент одежды очень давно, можно судить по русским пословица и поговоркам. (Слайд №4)

- «У Варвары все в кармане»,

- «Считай деньги в своем кармане»,

- «Не надейся Роман на чужой карман»,

- «Из чужого кармана платить легко»,

- «Поля в галунах, а карманы в дырах»,

- «Чего не досмотришь, то карманом доложишь»,

- «За словом в карман не лезет».

Итак, сегодня на уроке мы с вами познакомимся с различными видами карманов, получим знания по правильному выполнению обработки накладных карманов  с соблюдением технологической последовательности и правил техники безопасности. (Слайд №6)

Итак, тема нашего урока: "Обработка накладных карманов».  (Слайд №5)

III. Изучение нового материала

1.	Виды карманов:

Карманы отражают все нюансы современной моды, являются одновременно

и функциональной деталью и отделкой, которая может украсить и изменить

швейное   изделие.   Кроме  декоративного   назначения,   карманы   имеют  и

практическое   применение   -   служат  для  размещения   в   них   небольших

предметов.  (Слайд №7)

По характеру технологической обработки карманы могут быть прорезные и накладные.  (Слайд №8)

Прорезные карманы могут быть с клапанами, без клапанов («в рамку»),  с

застежкой-молнией.  (Слайд №9)  В   зависимости   от   выбранного   фасона   прорезные   карманы иногда оформляются в складках или швах. (Слайд №10)

Самыми     распространенными     являются     накладные     карманы,     они

применяются во всех видах одежды. По месту расположения различают

наружные и внутренние, нагрудные, боковые карманы. Накладные карманы

могут быть различной формы и иметь разнообразную отделку:  складки,

вставки,  оборки,  планки,  вышивку,  аппликацию, тесьму,  пуговицы.  Для

обработки верхнего среза применяют различные способы - шов в подгибку  с

открытым  или  закрытым  срезами  (в  зависимости  от  структуры  ткани),

обтачку, отделочную тесьму, рулик и т.д.   (Слайд №11,12,13)   (демонстрационный материал)

Беседа с классом по ходу объяснения учителя:

- Какие виды карманов использованы в вашей одежде?

Встаньте,   пожалуйста,   те   учащиеся,      у   кого   в   одежде   использованы

прорезные карманы, карманы в швах, накладные карманы.

2.	Основные детали накладного кармана:
собственно деталь накладного кармана;

отделочные детали для оформления входа в карман – листочки, обтачки, клапаны и т.д.

В нашем случае необходима только деталь накладного кармана, которая раскроена с учётом припуска на обработку верхнего среза.

3.   Технологическая последовательность обработки накладного кармана: (Слайд №14,15,16)

Работа учащихся с технологической картой.  Изучите последовательность обработки кармана, внимательно рассмотрите рисунки.

Инструкционная карта  №1

– Какие термины вы встретили в инструкционной карте? Запишите их в тетрадь (заутюжь, сметай, обтачай, заметай, застрочи, приутюжь). (Слайд №17)  Каждая из терминологий представляет определенную работу: ручную, машинную и утюжильную.

– Какие виды швов мы будем использовать при обработке накладного кармана? (Верхний срез – обтачной (боковая часть) и в подгибку с закрытым срезом; боковой и нижний – в подгибку с открытым срезом).

Запишите последовательность обработки кармана в тетрадь. (Слайд №18)

- Перегнуть припуск на обработку верхнего среза кармана на лицевую сторону, подвернуть на 1 см и заутюжить.

- Сметать и обтачать углы кармана на величину припуска по боковым сторонам кармана (1,5  см).

- Удалить смёточные стежки, вывернуть обработанный припуск на изнаночную сторону, выправить уголки. Заметать и застрочить верхний срез кармана на расстоянии 1-2 мм от края. Удалить намётку и произвести ВТО.

- Заметать по намеченным линиям боковые и нижний срезы кармана (подвернуть срезы на 1,5 см. и заметать на 0,5 см. от сгиба). Приутюжить карман с изнаночной стороны.

Озвучить проделанную работу. После объяснения (с использованием образцов) и показа каждого из этапов поузловой обработки необходимо узнать у учеников, все ли им понятно, если что-то не ясно, пояснить индивидуально.

4. Требования к внешнему виду готового кармана:

Части кармана должны быть симметричны, углы кармана должны быть прямыми (90 ?), одинаковой формы, машинная строчка – ровной, аккуратной, с соблюдением величины припуска. Длина смёточных стежков около 1см.  На каждом этапе работы сравнивайте своё изделие с эталонным образцом.

IV. Повторение ранее изученного материала

Работа на швейной машине постоянно вызывает затруднения, давайте повторим последовательность действий при работе на швейной машине (используются карточки) и последовательность заправки верхней нити.

1) Установите последовательность действий при начале работы на швейной машине: (Слайд №19,20)

а) заправить шпульку в шпульный колпачок;

б) плавно нажать на педаль реостата для получения требуемой скорости шитья;

в) вытянуть наверх нижнюю нить;

г) установить шпульный колпачок в челночное устройство;

д) опустить прижимную лапку;

е) заправить верхнюю нить;

ж) установить иглу на ткань.

Ответ: е), а), г), в), ж), д), б).

2)  Установить последовательность заправки верхней нити: (Слайд № 21,22)

а)	пропустите нить через шайбы регулятора натяжения верхней нити и
компенсаторную пружину;

б)	проведите нить через нитенаправитель;

в)	поместите катушку на стержень;

г)	проведите через нитенаправители и вставьте в игольное ушко.

д)	вставьте нить в отверстие нитепритягивателя;
Ответ: в), б), а), д), г).

V.	Практическая работа    «Обработка накладных карманов».

1)	Вводный инструктаж.

О чем надо все время помнить, чтобы работа доставляла нам удовольствие, а не причиняла вред.

Правильно, надо на каждом этапе нашей работы соблюдать правила ТБ. При работе с утюгом? С иглой и ножницами? На швейной машине? (Слайд №23)

- Текущее инструктирование, контроль учителя за проведением работ.

- Самоконтроль, контроль качества готового изделия учителем. Самоконтроль:   карман должен быть симметричным, углы кармана должны быть  прямыми  (90?),   одинаковой  формы,  машинная  строчка -  ровной, аккуратной, с соблюдением величины припуска, длина стежка.

Похвала,   поддержка   в   течение   урока:   "Молодцы!      Посмотрите,   какая хорошая работа!"

VI. Итоги урока (выставление отметок)

Сделайте обобщение пройденного материала  (демонстрация работ), анализ допущенных отклонений и оценка работы.

VII. Домашнее задание

Уборка кабинета дежурными

Раздаточный материал

1) Установите последовательность действий при начале работы на швейной машине:

а) заправить шпульку в шпульный колпачок;

б) плавно нажать на педаль реостата для получения требуемой скорости шитья;

в) вытянуть наверх нижнюю нить;

г) установить шпульный колпачок в челночное устройство;

д) опустить прижимную лапку;

е) заправить верхнюю нить;

ж) установить иглу на ткань.

Ответ: …), …), …), …), …), …), …).

2)  Установить последовательность заправки верхней нити:

а)	пропустите нить через шайбы регулятора натяжения верхней нити и
компенсаторную пружину;

б)	проведите нить через нитенаправитель;

в)	поместите катушку на стержень;

г)	проведите через нитенаправители и вставьте в игольное ушко;

д) вставьте нить в отверстие нитепритягивателя.

Ответ: …), …), …), …), …)

Методические рекомендации к проведению урока

Для показа слайдов используется компьютер, проектор, экран.

Технология: учебник для учащихся 5 класса/ Под ред. В.Д.Симоненко.  - М.: «Вентана - Граф», 1998.

Технология 5 класс (девочки). Поурочные планы по учебнику «Технология. 5 класс» В.Д.Симоненко. Часть 1./ Сост. Н.Б Голондарева – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003.

Ресурсы сети  Интернета.

Описание конкурсных материалов

| Автор (ФИО,ОУ,должность) | Шарифуллина Гульназ Гаязетдиновна, учитель технологии |
| --- | --- |
| Название | Урок творчества |
| Форма | Презентация |
| Учебный предмет, класс | Технология, 5 класс |
| Название темы или раздела учебного курса | Обработка накладных карманов, раздел «Проектирование и изготовление рабочей одежды». |
| Программные средства, с помощью которых создан дидактический материал | Дидактический материал (слайды) создан с помощью приложения Microsoft Power Point. |
| Цели, задачи дидактического материала | - наглядно продемонстрировать учащимся правильные приемы работы и последовательность выполнения каждой операции по обработке карманов; |
| Содержание дидактического материала (раскрыть подробно) | Название слайдов: - Вопросы для повторения - Вопросы, подводящие к теме урока - Определение кармана - Пословицы и поговорки о кармане - Тема урока - Цели урока - Назначение карманов - Виды карманов: Прорезные карманы: - Карманы в швах или складках изделий - Карманы накладные разной формы - Карманы накладные разной формы и разнообразной отделки - Инструкционная карта обработка накладных карманов - Последовательность обработки - Вопросы для повторения последовательности действий при работе на швейной машине - Повторение правил техники безопасности |
| Ресурсы дидактического материала (видео-фото, графические изображения, звуковые файлы, ссылки, анимационные и другие эффекты и т.п.) | Графические изображения |
| Используемые источники информации (литература, Интернет, ЦОР и др.) | Технология: учебник для учащихся 5 класса/ Под ред. В.Д.Симоненко. - М.: «Вентана - Граф», 1998. Технология 5 класс (девочки). Поурочные планы по учебнику «Технология. 5 класс» В.Д.Симоненко. Часть 1./ Сост. Н.Б Голондарева – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003. Интернет |
| Возможности использования дидактического материала: -педагогом на уроке (указать этапы работы); -учащимися. | Использование учителем на уроке при повторении пройденного материала, сообщении познавательных сведений и закреплении. Учащимися при выполнении практической работы. |